ZP/19/2022						Załącznik nr 4 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) specjalistycznego samochodu w rozmiarze L2H1 do transportu krwi i jej składników dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

- Wymagany okres gwarancji:

- całość pojazdu -  minimum 24 miesięcy bez limitu przebiegu w km/motogodzinach,

- perforacja karoserii – nie mniej niż 5 lat,

- lakier – nie mniej niż 2 lata,

- serwis pogwarancyjny – nie mniej niż 10 lat – licząc od daty dostawy do Zamawiającego

- układ zasilania dodatkowego dla przedziału ładunkowego  – min 5 lat

- Warunki gwarancji:

- naprawy gwarancyjne będą trwać nie dłużej niż 14 dni od daty zgłoszenia, po tym terminie wykonawca przedłuży okres gwarancji o czas niesprawności pojazdu,

- za pełną obsługę, a także realizację, naprawę gwarancyjną i pogwarancyjną w zakresie pojazdu bazowego jak i jego zabudowy odpowiada wyłącznie wykonawca.

- wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny z siedzibą w Polsce w odniesieniu do przedmiotu oferty

- Specyfikacja techniczna - użytkowa oraz minimalne wyposażenie

| l.p. | wymagany parametr / warunek graniczny |
| --- | --- |
| wymiary zewnętrzne |
| 1 | długość: od 5300 do 5500 mm |  |
| 2 | szerokość: od 1900 do 2500 mm |  |
| 3 | wysokość całkowita pojazdu nieobciążonego: od 1950 do 2100 mm |  |
| 4 | rozstaw osi: od 3400 do 3600 mm |  |
| silnik |
| 5 | zapłon samoczynny (wysokoprężny) |  |
| 6 | moc: min. 120KM |  |
| 7 | moment obrotowy: min. 280 Nm |  |
| 8 | czystość spalin: minimum EURO 6 |  |
| 9 | zużycie paliwa na 100 km: cykl NEDC, do 10L |  |
| 10 | Pojemność silnika min. 1500 cm3 |  |
| skrzynia biegów |
| 11 | manualna 6-cio biegowa + bieg wsteczny |  |
| Układ napędowy |
| 12 | napęd: na koła przednie lub tylne. |  |
| 13 | alternator: min.130A |  |
| 14 | akumulator min. 80 Ah |  |
| układ hamulcowy |
| 15 | elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania, układ wspomagania nagłego hamowania |  |
| 16 | system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
| układ kierowniczy |
| 17 | wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 18 | kolumna kierownicy z regulacją w min. jednej płaszczyźnie |  |
| ogumienie |
| 19 | dodatkowy komplet kół zimowych – 4 szt. (opona + felga + czujniki ciśnienia ) |  |
| Stanowisko kierowcy i przedział pasażerski |
| 20 | kabina kierowcy – siedzenia 1 + 2 |  |
| 21 | przedział pasażerski – dwa rzędy siedzeń z możliwością szybkiego demontażu, z trzema miejscami siedzeń każdy, dla pasażerów dorosłych. Oparcia foteli uchylane i składane . |  |
| 22 | wszystkie siedzenia wyposażone w bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa |  |
| 23 | dwa gniazda elektryczne 12 V w kabinie kierowcy działające również podczas postoju ( bez włączonego zapłonu ) |  |
| 24 | lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim oraz przedziale ładunkowym |  |
| 25 | fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną lub elektryczną/pneumatyczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego |  |
| 26 | czujnik parkowania w przednim i tylnym zderzaku z kamerą cofania. |  |
| 27 | elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| 28 | klimatyzacja fabryczna – w przedziale kierowcy i oddzielnie regulowana dla pasażerów |  |
| 29 | ogrzewanie kabiny kierowcy, przedziału pasażerskiego oraz przedziału ładunkowego |  |
| 30 | tapicerka łatwo zmywalna koloru ciemnego |  |
| Przedział ładunkowy |
| 31 | przedział ładunkowy wyłożony aluminiowa blacha ryflowana na podłodze i burtach do wysokości 1000 od podłogi, oddzielony trwałą przegrodą za trzecim rzędem siedzeń. Głębokość przedziału ładunkowego :min 0,85 m |  |
| 32 | lampki oświetlenia wewnętrznego |  |
| 33 | klimatyzacja i wentylacja przedziału ładunkowego zapewniająca grzanie i chłodzenie (oddzielnie regulowane) |  |
| 34 | ściany przedziału ładunkowego przeszklone lub nieprzeszklone (tylko dla przedziału ładunkowego) |  |
| 35 | wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1290 mm, |  |
| 36 | drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone lub nieprzeszklone (z blokadą otwarcia) |  |
| 37 | listwa montażowa – na połowie wysokości burty – przez cały przedział ładunkowy |  |
| 38 | minimum 4 punkty do kotwiczenia ładunku (zarówno w przedziale urządzeń chłodniczych jak i towarowym |  |
| 39 | pasy do kotwiczenia ładunku – 2 szt. + 6 szt. gum montażowych o dł. min 2 m |  |
| 40 | Instalacja elektryczna przedziału ładunkowego (urządzeń chłodniczych 2 szt.) przystosowana do poboru mocy łącznej min. 300W 12V obejmująca: a) 4 gniazda DC 12V – 16 A – mogące pracować w czasie jazdy (po 2 na każdej stronie) b) 2 gniazda AC 230V – 16 A – mogące pracować w czasie jazdy (po 1 na każdej stronie) c) dodatkowy akumulator utrzymujący napięcie o odpowiedniej mocy przez czas postoju do 30 min bez włączonego silnika pojazdu (z montażem nie ograniczającym przestrzeni pasażerskiej i załadunkowej) wraz z urządzeniem do automatycznego ładowania baterii w czasie podłączenia zewnętrznego zasilania AC 230V d) wyjście instalacji na zewnątrz pojazdu z zabezpieczonym hermetycznie: gniazdem AC 230V - 16A w komplecie z wtyczką z przewodem o dł. 20 mb. na bębnie znajdującym się w części ładunkowej. Oznaczone gniazdo powinno być umieszczone po stronie kierowcy przy drzwiach. e) oprawki gniazd schowane w zabudowę. f) łatwy dostęp do przetwornicy i bezpieczników zabudowy elektrycznej. g) kontrolka stanu naładowania akumulatora montowana w przedziale załadunkowym. h) brak możliwości uruchomienia pojazdu w chwili podłączenia zewnętrznej instalacji doładowującej akumulatory. |  |
| Okna |
| 41 | elektrycznie opuszczane szyby przednie |  |
| Wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa |
| 42 | system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania, system antypoślizgowy |  |
| 43 | ostrzeżenie dźwiękowe informujące o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa kierowcy oraz niedomkniętych drzwi |  |
| 44 | światło przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu (Zamawiający dopuszcza tylko tylne światło przeciwmgielne) |  |
| 45 | poduszka powietrzna kierowcy |  |
| 46 | poduszka powietrzna pasażerów w kabinie kierowcy |  |
| 47 | immobiliser |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
| 48 | apteczka pierwszej pomocy - 1 szt.; |  |
| 49 | gaśnica - 1 szt.; |  |
| 50 | trójkąt ostrzegawczy - 1 szt.; |  |
| 51 | koło zapasowe pełnowymiarowe - 1 szt.; |  |
| 52 | odblaskowa kamizelka ostrzegawcza – 1szt.; |  |
| 53 | centralny zamek sterowany pilotem z funkcją blokady drzwi w czasie jazdy oraz blokadą drzwi w części ładunkowej |  |
| 54 | instalacja alarmowa |  |
| 55 | fabryczne radio RDS |  |
| 56 | nawigacja GPS (fabryczna zintegrowana z radiem) |  |
| 57 | zestaw głośnomówiący zespolony z radiem |  |
| 58 | tempomat |  |
| 59 | komplet dywaników gumowych |  |
| Wymagania dodatkowe |  |
| 60 | rok produkcji 2022/2023 |  |
| 61 | oklejenie auta w sposób wyznaczony przez zamawiającego |  |
| 62 | kolor nadwozia – biały, czerwony lub odcienie szarości do akceptacji zamawiającego |  |

- Wyżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuści nieznaczne odchylenia w tym zakresie,  które nie wpłyną w istotny sposób na walory użytkowe samochodu. W takiej sytuacji wymagana jest jednak uprzednia zgoda zamawiającego na odstąpienie od spełnienia określonego parametru/warunku.

- Wszystkie wymagane parametry graniczne i oceniane muszą być jednoznacznie potwierdzone.

- W przypadku, gdy dany parametr nie występuje w kopii wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub kopii świadectwa homologacji dla typu pojazdu bazowego, wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty część świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego, w którym oferowany parametr zostanie potwierdzony.

- W przypadku, gdy świadectwo homologacji dla pojazdu bazowego nie zawiera oferowanego parametru do oferty należy dołączyć firmowy materiał informacyjny (fmi), potwierdzający posiadanie przez przedmiot zamówienia danego parametru lub stosowne oświadczenie.

- Przebudowa instalacji elektrycznej musi spełniać wymagania regulaminu nr. 10.4 EKG ONZ (kompatybilność elektromagnetyczna).

- Rozmieszczenie elementów graficznych pojazdu specjalistycznego

- Wykonawca jest zobowiązany na etapie wykonywania zamówienia uzgodnić z Zamawiającym oraz przesłać projekt rozmieszczenia elementów graficznych specjalistycznego samochodu.

- Poglądowa wersja elementów graficznych pojazdu specjalistycznego – zał. nr 4a (do ostatecznego ustalenia podczas realizacji umowy).