ZP/29/2022								Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa jednoigłowych zestawów jednorazowego użytku do pobierania składników krwi metodą aferezy automatycznej wraz z niezbędnymi płynami przez okres 24 miesięcy do posiadanego separatora komórkowego Trima Accel wraz z dzierżawą urządzenia:

- Zestawy do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym, z możliwością jednoczesnego pobrania osocza w trakcie jednej procedury wraz z niezbędnymi płynami.

- Zestawy do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) z możliwością jednoczesnego pobierania KKCz/UKKCz w trakcie jednej procedury wraz z niezbędnymi płynami.

Tabela 1.

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, jednoigłowy, sterylny zestaw do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym, z możliwością jednoczesnego pobrania osocza w trakcie jednej procedury wraz z niezbędnymi płynami. | 480 zestawów |
| 2 | Jednorazowy, jednoigłowy, sterylny zestaw do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) z możliwością jednoczesnego pobierania KKCz/UKKCz w trakcie jednej procedury wraz z niezbędnymi płynami. | 30 zestawów |
| 3 | Płyn ACD-A do konserwacji i preparatyki krwi, do stosowania jako antykoagulant podczas zabiegów automatycznej aferezy, o pojemności 750 ml. | 510 sztuk |
| 4 | Płyn PAS – roztwór wzbogacający do przechowywania UKKP. | 18 sztuk |
| 5 | Płyn SAGM – roztwór wzbogacający do przechowywania UKKCz. | 30 sztuk |
| 6 | Dzierżawa separatora komórkowego wraz z dodatkowym wyposażeniem, umożliwiającego przeprowadzanie procedur przy wykorzystaniu ww. zestawów (pkt 1 i 2). | 1 sztuka |

I. Wymagania dotyczące zestawów:

- Zestawy jednorazowego użytku, jednoigłowe, sterylne, 5-dniowe, z dwoma pojemnikami na UKKP.

- Pozaustrojowa objętość zestawu < 200 ml.

- Zestawy drenów zbudowane na zasadzie zintegrowanej kasety/tacy, zawierającej wszystkie elementy mocowane na pompach, zaworach i czujnikach, minimalizaujące możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu.

- Pojemnik przeddonacyjny na próbki krwi przy linii wejściowej o pojemności min. 30 ml, umożliwiający odseparowanie pierwszej porcji krwi zawierającej potencjalne zanieczyszczenie, z miejscem do próbkowania na badania wykonywane przy donacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zestawy wyposażone w pojemniki z tworzywa umożliwiającego przechowywanie uzyskiwanych w wyniku separacji UKKP przez co najmniej 5 dni, a KKCz/UKKCz przez 42 dni.

- Zestawy kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego separatorem komórkowym Trima Accel.

- Każdy końcowy pojemnik do przechowywania KKP i KKCz/ UKKCz musi być wyposażony w elastyczne dreny z możliwością ich łatwego rolowania  i skutecznego wykonywania zgrzewów na zgrzewarkach do sterylnego łączenia drenów różnego typu dostępnych w siedzibie Zamawiającego.

- Termin ważności zestawów: minimum 12 miesięcy od momentu dostawy.

- Zestawy dopuszczone do obrotu na rynku polskim.

- Zestawy posiadające oznakowanie CE.

- Każda seria zestawów musi mieć w momencie dostawy potwierdzenie dopuszczenia do obrotu (certyfikat serii) zawierający informację o tym, że zestawy wyprodukowano oraz przebadano zgodnie z metodami dopuszczonymi przez Farmakopeę Europejską lub metodami uznanymi za równoważne.

- Zamawiający wymaga, aby całość dostawy cząstkowej poszczególnych zestawów pochodziła z jednej serii.

II. Wymagania dotyczące separatora:

- Zamawiający wymaga, aby urządzenie było dopuszczone i wprowadzone do obrotu/stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Urządzenie nie starsze niż rok produkcji 2015.

- Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie procedur pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym z możliwością jednoczesnego pobrania osocza i/lub  ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (UKKCz) z możliwością zawieszenia UKKCz w roztworze wzbogacającym.

- Separator wirówkowy, pracujący w trybie ciągłego przepływu krwi (równoległy napływ, separacja i zwrot krwi).

- Dodatkowe wymagania dotyczące urządzenia: pełna automatyzacja wykonywanych procedur; intuicyjna komunikacja między operatorem, a urządzeniem; kolorowy, dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości z graficzną prezentacją poszczególnych etapów wybranej procedury, posiadający menu w języku polskim, pomagający we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących dawcy i procedury, zapewniający stałe informacje dotyczące postępu procedury, podający jasne komunikaty ostrzegawcze, wskazujący podpowiedzi rozwiązywania problemów.

- Urządzenie dające możliwość otrzymania finalnego produktu/składnika krwi, bez konieczności dodatkowych prac manualnych personelu.

- Urządzenie automatycznie dozujące antykoagulant, dostosowane do możliwości dawcy (zabezpieczenie przed nadmierną podażą).

- Urządzenie automatycznie dozujące roztwory wzbogacające do wytworzenia UKKP/UKKCz.

- Urządzenie wyposażone w detektory: obecności antykoagulantu, obecności płynu/roztworu wzbogacającego, hemolizy.

- Czytnik kodów kreskowych, umożliwiający wprowadzanie (co najmniej) następujących danych: numer donacji, numer identyfikacyjny operatora, numer serii pojemnika, numer serii płynów użytych do zabiegu.

- Aparat jezdny, wolnostojący, wyposażony w kółka z blokadą, dający możliwość łatwego dostosowania/ustawienia względem foteli krwiodawców.

- Urządzenie wyposażone w zintegrowaną zgrzewarkę do drenów, zasilane bezpośrednio z urządzenia.

- Urządzenie posiadające certyfikaty CE.

- Zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez okres trwania umowy (naprawy, przeglądy okresowe), z maksymalnym czasem naprawy lub zapewnieniem urządzenia zastępczego w ciągu 4 dni od chwili zgłoszenia awarii.

- Co najmniej jedna instrukcja obsługi urządzenia (w języku polskim) – dostarczona podczas instalacji separatora.

Zamawiający zastrzega możliwość wymienialności asortymentu w ramach wartości umowy!