Załącznik nr 1.2.(2)

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem bazodanowym na potrzeby wdrożenia systemu informatycznego tzw. części szarej.

Wymaga się, aby oferowany sprzęt i baza danych były w pełni zgodne, kompatybilne
i prawidłowo współpracowały z systemem informatycznym klasy ERP tzw. części szarej wdrażanym przez zamawiającego.

- W ramach zamówienia Zamawiający dostarczy oraz zainstaluje poniżej wyszczególnioną infrastrukturę sprzętową na potrzeby uruchomienia i wdrożenia systemu informatycznego
tzw. części szarej.

Minimalne wymagania dla infrastruktury sprzętowej przedstawia poniższa tabela:

| 1. | Serwer bazy danych dla aplikacji dziedzinowych |
| --- | --- |
|  | Serwer jednoprocesorowy; Obudowa RACK 1U na min. 4 dyski; Jeden procesor min. Intel Xeon E3-1230 v6 3,5GHz, 8M cache, 4C/8T Min. 16GB RAM ECC 2400MT/s; Kontroler RAID sprzętowy z możliwością stworzenia RAID 0, 1, 10, 5; Min. 2 dyski twarde SATA 1TB 7.200 rpm; Karta sieciowa 2x 1GbEthernet LAN; DVD-RW; Szyny do montażu serwera w szafie RACK System Windows Server dla min. 10 użytkowników Instalacja I konfiguracja sprzętu u zamawiającego. |
| 2. | Archiwizacja danych |
|  | Macierz dyskowa 1.4GHz 4 Core 1GB RAM dyski min. 2x 2TB SATA dedykowane do pracy z daną macierzą; Obudowa Tower/Desktop; RAID 0, 1, JBOD Interfejsy: LAN 1x Gigabit Ethernet, 3x USB; Wydajność (Przesyłanie/pobieranie w systemie Windows (plik 10GB)) – Transfer powyżej 100 MB/s prędkość zapisu na macierz; Dodatkowe 2 dyski zewnętrzne 2,5” USB 3.0 2TB każdy, na dane offline. Instalacja I konfiguracja sprzętu u zamawiającego. |
| 3. | Zasilacz awaryjny |
|  | Obudowa Rack; Moc pozorna 3000VA Moc rzeczywista 2700W Gniazdek z podtrzymaniem bateryjnym: 8 szt IEC320 C13; Czas podtrzymania przy 100% obciążenia – ok. 5,5 min; przy 50% obciążenia – ok. 16 min interfejs USB, LAN Wyświetlacz LCD Wbudowany układ autoregulacji napięcia AVR Szyny do montażu w szafe RACK. Instalacja I konfiguracja sprzętu u zamawiającego. |

- W ramach zamówienia Zamawiający dostarczy, zainstaluje i udzieli licencji na oprogramowanie bazodanowe na potrzeby uruchomienia i wdrożenia systemu informatycznego tzw. części szarej.

Minimalne wymagania dla oprogramowania bazodanowego przedstawia poniższy opis:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa newralgicznych danych, zarówno transakcyjnych jak
i osobowych, przetwarzanych przez Zamawiającego, wymaga się dostarczenia rozwiązania komercyjnego:

- relacyjna baza danych SQL Oracle,

- dla min. 10 użytkowników,

- okres ważności: 12 miesięcy z możliwością jej odnawiania,

- Zamawiający przewiduje pracę z niniejszą bazą danych jedynie na wdrażanym systemie informatycznym klasy ERP, dlatego dopuszcza się zakup bazy dedykowanej pod rozwiązanie wdrażane u Zamawiającego (system informatyczny w części szarej),

- z możliwością wykupienia wsparcia producenta.

Baza danych musi charakteryzować się co najmniej poniższymi cechami:

- integracja danych, współdzielenie danych (dostęp współbieżny),

- walidacja i integralność danych,

- rozbudowany system kontroli uprawnień użytkowników, w celu umożliwienia dostępu do funkcji i danych przechowywanych przez system,

- niezawodność, zastosowanie mechanizmów eliminujących typowe awarie, a także umożliwienie odtworzenia bazy z zadanego okresu,

- rozbudowane możliwości parametryzacji,

- możliwość przechowywania informacji o użytkownikach wprowadzających i zmieniających dane,

- zapewnienie możliwości odzysku danych w przypadku awarii do ostatnio zatwierdzonej transakcji,

- zarządzanie zasobami serwera baz danych dla poszczególnych użytkowników,

- wbudowane mechanizmy zarządzania profilem/ hasłem użytkownika pozwalające na jednoznaczną jego identyfikację,

- możliwość pracy w środowisku wieloplatformowym, umożliwiać instalację bazy danych na serwerze Windows lub Linux,

- wsparcie dla technologii JAVA i gotowością na integrację z oprogramowaniem firm trzecich,

- automatyczne zarządzanie pamięcią masową (ASM),

- umożliwianie, na jednej instancji bazy danych, instalacji i zarządzania wieloma bazami danych,

- umożliwianie instalacji wielu instancji baz danych na jednym serwerze fizycznym lub wirtualnym tak by instalacje były całkowicie od siebie niezależne,

- nie posiadać ograniczeń co do wielkości bazy danych,

- posiadać graficzny interfejs użytkownika (GUI), przeznaczony do administrowania, tworzenia baz, obiektów bazodanowych oraz do pisania i testowania skryptów, zapytań. Interfejs powinien zapewnić elastyczne metody wyszukiwania danych, budowanie zapytań według metody: "zapytanie przez przykład",

- posiadać funkcjonalność śledzenia przetwarzanych poleceń w silniku bazodanowym, analizy wąskich gardeł, zbierania danych do optymalizacji systemu, zautomatyzowana funkcja dostrajania i zarządzania,

- posiadać możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie offline oraz
w trybie online (hot backup), bez uszczerbku wydajności i szybkości działania systemu,

- powinna umożliwiać wykonywanie niektórych operacji związanych z utrzymaniem bazy danych bez konieczności pozbawienia dostępu użytkowników do danych w szczególności dotyczy to tworzenia / przebudowywania indeksów oraz reorganizacji bądź redefinicji tabel,

- baza danych musi spełniać warunki zgodności ze standardem ANSI SQL-92,

- baza musi zapewniać mechanizmy transakcyjne klasy SQL realizowane wg kryteriów ACID - wbudowane narzędzia utrzymania spójności danych systemu, na wypadek sytuacji utraty zasilania, awarii sprzętu lub utraty łączności z komputerem centralnym.

| .............................. , dnia ........................ |  | ………............................................................. (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) |
| --- | --- | --- |