ZAŁĄCZNIK NR   1

Nr sprawy: ROiSO.271.35.2018. DMA

Nr postępowania: ZP/31/2018

 Nazwa  Dostawcy/Dostawców

................................................................................................................................................................

adres………............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

NIP............................................................................REGON................................................................

Telefon.........................................................................faks....................................................................

email:......................................................................................................................................................

nr konta Dostawcy                                ..............................................................................................................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sośnicowicach”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawa samochodu strażackiego

na podwoziu marki……………….., model………………..

za cenę brutto………………..

(cena brutto słownie

....................................................................................................................).

2. Ponadto udzielam/my gwarancji  na okres ……… miesięcy

3. Termin dostawy samochodu:

- Do 7 dni od podpisania umowy                            …………………

podpis

- Od 8 do 14 dni od podpisania umowy                      …………………

podpis

- Od 15 do 21 dni od podpisania umowy                    …………………

podpis

- Od 22 do 30 dni od podpisania umowy                   …………………

podpis

*Uwaga: należy zaznaczyć zadeklarowany przez Dostawcę termin dostawy samochodu

## 4. Tabela zgodności parametrów używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Oświadczamy, że ww. pojazd stanowi naszą własność, jest sprawny technicznie, bezwypadkowy.

| L.p. | Opis parametru obowiązkowego | TAK* | NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pisemna gwarancja na okres 12 miesięcy. |  |  |
|  | Bezwypadkowy. |  |  |
|  | Rok produkcji od 1994. |  |  |
|  | Przebieg do 70000 km. |  |  |
|  | Moc silnika minimum 220KM. |  |  |
|  | Pojemność silnika do 6000 cm3. |  |  |
|  | Napęd 4x2 z blokadą mostu lub 4x4. |  |  |
|  | Rzutniki pod koła. |  |  |
|  | DMC pojazdu maksymalnie 13500 kg. |  |  |
|  | Maksymalna masa własna pojazdu 7500 kg. |  |  |
|  | Kolor pojazdu: czerwony. |  |  |
|  | Ilość miejsc siedzących 6 lub więcej. |  |  |
|  | Skrzynie biegów: manualna. |  |  |
|  | Samochód wyposażony w autopompę dwustopniową o wydajności minimum 1800 l/min. napędzaną przez osobny reduktor nie wbudowany w skrzynie biegów. |  |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności minimum 2800 litrów. |  |  |
|  | Jedno lub więcej - zwijadło szybkiego natarcia z wężem o długości minimum 40m zakończone prądownicą. |  |  |
|  | Tablica sterująca pracą autopompy (z manometr, manowakuometr). |  |  |
|  | Maszt oświetleniowy pneumatyczny LED – 24V. |  |  |
|  | Wciągarka elektryczna min. 9000 kg. |  |  |
|  | Hamulec górski silnikowy. |  |  |
|  | Oryginalna zabudowa pożarnicza. |  |  |
|  | Belka sygnalizacyjna niebieska świetlno-ostrzegawcza LED o długości min. 160cm. |  |  |
|  | Zestaw lamp niebieskich naprzemiennych zderzakowych LED. |  |  |
|  | Niebieski kogut LED z tyłu pojazdu. |  |  |
|  | Fala świetlna LED z tyłu pojazdu. |  |  |
|  | Modulator sygnałów dźwiękowych pojazdu uprzywilejowanego 100W. |  |  |
|  | Głośnik sygnałów ostrzegawczych 100W. |  |  |
|  | Zestaw rozgłoszeniowy z funkcją mikrofonu. |  |  |
|  | Cztery halogeny dalekosiężne na masce pojazdu. |  |  |
|  | Podwójna sygnalizacja pneumatyczna na masce pojazdu. |  |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. |  |  |
|  | Oświetlenie skrytek sprzętowych. |  |  |
|  | Minimum dwa uchwyty pod aparaty powietrzne w kabinie pojazdu. |  |  |
|  | Mocowanie na drabinę. |  |  |
|  | Pojazd ma posiadać skrzynię narzędziową na dachu pojazdu. |  |  |
|  | Oświetlenie boczne pola pracy pojazdu LED. |  |  |
|  | Zaczep tylny – hak. |  |  |
|  | Koła na osi przedniej pojedyncze, a na osi tylnej podwójne. |  |  |
|  | Nowe akumulatory. |  |  |
|  | Pojazd oznakowany wg zaleceń Kupującego. Oznakowanie pojazdu folią odblaskową. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w zestaw hydrauliczny: np. 1). Nożyco-rozpierak -siła cięcia min 350 kN, -szerokość rozwarcia min. 360 mm - minimalna siła rozwarcia 113 kN - minimalna średnica materiału ciętego 30 mm - maksymalana waga 14 kg np.: 2). Pompa hydrauliczna - pompa spalinowa benzynowa - do zasilania niemal wszystkich urządzeń hydraulicznych - minimalna wydajność niskie ciśnienie 2,2 l/min - minimalne wysokie ciśnienie 0,65 l/min - pojemność oleju 2l - maksymalna waga 22 kg |  |  |
|  | Dodatkowe informacje: - Samochód po wymianie oleju silnikowego oraz wszystkich filtrów, - Kierownica fabrycznie przystosowana do ruchu prawostronnego, - Pojazd przygotowany z kompletem dokumentów do rejestracji jako samochód specjalny - pożarniczy, - Samochód musi być udostępniony do oględzin wraz z dokonaniem próby sprawności pojazdu i urządzeń. |  |  |

* w odpowiednią komórkę wstawić znak „X”

Oświadczamy, że:

- załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 7, jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania 
            ofert;

5. Zamówienie zrealizujemy:

- a) samodzielnie *

- b) przy udziale podwykonawców w następującym zakresie *:

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- c) przy udziale firmy, na zasoby której powołujemy się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22  ust. 1 ustawy Pzp w następującym zakresie *:

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- * - niepotrzebne skreślić

Pozostałe oświadczenia:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;

- oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;

Integralną część oferty stanowią:

- ................................................................................................

- ................................................................................................

- ................................................................................................

- ................................................................................................

- ................................................................................................

| _______________________ miejscowość, data | ____________________________ imię i nazwisko | ________________________ podpis Dostawcy lub osoby upoważnionej |
| --- | --- | --- |