Załącznik do Decyzji Nr4/2009

o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia j.n. ,

wydanej przez Burmistrza Sośnicowic
w dniu17.072009r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

polegającego na: . „Eksploatacji metodą odkrywkową złoża piasku w granicach obszaru górniczego „NOWA WIEŚ I” zlokalizowanego na działce 2286/549 położonej w Trachach, gmina Sośnicowice.

##### Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

1.1 	Rodzaj przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na: „Eksploatacji metodą odkrywkową złoża piasku w granicach obszaru górniczego „NOWA WIEŚ I”

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 40a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.z 2004r. nr257, poz.2573 z późn.zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. W przedmiotowym rozporządzeniu do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zaliczono wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową, w zakresie niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 26 lit a, z wyłączeniem wydobywania kopalin pospolitych na obszarze o powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i wydobyciu nieprzekraczającym 20.000 m3 rocznie, jeżeli działalność jest prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych i poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody.

Wnioskowane przedsięwzięcie pomimo obejmowania powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i wydobyciu nieprzekraczającym 20.000 m3 rocznie, jak również działalności prowadzonej bez użycia materiałów wybuchowych z uwagi na położenie na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być sporządzany raport.

1.2 	Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegające na eksploatacji metodą odkrywkową złoża piasku w granicach obszaru górniczego „NOWA WIEŚ I” zlokalizowane jest na działce 2286/549 położonej w Trachach, k.m. 2 d.9, obręb Stara Kuźnia, gmina Sośnicowice. Właścicielem nieruchomości jest wnioskodawca Pan Wolfgang Faber z małżonką Lidią Faber.

Teren graniczący ze złożem posiada charakter rolniczy słabo zurbanizowany o zabudowie rozproszonej, wolnostojącej. Teren inwestycji graniczy z posesjami o zabudowie mieszkalnej i gospodarczej, jedynie od strony północnej znajdują się użytki rolnicze, łąki i pastwiska. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa od granicy inwestycji znajduję się w odległości 18,0m.

Inwestycja usytuowana jest zgodnie z wyrysem i wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego w części na terenie oznaczonym symbolem UPW – usługi komercyjne oraz w pozostałej części na terenie oznaczonym symbolem B7PE przeznaczonym pod wydobycie kopaliny pospolitej piasku.

Obszar górniczy „NOWA WIEŚ I” znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

II	 Zakres przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na wydobyciu piasku metodą odkrywkową jednowarstwową z przeznaczeniem urobku do podsypek, zasypek, budowy obwałowań, nasypów itp. robót inżynieryjnych. Zasoby złoża określone metodą bloków obliczeniowych po ustaleniu powierzchni poszczególnych bloków wynoszą:

- objętość 51 600 m 3

- wagowo: 87 720 Mg (przy założeniu, że ciężar objętościowy materiału w złożu wynosi 1,7 Mg/m 3, co jest współczynnikiem właściwym dla piasków średnio i gruboziarnistych.

Jak wynika z informacji uzyskanej od Inwestora eksploatacja została podjęta w roku 2001 i jest kontynuowana na podstawie posiadanej koncesji Starosty Gliwickiego – decyzja znak WR.751-1/04 z dnia 19.01.2005r. Zasoby złoża w granicach obszaru górniczego na dzień wydania koncesji określono na podstawie operatu ewidencyjnego (za lata 2001-2003) na 84,02 tys. Mg. Ustalono minimalny stopień wykorzystania zasobów W-0,30. Roczne wydobycie nie może przekroczyć 20 tys. m3. Eksploatacja złoża w kolejnych latach powodowała zmniejszenie się zasobów dyspozycyjnych. Zgodnie z operatem ewidencyjnym za rok 2008r przedsiębiorca w 2008r wydobył 3129,5 Mg kopaliny. Zasoby geologiczne złoża na dzień 31.12.2008r. wynoszą 67,737 tys. Mg piasku.

Wydobycie piasku prowadzone jest metodą odkrywkową przy spełnieniu następujących warunków:

- obszar działalności wynosi 1,0218 ha

- działka nr 2286/549 stanowiąca złoże jest niezawodniona a eksploatacja odbywa się w warunkach złoża suchego na poziomie około 1,0m nad ustalonym zwierciadłem wody podziemnej,

- warstwa nakładu w postaci gleby piaszczystej o grubości 0,3-0,4m sukcesywnie zdejmowana jest z wyprzedzeniem min. 10m od krawędzi skarpy, nadkład jest pryzmowany i przygotowywany do przyszłej rekultywacji,

- wydobycie piasku w roku kalendarzowym nie przekracza 20.000 m3 tj. 34 000Mg,

- wysokość skarpy eksploatacyjnej 5,4 m,

- średnia wysokość skarpy eksploatacyjnej 4,6 m,

- maksymalny kąt nachylenia skarpy eksploatacyjnej 75˚

- eksploatacja złoża prowadzona jest metodą odkrywkową, jednowarstwową systemem zbierakowym bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu ładowarki Ł34 i koparki Volvo EW-160,

- transport urobku odbywa się samochodami ciężarowymi przedsiębiorcy o nacisku na oś zgodnym z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, wyznaczoną drogą technologiczną w rejonie zakładu górniczego, a dalej drogami publicznymi,

- odcinek drogi wyjazdowej z wyrobiska posiada nawierzchnię pozwalającą na usunięcie piasku z opon samochodów transportujących urobek, przed ich wjazdem na drogi publiczne,

- w terenie wyznaczone zostały granice obszaru górniczego złoża i zasobów przewidzianych do eksploatacji – skarp docelowych, wyrobisko zabezpieczono przed dostępem osób postronnych,

- obszar wydobycia piasku ogrodzony jest ogrodzeniem o wysokości 2m ponad poziom przyległego terenu w tym, w północno-zachodniej i południowo-zachodniej obszaru górniczego przedsiębiorca wykonał wał ziemnym wysokości ok. 4,0m, spełniający rolę ekranu akustycznego,

- w zakładzie górniczym będą dokumentowane kontrole stanu technicznego i sposobu wykorzystania maszyn i urządzeń w postaci okresowych badań i przeglądów,

- wydobywanie kopaliny prowadzone jest i będzie bez naruszania praw właścicieli sąsiednich nieruchomości,

- ruch zakładu górniczego będzie prowadzony zgodnie z zasadami techniki górniczej przy rozpoznaniu zagrożeń dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego i zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego,

- na terenie wyeksploatowanym prowadzone są sukcesywnie roboty niwelacyjne w celu ułatwienia i przyspieszenia końcowej rekultywacji tego terenu,

- w przypadku skarg na ujemny wpływ eksploatacji na środowisko Przedsiębiorca wykona na własny koszt ekspertyzę ustalającą faktyczny zasięg terenu górniczego,

- corocznie w okresie jednego miesiąca od wpływu terminu wynikającego z przepisów w sprawie prowadzenia ewidencji zasobów złóż, Przedsiębiorca przekaże organowi koncesyjnemu jeden egzemplarz operatu ewidencyjnego zasobów złoża do wiadomości.

Obecnie wydobycie odbywa się na podstawie koncesji udzielonej decyzją Starosty Gliwickiego. Obowiązująca koncesja określa, iż eksploatacja prowadzona będzie z zachowaniem pasów ochronnych zgodnych z obowiązującą normą PN.G- 02100 z wyłączeniem pasów ochronnych od istniejącej zabudowy mieszkaniowej, dla której szerokość pasa ochronnego wyniesie 50m, tym samym odległość działalności wydobywczej od istniejącej zabudowy mieszkaniowej nie powinna być mniejsza niż 50m.

Z uwagi na zmianę normy PN-G-02100 wnioskodawca zamierza wystąpić o zmianę koncesji w zakresie określającym szerokości pasów ochronnych. Wnioskodawca określił, iż eksploatacja złoża będzie odbywać się z zachowaniem pasów ochronnych

od zabudowań		10 m

od drogi gruntowej	10 m

od użytków rolnych	  6 m

od użytków leśnych 	  6 m

Z uwagi na brzmienie § 27 pkt. 1 obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice zatwierdzonego w dniu 30.12.1998r. uchwałą Nr IV/9/98 Rady Miejskiej w Sośnicowicach /Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 3 poz. 25 z dnia 10.02.1998r./ określającego zasady kształtowania zabudowy i urządzenia terenu dla obszaru oznaczonego symbolem B7PE , minimalna odległość terenu kopalnianego od istniejącej zabudowy powinna wynosić 50m.

##### III	Oddziaływanie na środowisko

Zakres wykonywanych prac, nie będzie miał znaczącego wpływu na stan środowiska, ponieważ eksploatacja przedmiotowego złoża piasku będzie się wiązać z praktycznie pomijalnym wpływem na jakość powietrza.

Mogące występować jedynie chwilowe i krótkotrwałe oddziaływanie w tym zakresie wiązać się będzie z emisją niezorganizowaną wynikającą z:

- ewentualnego unoszenia się najdrobniejszych frakcji piasku z powierzchni odkrywki w specyficznych warunkach pogodowych takich jak, jednocześnie występujące długotrwała susza oraz silny wiatr;

- spalania paliwa w silnikach maszyn pracujących podczas wydobywania piasku (koparka Volvo Ew 160 oraz ładowarka Ł34)

- spalania paliwa w silnikach dwóch samochodów transportowych (Iveco Magirus oraz Man 06).

Eksploatacja odbywać się będzie tylko w dni robocze, w porze dziennej od 16 00 -14 00;

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że eksploatacja złoża piasku w granicach obszaru górniczego „NOWA WIEŚ I” będzie spełniać standardy akustyczne określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W trakcie eksploatacji złoża piasku istnieje konieczność zużycia elementów drewnianych w postaci desek lub słupów, potrzebnych do ewentualnego zabezpieczenia przed osunięciem skarp wyrobiska szczególnie w rejonie wyjazdu z terenu wyrobiska. Odpady tego rodzaju nie stanowią zagrożenia ekologicznego. Powstający odpad inwestor wywozi z terenu złoża.

Na terenie inwestycji oprócz drewna będzie powstawał „rzekomy” odpad w postaci zgarnianego nadkładu. Materiał ten jest pryzmowany, utworzony został z niego ekran akustyczny i jest przechowywany do chwili wykorzystania go do celów rekultywacji terenu wyeksploatowanej piaskowni.

Po zakończeniu eksploatacji złoża przewidywana jest rekultywacja techniczna i biologiczna. Planowana jest rekultywacja w kierunku wodno-leśnym lub rolno-leśnym, która w oczywisty sposób poprawi walory krajobrazowe terenu i nie pozostanie w sprzeczności z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sośnicowice.

Planowany organizacyjno-techniczny zakres prac niezbędny do wykonania poszczególnych faz rekultywacji wodnej nie będzie kolidował i nie naruszy funkcjonowania sąsiednich działek użytku rolnego i leśnego. Wszelkie roboty prowadzone będą w granicach eksploatowanej działki.

Planowana inwestycja z uwagi na lokalny charakter nie wiąże się z możliwością transgarnicznego oddziaływania, ani nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego oddziaływania. Planowane przedsięwzięcie nie będzie również oddziaływało na obszary Natura 2000, gdyż odległość inwestycji od granicy najbliżej położonego obszaru Natura 2000 wynosi ponad 30 km.

Teren przewidziany pod eksploatację złoża piasku położony jest na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” jednak z uwagi na niewielką powierzchnię eksploatacyjną oraz brak występowania na terenie złoża chronionych roślin oraz siedlisk chronionych zwierząt przeprowadzona ocena oddziaływania na stan środowiska nie przewiduje negatywnego oddziaływania na zwierzęta i rośliny.