### Spis treści

## Opis techniczny

- Przedmiot opracowania

- Materiały wyjściowe do projektowania

- Wytyczne i normatywy

- Stan istniejący

- Stan projektowany, funkcja, charakterystyczne parametry techniczne oraz forma architektoniczna

- Konstrukcja nawierzchni

- Roboty teletechniczne

- Roboty energetyczne

- Roboty wodociągowe

## Część rysunkowa

Rys. 1 – Orientacja 		1:20000

Rys. 2 – Plan zagospodarowania terenu		1:500

Rys. 3 – Przekroje konstrukcyjne		1:50

#### OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

remontu drogi – ulica Młyńska w Sośnicowicach od Zielonej

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ulicy Młyńskiej od włączenia do ulicy Zielonej na odcinku 124,00 m

Zakres projektu obejmuje:

- wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni,

- regulacja przebiegu krawężnika,

- remont i uporządkowanie systemu odwodnienia

2. Materiały wyjściowe do projektowania

- Zlecenie Inwestora - umowa nr RI-342/  /2007

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:2000 uaktualniona przez „GEO-COM”, ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów i zarejestrowana pod nr KERG 610-76/07

- Wizja lokalna w terenie przeprowadzona przez projektanta.

3. Wytyczne i normatywy.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego .

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 - Warszawa 14.06.1999 r.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).

- „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” – załącznik do Zarządzenia nr 12 GDDP z dnia 10.07.2001 r.

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-B-11112:1996+Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 1341:2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (dz. U nr 126 poz. 839),

- Stan istniejący

Przedmiotowy obiekt znajduje się w południowo-zachodniej części Sośnicowic. Przedmiotowy obiekt znajduje się pomiędzy w rejonie skrzyżowania ulic Powstańców – Zielona położony jest równolegle do koryta Potoku Sośnicowickiego.

Istniejąca ulica Młyńska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zieloną do zabytkowego dębu (ok. 124 m) jest drogą klasy D o jezdni gruntowej miejscowo umacnianej tłuczniem kamiennym. Droga biegnie między ogrodzeniami zabudowań prywatnych, a ogrodzeniem placu zabaw dla dzieci. Na przedmiotowym odcinków znajdują się niewielkie ilości urządzeń technicznego uzbrojenia terenu, takie jak napowietrzne linie energetyczne oraz doziemne abonenckie linie teletechniczne. Ujawniono także przyłącza wodociągowe do budynków.

W stanie istniejącym brak jest uporządkowanego systemu odwodnienia powierzchniowego. Wody powierzchniowe częściowo wsiąkają w teren, a częściowo spływają w kierunku ulicy Zielonej oraz koryta Potoku Sośnicowickiego.

Wzdłuż ulicy Zielonej prowadzony jest rów drogowy mocno zdegradowany, a częściowo zasypany. W odległości ok. 50 m w kierunku wschodnim wzdłuż ulicy Zielonej występuje rów drogowy o pełnym przekroju, który wymaga jedynie oczyszczenia, rów ten na chwilę obecną pełni funkcję odwodnienia ulicy Zielonej.

- Stan projektowany, funkcja, charakterystyczne parametry techniczne oraz forma architektoniczna

W ramach inwestycji przewiduje się regulację geometrii istniejącej drogi i nadanie jej przekroju półulicznego o zmiennej szerokości jezdni. Na odcinku od KM 0,0+00,00 do KM 0,0+45,91 jezdnia ma szerokość 4,50 m, zaś na pozostałym odcinku t.j. od KM 0,0+45,91 do KM 0,1+27,00 jezdnia ma szerokość 3,50 m. Przejście z 4,50 na 3,50 realizowane jest na długości łuku kołowego W-1 i KM 0,0+45,91 stanowi koniec rampy. Od strony wschodniej jezdnia ograniczona jest krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm zabudowanym na ławie z betonu B-20 z oporem, a wysuniętym na 4 cm ponad poziom jezdni. Załomy regulowanej osi ulicy Młyńskiej wyokrąglono łukami poziomymi o promieniu R=30,00 m. Istniejące włączenie do ulicy Zielonej zaprojektowano wyokrąglając krawędzie łukami kołowymi o promieniu R = 3,00 do 4,00 m w zależności od możliwości terenowych. Projektowana jezdnia ograniczona jest obustronnym poboczem gruntowym o szerokości 0,50 m, krawędzie zewnętrzne pobocza biegną w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od istniejących ogrodzeń posesji prywatnych. W ramach projektu, w celu nadania odpowiedniej geometrii remontowanej jezdni, na odcinku 50,00 m należy wyregulować ogrodzenie istniejącego placu zabaw dla dzieci.

Parametry projektowanych łuków poziomych zestawiono w poniższej tabeli oraz pokazano na planie sytuacyjnym:

| Lp. | Kąt (o) | Kąt (grad) | R | T | W | Ł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W 1 | 22,68 | 25,20 | 30,00 | 6,02 | 0,60 | 11,88 |
| W 2 | 33,36 | 37,07 | 30,00 | 8,99 | 1,32 | 17,47 |

Projektowana niweleta remontowanej jezdni składa się z odcinków prostych połączonych bądź to załomami technologicznymi bądź łukami pionowymi. Pochylenia podłużne na projektowanym odcinku wahają się w granicach do i=0,30% do i=2,92%. Zastosowano jeden załom technologiczny w KM 0,0+45,91 pomiędzy pochyleniami i=0,30% oraz i=1,00%, zastosowano także jeden łuk pionowy wklęsły o promieniu R=1000,00 m i parametrach zestawionych w poniższej tabeli:

| Lp. | i 1 [%] | i 2 [%] | R [m] | T [m] | F [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,92 | 1,00 | 1000,00 | 9,60 | 0,05 |

Za krawężnikiem zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokości 0,50 m o pochyleniu poprzecznym 8%.

Pochylenie poprzeczne jezdni na całym odcinku wynosić będzie 2,00 % i będzie skierowane w stronę wschodnią.

Powstające skarpy należy umocnić poprzez humusowanie i obsianie trawą.

Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do wyremontowanego systemu odwodnienia wzdłuż ulicy Zielonej, który składać się będzie z odcinka cieku prefabrykowanego o długości 42,00 m. Ciek ten włączony zostanie do istniejącego odcinka rowu przydrożnego na wysokości wjazdu do posesji Zielona 3. Miejsce włączenia do rowu należy wybrukować na obu skarpach na długości min. 3,0 m na całą wysokość skarpy.

Po zakończeniu robót przyległy teren zostanie wyrównany, splantowany i obsiany trawą.

- Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia ulicy Młyńskiej:

- 4 cm 	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,

- 4 cm 	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,

- 22 cm	podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0/63 mm,

- 10 cm 	warstwa mrozochronna mieszanka kruszywowa (pospółka)

- podłoże gruntowe o wtórnym module sprężystości E2 > 100 MPa

Wjazdy do posesji

- 8 cm 	kostka betonowa wibroprasowana z betonu B-35,

- 3 cm 	podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm	podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 0/31,5 mm,

- 10 cm 	warstwa mrozochronna mieszanka kruszywowa (pospółka)

- podłoże gruntowe o wtórnym module sprężystości E2 > 100 MPa

W razie konieczności wzmocnienie podłoża można wykonać bądź to przez stabilizację spoiwem hydraulicznym o Rm=2,50 MPa, bądź poprzez odziarnienie kruszywem. Technologię ewentualnego wzmocnienia należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego po konsultacji z Projektantem.

- Roboty teletechniczne

- Roboty energetyczne

- Roboty wodociągowe

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że projekt niniejszy został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt został sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt został uznany za sporządzony prawidłowo i może być skierowany do realizacji

- Część drogowa

Projektant:

mgr inż. Milan Sternik, upr. bud. nr 213/02

Sprawdzający:

inż. Piotr Hajduk, upr. bud. nr SLK/1586/POOD/07

- Część energetyczna i teletechniczna

Projektant:

Inż. Jerzy Nowak, upr. bud. nr 486/83

Sprawdzający:

inż. Witold Strzelczyk, upr. bud. nr 275/90

- Część wodociągowa

Projektant:

inż. Bożenna Jarosz, upr. bud. nr 213/02