#### D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

#### D-01.01.01	 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych, które zostaną wykonane w ramach remontu drogi – ulica Młyńska w Sośnicowicach od ulicy Zielonej.

### 1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z ST D-00.00.00.

### 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wyznaczenie (wytyczenie):

a) osi teoretycznej w punktach głównych trasy,

b) lokalizacji przekrojów poprzecznych ustalonych pomiędzy punktami głównymi w nawiązaniu do projektowanego kilometrażu,

c) osi realizacyjnych umożliwiających wyznaczenie i usytuowanie elementów przebudowywanej drogi i obiektów towarzyszących,

d) konturów robót na koronie i w obrębie pasa drogowego,

e) punktów wysokościowych niwelety jezdni i robót w obrębie pasa drogowego, oraz

f)  wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót oraz bieżącą kontrolę przez Kierownika Projektu,

- zabezpieczenie wytyczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia

- wykonanie przekopów kontrolnych

na odcinkach o dł. 97 m.

ST dotyczy robót ujętych w następujących pozycjach przedmiaru i kosztorysu: 1.d.1, 2.d.1, 47.d.6

### 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy drogowej są to punkty określone w Dokumentacji Projektowej współrzędnymi geodezyjnymi (wierzchołki trasy i punkty załamań trasy oraz punkty oznaczające początek i koniec łuku poziomego oraz krzywych przejściowych).

1.4.2. Punkty kilometrowy trasy - to punkty projektowanego kilometrażu na odcinkach prostych i na krzywiznach poziomych w module, co 1000 m, określone w Dokumentacji Projektowej.

1.4.3. Punkty hektometrowe trasy - to punkty projektowanego kilometrażu na odcinkach prostych i na krzywiznach poziomych w module, co 100 m, określone w Dokumentacji Projektowej.

1.4.4. Punkt wysokościowy - znak geodezyjny o znanej wysokości określony i wskazany w Dokumentacji Projektowej, dowiązany do sieci punktów niwelacji państwowej oraz zastabilizowany w sposób trwały w terenie materiałami wg pkt. 2.2. niniejszej ST.

1.4.5. Reper roboczy – znak geodezyjny o znanych współrzędnych określony i wskazany w Dokumentacji Projektowej, dowiązany do sieci punktów niwelacji państwowej oraz zastabilizowany w sposób trwały w terenie materiałami wg pkt. 2.2. niniejszej ST.

1.4.6. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i określeniami podanymi w ST D-00.00.00, "Wymagania ogólne", pkt 1.4.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt.1.5.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 2.

### 2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:

- słupki betonowe, rurki stalowe, pole i paliki drewniane - dla punktów zlokalizowanych w gruntowej partii korpusu drogowego

- gwoździe z folią lub bolce metalowe - dla punktów w nawierzchni asfaltowej

- farba chlorokauczukowa do wykonania opisów i oznaczeń punktów bądź inne materiały akceptowane przez Kierownika Projektu.

## 3. SPRZĘT

### 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 3.

### 3.2. Sprzęt stosowany

Do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować:

- teodolity, tachimetry lub dalmierze,

- niwelatory,

- tyczki, łaty niwelacyjne,

- taśmy stalowe,

bądź inny sprzęt akceptowany przez Kierownika Projektu.

## 4. TRANSPORT

### 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 4.

### 4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego oznakowania, wszystkich punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanych w granicach projektowanych robót.

Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktów przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót.

### 5.2. Warunki wykonania robót

Przebieg budowanego odcinka drogi określony został w załączniku rysunkowym do Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

Wyznaczona w nim jest oś teoretyczna drogi określona wg współrzędnych geodezyjnych.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej danych o istniejącej osnowie geodezyjnej i punktach wysokościowych niwelacji państwowej.

Na podstawie osi teoretycznej Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia tras przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z osią drogi.

Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót objętych niniejszą ST, co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie punktów i ich oznaczeń w trakcie trwania robót.

Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą odtworzone na jego koszt.

### 5.3. Wyznaczanie punktów na osi

Oś geometryczną projektowanej przebudowy drogi wyznaczają punkty główne trasy drogowej takie jak: początek opracowania, wierzchołki łuków poziomych, początek i koniec łuku poziomego, koniec opracowania.

Punkty te mają w Dokumentacji Projektowej określony kilometraż trasy remontowanej drogi.

Punkty pośrednie na osi drogi zostaną wyznaczone na podstawie formuły matematycznej uwzględniającej odległości wg kilometrażu oraz ewentualny promień krzywizny. Punkty pośrednie na osi potrzebne będą do wyznaczania przekrojów poprzecznych.

### 5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Przekroje poprzeczne wyznacza się w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Kierunek przekroju musi być prostopadły do prostej, którą tworzą sąsiednie punkty na osi.

Punkty na przekroju określają sytuacyjnie i wysokościowo nawierzchnię jezdni, krawędź korony drogi, oraz usytuowanie rowów.

### 5.5. Wyznaczenie trasy przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.

Aby sprostać wymienionemu zadaniu, konieczne jest wyznaczenie i zastabilizowanie w terenie, pomocniczych osi realizacyjnych dowiązanych do istniejącej osnowy geodezyjnej i do punktów na osi przebudowywanej drogi. Na tej podstawie oraz Dokumentacji Projektowej można zlokalizować i wytyczyć położenie urządzeń infrastruktury technicznej i inne obiekty budowlane.

### 5.6. Robocze punkty wysokościowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca założy dodatkowe robocze punkty wysokościowe w nawiązaniu do uzyskanych z PODGK w Gliwicach reperów niwelacji państwowej.

Repery robocze należy sytuować poza granicami robót, przez osadzenie w ziemi słupków betonowych, w sposób wykluczający osiadanie. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na istniejących budowlach. Jako repery robocze można także przyjąć repery opisane w Projekcie. Rzędne reperów należy wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm. Repery wyposażyć w tablicę z określeniem jego nazwy i rzędnej.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych prowadzić według zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

Wymagania dla robót pomiarowych:

- wysokość reperów ( 0,5 cm,

- wysokość elementów projektowanych ( 1,0 cm,

- dokładność pomiarów poziomych ( 1,0 cm

Sprawdza się dokładność wyznaczenia punktów oraz wielkość ewentualnych odchyłek, które powinny się mieścić w granicach tolerancji dopuszczonych w specyfikacjach na wykonanie poszczególnych rodzajów robót.

## 7. OBMIAR ROBÓT

### 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7.

### 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i punktów wysokościowych.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru wykonanych robót dokonuje się na zasadach określonych w ST 
D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 8.

Odbioru dokonuje Kierownik Projektu po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które wykonawca przedkłada Kierownikowi Projektu.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 9.

### 9.2. Cena jednostkowa

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych według dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) dostarczenie materiałów i sprzętu,

b)  odszukanie i oznakowanie punktów państwowej osnowy geodezyjnej,

c)  wyznaczenie punktów osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych i ich oznakowanie,

d)  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e)  wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

f)  wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,

g)  prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

h)  inwentaryzacja powykonawcza robót,

i)  zabezpieczenie wytyczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Normy

PN-98/S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

### 10.2. Inne dokumenty

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 100 z dnia 21 listopada 2000 r. poz. 1086)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych - Centralny Ośrodek Geodezji i Kartografii, 1988.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1988.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Centralny Ośrodek Geodezji i Kartografii, 1988.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1981.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1987.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1987.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.