ZP - 22 /2008/2			                    Sośnicowice, dnia 01.12.2008r.

WSZYSCY OFERENCI KTÓRZY POBRALI MATERIAŁY PRZETARGOWE

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr sprawy ZP-22/2008 na:

“BUDOWA ULICY MŁYŃSKIEJ W SOŚNICOWICACH”

Działając na podstawie art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do SIWZ.

W ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 14 000 euro, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

“BUDOWA ULICY MŁYŃSKIEJ W SOŚNICOWICACH”

Na  zapytania oferenta:

- 1. Prosimy o podanie poprawnej średnicy rur PE HD (nie produkuje się rur

- o średnicy 80mm) oraz typoszeregu SDR.

- 2. Prosimy o dołączenie dokumentacji rysunkowej przekładki wodociągu.

- 3. Czy wodociąg biegnie w drodze, jeśli tak to czy są ujęte w przedmiarze
    dodatkowe roboty z tym związane?

- 4. Czy zasuwy mają spełniać jakieś dodatkowe warunki (np. producent)?
5. Jaka jest średnica zewnętrzna istniejącego wodociągu do którego będzie
     wpinany projektowany za pomocą opaski?

2

Odpowiadamy:

- 1. Nowy odcinek należy wykonać z rur PE 90 SDR 11, natomiast połączenia 
    z odcinkiem istniejącym za pomocą przejściówek PVC, a dla trójników i załomów
    opaski.

- 2. Należy zastosować zasuwy PM 16 z przedłużeniem i skrzynką uliczną.

3. Istniejący wodociąg biegnie pod drogą istniejącą, zaś w stanie projektowanym
          należy przełożyć go za drogę, wszystkie związane z tym roboty zostały ilościowo
          ujęte w przedmiarze robót w pozycjach 37.d.5 do 43.d.5.

4. Roboty związane z przełożeniem wodociągu, należy wykonać w uzgodnieniu 
          i pod nadzorem użytkownika sieci wodociagowej, tj. Zakładu Gospodarki
          Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, ul. Powstańców 6, 
	    44-153 Sośnicowice.

- 5. Informacje dotyczące technologii ujęto w tomie Materiały zgłoszeniowe robót
    budowlanych pkt. 9.

Pozostał warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Kopia: a/a.