Załącznik Nr 4

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego

Dotyczy projektu pn.: „E-URZĄD w Sośnicowicach - Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów”

| UWAGA! | Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu dostawy z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący; w związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne do przedmiotu zamówienia przedstawionego niżej. |
| --- | --- |

Część A

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Oferowany przez Wykonawcę model sprzętu wraz z wymaganymi parametrami |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Serwer 1 z UPS |
|  | Procesor: | procesor co najmniej czterordzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, o architekturze x86-64, o wydajności równej lub lepszej procesorom Intel® Xeon® z serii 5000 i częstotliwości co najmniej 2,5 Ghz |  |
|  | Pamięć | min. 8 GB RAM |  |
|  | Dysk twardy | min. 3 dyski SAS o pojemności min. 300 GB 15000 obr. w układzie RAID 5 |  |
|  | Interfejs sieciowy | min. 2 x Ethernet 10/100/1000 |  |
|  | UPS | Pozwalający na prace urządzenia przez czas min. 15 minut, Interaktywne powiadamianie serwera o statusie urządzenia. |  |
|  | Monitor: | Przełącznik KVM na 8 portów, Monitor LCD zewnętrzny kolorowy co najmniej min. 17’’ |  |
| 2 | Komputer stacjonarny stanowisko robocze |
|  | Procesor: | procesor klasy x86 o częstotliwości co najmniej 2,8 Ghz, dwu rdzeniowy |  |
|  | Pamięć: | min. 4 GB RAM |  |
|  | Dysk twardy: | Min. 1 dysk 320 GB SATA II |  |
|  | Interfejs sieciowy: | min. 1 x Ethernet 10/100 |  |
|  | System Operacyjny | Co najmniej Windows 7 Pro |  |
|  | Mysz | Optyczna, USB |  |
|  | Napęd | Nagrywarka DVD |  |
|  | Klawiatura | Co najmniej Standardowa 105 klawiszy |  |
|  | Obudowa | Obudowa ATX bez zasilacza |  |
|  | Zasilacz | Zasilacz min. 350W wersja BOX |  |
|  | Monitor | LCD kolorowy co najmniej 19’’ |  |
| 3 | Komputer przenośny LAPTOP |
|  | Procesor: | procesor klasy x86 o częstotliwości co najmniej 2,2 Ghz, architektura Core - duo |  |
|  | Pamięć: | min. 4 GB RAM |  |
|  | Dysk twardy: | Min. 1 dysk 250 GB SATA II |  |
|  | Interfejs sieciowy: | Zintegrowany min. 1 x Ethernet 10/100 |  |
|  | Złacza | Co najmniej 3xUSB2.0 |  |
|  | System operacyjny | Co najmniej Windows 7 Pro |  |
|  | Napęd | Nagrywarka DVD |  |
|  | Monitor | Co najmniej LCD kolorowy 15,4’’ |  |
| 4 | Skaner – TYP 2 |
|  | Typ skanera: | Dokumentowy, płaski format min. A4, kolorowy z automatycznym podajnikiem |  |
|  | Tryby skanowania: | Co najmniej do plików PDF |  |
|  | Wydajność: | Min. 12 stron na minutę |  |
| 5 | Skaner – TYP 1 |
|  | Typ skanera: | Dokumentowy, płaski format min. A4, kolorowy z automatycznym podajnikiem |  |
|  | Tryby skanowania: | Co najmniej do plików PDF |  |
|  | Wydajność: | Min. 24 stron na minutę |  |
| 6 | Szafa Rack 19” |
|  | Typ | stojąca |  |
|  | Wysokość | min. 42U |  |
| 7 | Urządzenie drukujące wielofunkcyjne średniej wydajności |
|  | Zintegrowane moduły | Co najmniej fax kopiarka skaner |  |
|  | Praca w sieci | TAK |  |
|  | kolor | TAK |  |
|  | Szybkość | Co najmniej 35 stron czarno białych na minutę / 31 stron w kolorze na minutę |  |
|  | Wejście papieru | Taca 1 min. 520 arkuszy; Rozmiar od 139,7 x 182 mm do A3, automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru, Dupleksowy automatyczny podajnik dokumentów min 50 arkuszy; dwa zasobniki każdy po min 520 arkuszy; Rozmiar od 139,7 x 182 mm do A3, automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru; Podajnik o dużej pojemności Jedna taca na min 900 arkuszy, jedna taca na min 1200 arkuszy; Rozmiar A4; |  |
|  | Wyjście papieru | Co najmniej Duplex, Taca odbiorcza na min 500 arkuszy + Taca odbiorcza boczna na min 100 arkuszy; |  |
|  | Obsługa języków | PCL 5c, emulacja PCL6, PostScipt |  |
|  | Funkcje kopiowania | Automatyczne kopiowanie dwustronne, elektroniczne sortowanie wstępne, automatyczny wybór tacy, budowanie zadania, negatyw lub obraz lustrzany, automatyczne tworzenie broszur, wiele stron na jednym arkuszu, automatyczne RE, zapisywanie i wczytywanie programowania zadania, adnotacje, automatyczny wybór koloru, określenie obszaru, tryb plakatowy, znak wodny |  |
|  | Funkcje skanowania | PDF, JPEG, TIFF, Wielostronicowy TIFF, Oryginały różnych rozmiarów, Budowanie zadania skanowania, Automatyczny kolor, Prędkość skanowania do 40 skanów w czerni i bieli na minutę, do 13 skanów w kolorze na minutę @ 200 dpi |  |
|  | Funkcje faksowania | Skrzynka pocztowa, wysyłanie i odbieranie dokumentów dupleksowych, drukowanie na A4 i A3, budowanie zadania faksu, |  |
| 8 | Klimatyzator |
|  | Wydajność | Według EN 14511 (Btu/h) o wartości nie mniejszej niż 12 000 |  |
|  | Sprawność | EER Btu/W.h W/W o wartości nie mniejszej niż 11.0, 3.23 w klasie energetycznej A |  |

| 9 | Router |
| --- | --- |
|  | Porty WAN | co najmniej 1x10/100 BaseTX (RJ45) |  |
|  | Porty LAN | co najmniej 4x10/100 BaseTX (RJ45) |  |
|  | Wbudowana pamięć RAM | co najmniej 16 MB |  |
|  | Wbudowana pamięć Flash | co najmniej 8 MB |  |
|  | Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | SNMP |  |
|  | Szyfrowanie | DES - standard szyfrowania danych (56-bit), 3DES - standard szyfrowania danych (168-bit), AES - Advanced Encryption Standard |  |
|  | Obsługiwane protokoły VPN | IPSec |  |
|  | Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u – 100BaseT, half/full duplex, TCP/IP, NAT, PAT, PPPoE, DHCP Server, DHCP Client |  |
|  | Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | Co najmniej SSH, RADIUS |  |
|  | Kanały VPN | co najmniej 10 |  |

Część B

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Oferowany przez Wykonawcę model sprzętu wraz z wymaganymi parametrami |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Serwer Komunikacyjny |
|  | Procesor: | procesor co najmniej czterordzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, o architekturze x86-64, o wydajności równej lub lepszej procesorom Intel® Xeon® z serii 5000 i częstotliwości co najmniej 2,5 Ghz |  |
|  | Pamięć | min. 8 GB RAM |  |
|  | Dysk twardy | min. 3 dyski SAS o pojemności min. 256 GB 15000 obr. w układzie RAID 5 |  |
|  | Interfejs sieciowy | min. 2 x Ethernet 10/100/1000 |  |
|  | UPS | Pozwalający na prace urządzenia przez czas min. 15 minut, Interaktywne powiadamianie serwera o statusie urządzenia. |  |
|  | Monitor | Podłączony do wyposażenia (wspólny przełącznik KVM dla wszystkich serwerów) |  |
|  | Obudowa | Do szafy Rack 19’’ |  |

- Wymagania dotyczące Platformy serwerowej

  - Specyfikacja definiuje minimalną wersje platformy serwerowej. Wykonawca może zaoferować inną konfiguracje pod warunkiem zachowania zostanie minimalnej ilości i jakości zaproponowanych serwerów.

  - Oferta zawierająca sprzęt o parametrach mniejszych niż zaproponowane zostanie odrzucona.

  - Dostarczony sprzęt musi posiadać min 3-letnią gwarancje.

  - Wszystkie serwery muszą być tego samego producenta.

- Elementy i Opis konfiguracji POZOSTAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Certyfikaty kwalifikowane i zestawy do bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu Ustawy o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 z późn. Zm.) Dla urzędników uprawnionych do podpisywania decyzji (8 szt.) z zastrzeżeniem, iż jeżeli na moment dokonania dostawy ww. elementów związanych z podpisem elektronicznym nastąpią zmiany w kwestii stosowania podpisów kwalifikowanych, wykonawca jest zobowiązany skonsultować decyzję o dostawie ww. zestawów z Zamawiającym.