4.  OPIS  TECHNICZNY.

4.1.  DANE  OGÓLNE.

ZADANIE  INWESTYCYJNE:

Opracowanie  projektu  stałej  ( docelowej )  organizacji  ruchu  dla  zadania  pn :

Budowa  odcinka  drogi  od  ul. Wiejskiej  do  Groty (125 mb)  w  Rachowicach

INWESTOR:                                                         Gmina Sośnicowice

ul. Rynek 19

44 –153  SOŚNICOWICE

PRACOWNIA PROJEKTOWA:                     PPU  „Budremex”  w  Zawierciu

ul. Górnośląska 24  tel/fax 32 67 27 527

42 – 400  Zawiercie

4.2.  PODSTAWA  OPRACOWANIA.

## Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

| 4.2.1. | Zlecenia i umowy na opracowanie projektu stałej ( docelowej ) organizacji ruchu dla zadania pn.: Budowa odcinka drogi od ul. Wiejskiej do Groty (125 mb) w Rachowicach |
| --- | --- |
| 4.2.2. | Mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500. |
| 4.2.3. | Warunków technicznych budowy określonych przez Zamawiającego. |
| 4.2.4. | Inwentaryzacji istniejącego oznakowania pionowego (brak poziomego). |
| 4.2.5. | Załączników nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz.2181). |
| 4.2.6. | Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. Nr 170, poz. 1393). |
| 4.2.7. | Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegóło -wych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. Nr 177, poz.1729). |
| 4.2.8. | Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908). |

4.3.  CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie projektu stałej (docelowej) organizacji ruchu po budowie odcinka drogi ulicy bez nazwy tj. bocznej od ulicy Do Groty w Rachowicach w zakresie budowy jezdni                      o nawierzchni z płyt drogowych i zjazdu publicznego z kostki betonowej.

4.4.  STAN  ISTNIEJĄCY.

4.4.1.  Położenie  i  zagospodarowanie.

Przedmiotowa droga gminna ulica bez nazwy położona jest w miejscowości Sośnicowice, gmina Rachowice    w powiecie gliwickim. Ulica bez nazwy jest drogą gminną i odgałęzia się bezpośrednio od drogi gminnej ulicy Do Groty. Ulica ta jest nieprzelotowa jest "ślepo" zakończona. Całkowita długość ulicy będącego tematem niniejszego opracowania wynosi ok. 125,0 mb.

Ulica stanowi drogę dojazdową umożliwiającą dojazd mieszkańcom do posesji i na liczne niezagospodarowane działki. Ulica należy do dróg VII klasy technicznej tj. dojazdowych "D" administrowanej przez Gminę Sośnicowice.

Szczegół wzajemnych połączeń i relacji między poszczególnymi ulicami wskazany na Orientacji                       i  Planie sytuacyjnym docelowego oznakowania.

4.4.2.  Geometria  drogi  gminnej.

Istniejący  pas  drogowy  drogi  gminnej aktualnie  stanowią :

| Jezdnia | o szerokości nieregularnej o nawierzchni gruntowej, |
| --- | --- |
| Pasy zieleni | częściowe wzdłuż ogrodzeń, |
| Chodniki | brak, |
| Ewiden. pas drogowy | szerokości 3,0 - 6,0 m na odcinku prostym, |
| Zjazdy na posesję | obustronne o nawierzchni gruntowej, |
| Skrzyżowania z drogami | z pierwszeństwem przejazdu ulicy Do Groty, |
| Zagospodarowanie terenu poza pasem drogowym: | budynki mieszkalne, niezagospodarowane działki, |

Całkowita długość ulicy podlegająca budowie jezdni wynosi ok. 125,0 m.

Zgodnie z planowaną budową istniejąca krawędź włączenia drogi gminnej do ulicy Do Groty  zostanie zachowana i nie ulegnie zmianie,  tak aby projektowana krawędź zjazdu publicznego, nie zawężała istniejącej szerokości jezdni ulicy. Przyjęto taki zakres prac budowlanych, który zapewni, iż budowa drogi spełni  wymagania  normatywne.

4.4.3.  Istniejące  parametry  ruchowe  drogi  gminnej:

| Natężenie ruchu kołowego: | małe (KR2), |
| --- | --- |
| Natężenie ruchu pieszego: | małe, |
| Organizacja ruchu : | ruch dwukierunkowy, |
| Ograniczenie prędkości : | 50 km/h "w terenie zabudowanym", |
| Funkcja : | droga gminna, |
| Przejezdność | droga nieprzejezdna "ślepo" zakończona, |
| Klasa techniczna drogi : | VII klasa - dojazdowa "D", |
| Zagosp. terenów przyległych : | budynki mieszkalne, niezagospodarowane działki, |
| Stan nawierzchni jezdni : | bardzo zły, nawierzchnia gruntowa, |
| Pochylenie poprzeczne jezdni : | nieregularne, |
| Pochylenie podłużne jezdni : | nieokreślone, |
| Widoczność : | Dobra. |

4.5.  STAN  PROJEKTOWANY.

4.5.1.  Ulica  w  planie.

Zgodnie z założeniami projektowymi i ustaleniami z Zamawiającym planowana budowa drogi o normatywnej szerokości  3,00 m będzie przebiegać po dwóch działkach drogowych nr ew. 890/77 i 606/77 stanowiących własność komunalną Gminy Sośnicowice.

4.6.  Organizacja  ruchu.

Ulica bez nazwy stanowi ulicę jednojezdniową, dwukierunkową, nieprzelotową i po wykonaniu zaplanowanych prac związanych z jej budową taką  pozostanie.

Ulica bez nazwy w ciągu drogi gminnej należy do grupy dróg dojazdowych umożliwiającą dojazd do budynków mieszkalnych. Ulica bez nazwy składa się z jednego odcinka tj. od skrzyżowania  z ulicą Do Groty,                          a kończy się zjazdem na prywatną działkę. Na zasadniczym odcinku na drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h "w terenie zabudowanym", która wynika  z przepisów o ruchu drogowym "teren zabudowany".

Ulica bez nazwy jest drogą podporządkowaną względem ulicy Do Groty, od której się odgałęzia. Podporządkowanie i "ślepe" zakończenie ulicy nie jest jednoznaczne osygnalizowane stosownym oznakowaniem  pionowym, które zostanie wprowadzone.

4.6.1.  Istniejące  oznakowanie.

Ulica na odcinku objętym niniejszym opracowaniem w chwili  obecnej nie posiada żadnego oznakowania.

Na ulicy Do Groty ustawiony jest znak z ograniczeniem prędkości do 40 km/h.

4.6.2.  Docelowe  parametry  ruchowe  drogi  gminnej:

| Natężenie ruchu kołowego: | małe (KR2), |
| --- | --- |
| Natężenie ruchu pieszego: | małe, |
| Organizacja ruchu : | ruch dwukierunkowy, |
| Ograniczenie prędkości : | 50 km/h "w terenie zabudowanym", a na ulicy Do Groty do 40 km/h osygnalizowane znakiem B-33 (40) |
| Funkcja : | droga gminna, |
| Przejezdność | droga nieprzejezdna "ślepo" zakończona, |
| Klasa techniczna drogi : | VII klasa - dojazdowa "D", |
| Zagosp. terenów przyległych : | budynki mieszkalne, niezagospodarowane działki, |
| Proj. nawierzchnia jezdni : | z drogowych płyt żelbetowych kostki betonowej, |
| Pochylenia poprzeczne jezdni: | jednostronne 2,0 %, |
| Widoczność : | dobra. |

4.6.3.  Projektowane  oznakowanie.

OZNAKOWANIE  PIONOWE

Do  wykonania  lic  znaków  pionowych stosowanych  do  oznakowania należy  zastosować  folię  odblaskową  typu  2,  a  tarcze  znaków  należy  wykonać  z  podwójnie  giętymi  krawędziami  na  całym  obwodzie (szerokość pierwszego zagięcia od strony lica znaku nie mniejsza niż 10 mm, szerokość drugiego zagięcia nie mniejsza niż 5 mm) oraz wyposażyć w poziome profile usztywniając - montażowe.

Tylna strona tarczy znaku powinna być pomalowana  na  kolor  szary. Tarcze znaków należy wykonać z blachy stalowej grubości min. 1,25 mm ocynkowanych ogniowo z powłoka cynkową.

Projektowane  znaki  na  drodze  gminnej  należy  zastosować  z  grupy  wielkości  Średnie "S", ponadto projektowany znak A-7 należy wyposażyć w dwa słupki montażowe, oklejone folią pryzmatyczną                      w kolorze żółtym.

Słupek do zamocowania znaku wykonany powinien być z rury ocynkowanej o średnicy Ø 2" i  długości  nie  mniejszej  260 cm.

Lokalizacja oznakowania docelowego wskazana została na rysunku stałej (docelowej) organizacji ruchu                  rys. nr  OR-01.

4.6.4.  Wykaz  projektowanego  oznakowania.

OZNAKOWANIE  PIONOWE

| LP | Symbol znaku | Nazwa znaku | Grupa wielkości | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A - 7 | Ustąp pierwszeństwa | Średnie "S" | 1 |
| 2 | D - 4a | Droga bez przejazdu | Średnie "S" | 1 |
|  | SUMA | 2 szt. |

### Zaprojektowane oznakowanie jest dostosowane do występujących potoków ruchu pieszego                         i  kołowego  oraz  ukształtowania  niwelety,  układu  geometrycznego  oraz  przekroju  poprzecznego  drogi.

### UWAGI  I  ZALECENIA  DLA  WYKONAWCY.

### Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym ( w tym związane                             z umieszczaniem oznakowania) powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe.