Zleceniodawca:

EURODROGA mgr inż. Milan Sternik

Aleja Majowa 14/59,

44-100 Gliwice

# DOKUMENTACJA BADAŃ

# GEOTECHNICZNYCH

dla potrzeb budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 (ulica Raciborska) Sośnicowice – Trachy w miejscowości Sośnicowice

województwo śląskie.

Opracował:

mgr Marcin Babiarz

(upr geolog VII – 1294)

# Sosnowiec, listopad 2008r

SPIS TREŚCI:

- Wstęp

- Zakres prac

- Ogólna charakterystyka terenu

- Budowa geologiczna

- Warunki wodne

- Charakterystyka warunków geotechnicznych

- Wnioski.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Plan sytuacyjny z lokalizacją wierceń					zał. Nr 1

2. Karty otworów geotechnicznych w skali 1:50				zał. Nr 2/1-2/7

3. Przekroje geotechniczne w skali 1:1000/50,				zał. Nr 3

4. Objaśnienia do przekroi geotechnicznych					zał. Nr 4

- WSTĘP.

Dokumentację opracowano na zlecenie firmy projektowej EURODROGA mgr inż. Milan Sternik Aleja Majowa 14/59 Gliwice.

Celem przedmiotowej dokumentacji jest określenie warunków geotechnicznych,

na które składa się charakterystyka geologiczna i geotechniczna podłoża gruntowego, przy uwzględnieniu warunków wodnych panujących w tym podłożu.

Badaniami warunków geotechnicznych objęto podłoże pod projektowaną inwestycję polegającą na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 919 (ulica Raciborska) 
w miejscowości Sośnicowice województwo śląskie

Opracowanie dokumentacji oparto o następujące dane:

- Plan sytuacyjny z lokalizacją wierceń.

- Wizję terenu projektowanych badań.

- Wyniki 7-miu wierceń wykonanych do głębokości 2,0 m każde,

- Makroskopowe badanie próbek gruntu.

- Materiały archiwalne:

- Mapa Geologiczna GZW w skali 1:100 000,

- Mapa Geologiczna Polski. – Mapa Utworów Powierzchniowych. Mapa podstawowa w skali 1:50 000.

Całość opracowania wykonano zgodnie z obowiązującymi normami:

- PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- PN-B-02479 : 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadawianie bezpośrednie budowli.

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

- PN-S-02205: 1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania

oraz na podstawie:

- „Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” I.B.D.iM. Warszawa 1998

- „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” I.B.D.iM. Warszawa 1997

- ZAKRES PRAC.

2.1. Prace geodezyjne.

Projektowane otwory wiertnicze zostały wytyczone w terenie metodą rzędnych 
i odciętych w oparciu o sytuację w terenie. Otwory stabilizowano przy pomocy drewnianych palików. Z uwagi na fakt, iż plan sytuacyjny dostarczony przez zleceniodawcę nie zawierał wysokości bezwzględnych terenu przyjęto względne „0” dla wszystkich otworów wykonanych w poboczu drogi oraz w istniejącej nawierzchni. Przed przystąpieniem do projektowania chodnika należy odnieść wykonane otwory do rzędnych wysokościowych, w celu dobrego zaprojektowania grubości wymiany podłoża gruntowego oraz warstwy konstrukcyjnej chodnika.

2.2. Prace terenowe.

Prace terenowe zostały wykonane w dniu 22.11.2008r.

Warunki gruntowo wodne poznano 7-ma otworami badawczymi, odwierconymi do głębokości 2,0 każde w miejscach wyznaczonych przez projektanta. 
Łącznie odwiercono 14,0 mb.

Otwory o numerach 1,2,3,5,6 i 7 zostały wykonane w poboczu drogi w celu zbadania miąższości nasypów oraz określenia budowy geologicznej terenu pod budowę chodnika. Natomiast otwory nr 2 i 4 został wykonany z poziomu drogi w celu określenia konstrukcji istniejącej nawierzchni. Podczas wykonywania otworu nr 2 pod 0,15m warstwą asfaltu stwierdzono występowanie kostki granitowej, bardzo trudno zwieralnej, dlatego po jej nawierceniu przesunięto otwór na pobocze drogi i dokończone jego głębienie.

Otwory te wiercono mechaniczną wiertnicą udarowo-obrotową, typu APAGEO. Jako narzędzia wiertniczego używano świdra spiralnego o średnicy ( 70,0 mm oraz rdzeniówki.

Likwidację otworów wykonano przez zasypanie ich urobkiem i ubicie.

Podczas wykonywania wierceń, na bieżąco w terenie przeprowadzano analizę makroskopową gruntów.

Całość prac terenowych wykonana została pod dozorem uprawnionego geologa Mariusza Górskiego.

2.3. Prace kameralne.

Na podstawie uzyskanych wyników z prac terenowych, obserwacji geologicznych prowadzonych w badanym terenie i materiałów archiwalnych, opracowano:

- Plan sytuacyjny z lokalizacją wierceń (zał. nr 1)

- Karty otworów geotechnicznych (za. nr 2/1 – 2/7)

- Przekroje geotechniczne w skali 1:1000/50 (zał. nr 3)

- Objaśnienia do przekroi geotechnicznych (zał. nr 4 )

- Część tekstową opracowania.

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU.

Teren badań położony jest na północny zachód od miasta Gliwice przy drodze wojewódzkiej DW 919 w miejscowości Sośnicowice.

Badaniami objęto około 1,0 km odcinek pobocza ulicy Raciborskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919. Przedmiotowa ulica Raciborska będąca drogą wojewódzką  DW 919 przebiega pomiędzy zabudowa jednorodzinna i łączy Sośnicowice z Trachami.

- BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod względem geologicznym podłoże badanego terenu budują osady czwartorzędowe wykształcone w postaci utworów antropogenicznych nasypów budowlanych 
i niebudowlanych oraz  czwartorzędowych osadów rzeczno – lodowcowych.

Pod warstwą utworów czwartorzędowych antropogenicznych wykształconych w postaci nasypów budowlanych tworzących konstrukcję drogi oraz niebudowlanych na całym terenie występują rodzime osady czwartorzędowe pietra holocenu i plejstocenu wykształcone w postaci utworów sypkich oraz spoistych o rzeczno lodowcowej genezie.

W obrębie przedmiotowego terenu nie nawiercono utworów starszego podłoża prawdopodobnie budują je utworu karbonu, wykształcone w postaci zwietrzelin kamienistych oraz gliniastych przechodzących wraz ze zwiększającą się głębokością w skałę łupka oraz piaskowca.

- WARUNKI WODNE.

Podczas prowadzenia prac wiertniczych nie nawiercono wody gruntowej jedynie 
w otworze nr 1,2 i 5 na głębokości od 1,5m do 1,7 wystąpiło lokalne sączenie. Może ono również wystąpić w innych częściach badanego terenu, w utworach sypkich lub na kontakcie gruntów sypkich z gruntami spoistymi. Występowanie lokalnego sączenia może mieć związek z wodą opadową, która wystąpiła w pobliskim rowie odwadniającym na głębokości ok. 1,2 – 1,3m.

Badania gruntowo-wodne wykonywane były w okresie lokalnych przymrozków co mogło znacznie wpłynąć na warunki wodne panujące w tym terenie.

Występującą na przedmiotowym terenie nasypy budowlane i niebudowlane można zaliczyć do gruntów średnio przepuszczalnych, a ich przepuszczalność zależeć będzie od występowania w ich składzie domieszek gruntów spoistych oraz od stopnia ich zagęszczenia.

Nawiercone piaski średnioziarniste można zaliczyć do gruntów przepuszczalnych 
o współczynniku wodoprzepuszczalności  k = 10 -4 m/s. natomiast utwory spoiste zaliczyć można do gruntów nieprzepuszczalnych o współczynniku wodoprzepuszczalności 
 k = 10 -7 m/s.

Na przestrzeni roku zawodnienie podłoża może być zmienne. W okresach intensywnych opadów, czy wiosennych roztopów, może wystąpić woda gruntowa w piaskach  czwartorzędowych w postaci sączeń, względnie zawieszonych horyzontów wodnych, ale w okresach suszy będzie ta woda zanikała.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy teren badań to droga pokryta warstwą bitumiczną asfaltu, infiltracja wód opadowych w podłoże, jest zjawiskiem ograniczonym tylko do części pobocza drogi nie pokrytej asfaltem, a woda zbierająca się na drodze będzie spływać w kierunku nachylenia drogi.

- CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH.

W podłożu budowlanym badanego terenu występują osady antropogeniczne czwartorzędowe piętra holocenu, ujęte w serię  geotechniczną I i II, utwory czwartorzędowe pietra holocenu i plejstocenu wykształcone w postaci osadów rzeczno lodowcowych ujęte
w serię geotechniczna III.

Podstawa wydzielenia serii oraz warstw geotechnicznych była litologia oraz właściwości techniczne gruntów.

Charakterystykę gruntów przeprowadzono w oparciu o normy PN-86/B-02480 i 
PN-81/B-03020, książkę Z. Wiłuna pt: „Zarys geotechniki” oraz o wiedzę techniczną i geotechniczną.

## Opis wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

SERIA GEOTECHNICZNA I – osady antropogeniczne, czwartorzędowe – nasypy budowlane, podbudowa zasadnicza wykonana z pospółki o zagęszczonym stanie.

Dla określenia budowy konstrukcyjnej przebudowywanej drogi wykonano 2 otwory geotechniczne o numerach 2 i 4 o miąższości 2,0m każdy, które pozwoliły stwierdzić że:

-  warstwa bitumiczna „asfaltu” ma miąższości od 0,10 do 0,15 m,

-  pod warstwa bitumiczną  w otworze nr 2 zalega kostka granitowa bardzo trudno zwiercalna o grubości ok. 0,15m, pod którą prawdopodobnie do głębokości 0,5m występuje
 podbudowa zasadnicza drogi (tak jak w otworze nr 4)

- w otworze nr 4 pod warstwą bitumiczną występuje warstwa nasypu budowlanego 
o miąższości ok. 0,35m, stanowiąca podbudowę zasadniczą drogi, którą budują mocna zagęszczone pospółki.

Z uwagi na brak danych odnośnie formowania nasypów określono na podstawie postępu wiercenia (chronometraż) ich orientacyjny stopień zagęszczenia na zagęszczony nie podając dokładnego stopnia ID.

Podłoże serii geotechnicznej I, zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” I.B.D.iM. Warszawa 1997, budują grunty niewysadzinowe, zaliczone ze względu na przeciętne warunki wodne do grupy nośności podłoża G1.

SERIA GEOTECHNICZNA II – nasypy niebudowlane zbudowane z piasku średnich, piasków średnich humusowych z domieszkami piasków gliniastych, kamieni odpadów budowlanych (pokruszona cegła). Nasypy te wystąpiły pod serią geotechniczną I oraz bezpośrednio na powierzchni terenu  i zostały nawiercone we wszystkich otworach. Z uwagi na brak danych odnośnie formowania nasypów określono na podstawie postępu wiercenia (chronometraż) ich orientacyjny stopień zagęszczenia na średniozagęszczony nie podając dokładnego stopnia ID.

Podłoże serii geotechnicznej II, zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” I.B.D.iM. Warszawa 1997, budują grunty wysadzi nowe i nienośne, zaliczone ze względu na przeciętne warunki wodne do grupy nośności podłoża G4.

SERIA GEOTECHNICZNA  III - osady czwartorzędowe rzeczno –lodowcowe. – osady tej serii zostały nawiercone we wszystkich otworach geotechnicznych, bezpośrednio pod warstwą nasypów niebudowlanych a budują ją utwory sypkie oraz spoiste.

Z uwagi na litologie stopień plastyczności oraz zagęszczenia w obrębie tej serii wydzielono trzy warstwy geotechniczne

Warstwa geotechniczna IIIa -  piaski średnioziarniste o średnio zagęszczonym stanie i stopniu zagęszczenia.ID=0,40.

Stopień zagęszczenia gruntów sypkich został określony na podstawie postępu wiercenia (Chronometraż)

Parametry geotechniczne warstwy  IIIa:

- stopień zagęszczenia – ID- 0,40

- gęstość objętościowa w t/m3 – 1,85 (dla gruntów wilgotnych)

- gęstość objętościowa w t/m3 – 1,97 (dla gruntów mokrych)

- kąt tarcia wewnętrznego (u w [o] – 32,3

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo– 79 [MPa]

- moduł ogólnego odkształcenia gruntu Eo – 67 [MPa]

Podłoże warstwy geotechnicznej IIIa, zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” I.B.D.iM. Warszawa 1997, budują grunty niewysadzinowe, zaliczone ze względu na przeciętne warunki wodne do grupy nośności podłoża G1.

Podczas wykonywania wierceń utwory ujęte w serię IIIa były lub wilgotne.

Parametry geotechniczne warstwy IIIa zostały określone w oparciu o normę 
PN-81/B-03020 oraz Książkę pt.„Zarys Geotechniki” Wiłuna.

Warstwa geotechniczna IIIb1 – grunty mało spoiste i spoiste wykształcone w postaci piasków gliniastych przewarstwionych piaskiem średnim oraz gliny, o konsystencji twardoplastycznej i stopniu plastyczności IL = 0,25.

Parametry geotechniczne warstwy  IIIb1:

- stopień plastyczności – IL- 0,25

- gęstość objętościowa w t/m3 – 2,10

- kohezja (spójność) [kPa] – 15,0

- kąt tarcia wewnętrznego (u w [o] – 14,0

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo [MPa] – 26

- moduł ogólnego odkształcenia gruntu Eo [MPa] –18

Podczas wykonywania wierceń utwory ujęte w warstwę IIIb1 były wilgotne

Podłoże warstwy geotechnicznej IIIb1, zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” I.B.D.iM. Warszawa 1997, budują grunty wysadzinowe, zaliczone ze względu na przeciętne warunki wodne do grupy nośności 
podłoża G3.

Warstwa geotechniczna IIIb2 – grunty mało spoiste i spoiste wykształcone w postaci piasków gliniastych przewarstwionych piaskami średnimi, glin pylastych zwięzłych  z domieszkami żwiru, glin przewarstwionych piaskiem średnim o konsystencji twardoplastycznej i stopniu plastyczności IL = 0,10.

Parametry geotechniczne warstwy  IIIb2:

- stopień plastyczności – IL- 0,10

- gęstość objętościowa w t/m3 – 2,10

- kohezja (spójność) [kPa] – 22,10

- kąt tarcia wewnętrznego (u w [o] – 16,4

- edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo – 37 [MPa]

- moduł ogólnego odkształcenia gruntu Eo –26 [MPa]

Podczas wykonywania wierceń utwory ujęte w warstwę IIIb2 były wilgotne

Podłoże warstwy geotechnicznej IIIb2, zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” I.B.D.iM. Warszawa 1997, budują grunty wysadzinowe, zaliczone ze względu na przeciętne warunki wodne do grupy nośności podłoża G3  lub G4.

Według normy PN-81/B-03020, grunty ujęte w warstwy geotechniczne IIIb1, IIIb2, zaliczono do grupy konsolidacji „C”

Stan pierwotny gruntów spoistych ściśle związany jest z występowaniu sączenia wody w profilu, ponieważ wzrost wilgotności może powodować uplastycznienie powyższych gruntów, i co za tym idzie zmniejszenie ich  parametrów wytrzymałościowych

Rozprzestrzenienie warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zał. nr 3). Z uwagi na duże odległości po między otworami przebieg warstw geotechnicznych należy uznać jako orientacyjny.

- WNIOSKI:

- Według Rozporządzenia MSWiA (poz.839) z dnia 24.09.1998r badane podłoże posiada złożone warunki gruntowe, które spowodowane są:

- Występowaniem nasypów niebudowlanych o miąższości od 0,5m do 1,0m

- Występowaniem w podłożu gruntów nieciągłych litologicznie wysadzinowych oraz nienośnych.

- Własności geotechniczne nawierconych  gruntów zostały opisane w rozdziale warunki „charakterystyka warunków geotechnicznych” (rozdział nr 6).

- Do obliczeń statycznych w wypadku posadowienia obiektów inżynieryjnych należy przyjąć wartości parametrów geotechnicznych podane w niniejszej dokumentacji.

- Na prawie całym terenie badań stwierdzono występowanie nasypów niebudowlanych o miąższości około 0,5 do 1,0 m, występujących w poboczu drogi.

- Rodzime podłoże gruntowe stanowią czwartorzędowe utwory rzeczno-lodowcowe wykształcone jako utwory sypkie - piaski średnie o stanie średniozagęszczonym oraz spoiste – piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste zwięzłe o konsystencji twardoplastycznej.

- Na badanym odcinku drogi występuje warstwa bitumiczna o grubości około od 10cm do 15cm, pod którą zalega kostka granitowa o grubości ok. 0,15m, lub  występuje warstwa konstrukcyjna zbudowana z pospółki.

- Wody gruntowej nie nawiercono tylko w otworze nr 1,2 i 5 na głębokości od 1,5 do 1,7m wystąpiło lokalne sączenie może ona również wystąpić w innych częściach badanego terenu.

- W trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z budową chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 919 w miejscach występowania gruntów wysadzinowych i nienośnych należy doprowadzić podłoże gruntowe do grupy nośności G1 zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” I.B.D.iM. Warszawa 1997,

- Jeżeli na słabonośne grunty, o bardzo niskich cechach wytrzymałościowych nałożą się naciski dynamiczne, może nastąpić odkształcenie podłoża rodzimego, a efektem tego zjawiska będą szkody na korpusie chodnika.

- Dla prac ziemnych prowadzonych w utworach rzeczno – lodowcowych należy przestrzegać następujących zasad:

- -prowadzić roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o małym nasileniu opadów z wyłączeniem okresów zimowych,

- unikać wykonywania wykopów na długi okres przed przystąpieniem do właściwych prac posadowieniowych

- chronić wykopy przed dopływem wód powierzchniowych. Wody opadowe i gruntowe, na bieżąco odprowadzać z wykopu.