PRZEDMIAR    ROBÓT

zadanie : Przebudowa drogi  gminnej Grabal -  Cisse

Część II – Przebudowa drogi gminnej Grabal – Cisse

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Roboty pomiarowe   przy  liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym                                                                                                0,980  km

B. ROBOTY ZIEMNE

1 . Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy  konstrukcyjne drogi.

Powierzchnia drogi                                                                                  2.040,00 m2

340,00  m x  6,00  m

C.  PODBUDOWY

1 .Wykonanie  podbudowy  z kruszywa naturalnego  łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości  15 cm po zagęszczeniu.

Powierzchnia drogi                                                                                    1.768,00 m2

340,00  m x 5,20  m

2. Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego  do 31,5 mm z  rozkładarki z zagęszczeniem mechanicznym  ( profilowanie śr. 5 cm)

Powierzchnia drogi                                                                                    166,40 m3

640 mb x 5,2 x 0,05

D. NAWIERZCHNIA

1. Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,5 – 0,7 kg/ m2

Powierzchnia drogi                                                                                      4.998,00 m2

980,00 m  x 5,10 m

2. Wykonanie  nawierzchni z betonu asfaltowego  warstwa wiążąca  gr. 3 cm

Powierzchnia drogi                                                                                    4.998,00 m2

980,00 m x 5,10 m

3. Skropienie  warstwy  wiążącej  emulsją  asfaltową w ilości 0,1 – 0,3 kg/ m2

Powierzchnia  drogi                                                                                                 4.900,00 m2

980,00 m x  5,0 m

4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna  gr. 3 cm

Powierzchnia drogi                                                                                      4.900,00 m2

980,00 m x  5,00

E. WYKONANIE  POBOCZY

1. Wykonanie  poboczy z kruszywa  łamanego  gr. 8 cm

Powierzchnia poboczy                                                                                            1.960,00 m2

980,00 m x 2  x 1,00 m

F. Oznakowanie

1. Słupki do znaków  drogowych z rur stalowych o śr.50 m.m                          8,00 szt.

2. Przymocowanie tablic znaków  drogowych zakazu, nakazu ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2                                                              10 szt