# Załącznik nr 1b do SWZ
# Oświadczenie Wykonawcy
Zestawienie parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego przedmiotu zamówienia

Oferowany samochód: / ............................................................................................................................................................ / (marka / model / typ/ rok produkcji)
Minimalne wymagania dla samochodu lekkiego operacyjno - rozpoznawczego / na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Szczutowo (zabudowa z laminatu typu hardtop)
L.p.	Wymagania Zamawiającego	Warunki wraz z parametrami i wyposażeniem oferowanego pojazdu
1	WYMAGANIA OGÓLNE / UMOCOWANIA PRAWNE	Wpisać SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA / Wypełnia Wykonawca.	Uwaga: należy wpisać faktyczne wartości parametrów sprzętu żądanego i określonego przez Zamawiającego / Wypełnia Wykonawca.
1. 1.	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: / - Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 450), / - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022). / - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. / Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. / Samochód musi posiadać / - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień przekazania pojazdu / - Wyciąg ze świadectwa homologacji typu podwozia / - Oświadczenie wykonawcy dotyczące wykonanej zabudowy specjalnej
2	PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE
2. 1.	Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 3500 kg.
2. 2.	Silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem spełniający normę czystości spalin Euro 6 zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min 130 KM.
2. 3.	Podwozie wyposażone w manualną skrzynię biegów z maksymalną ilością przełożeń 6+1 , wspomaganie kierownicy , centralny zamek z podwójnym ryglowaniem.
2.4.	Podwozie musi być wyposażone w stalowe osłony silnika i skrzyni rozdzielczej. Podwozie wyposażone w fabryczny zestaw narzędzi, lewarek, klucz do zmiany kół, gaśnicę proszkową min. 1 kg.
3	PODWOZIE Z KABINĄ
3. 1.	Podwozie pojazdu fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2021 r. / Zabudowa pojazdu fabrycznie nowa, nie starsza niż z 2021 r.
3. 2.	Podwozie samochodu z fabrycznym napędem 4x4 na obie osie. Dodatkowo podwozie wyposażone w fabryczną, elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej. Przednia oraz tylna oś z ogumieniem pojedynczym , aluminiowe obręcze kół w rozmiarze min. 17 cali.
3. 3.	Pojazd wyposażony w ogumienie o charakterystyce terenowej w rozmiarze min. 17 cali oraz pełnowymiarowe koło zapasowe.
3. 4.	Obrysowa średnica zawracania pojazdu zabudowanego nie większa niż 13 metrów / Promień skrętu nie większy niż 6,5 metra
3. 5.	Wymiary pojazdu: / Długość nie większa niż 5500 mm – z zabudową / Wysokość nie większa niż 2400 mm – z zabudową / Szerokość nie większa niż 2200 mm ( z lusterkami ) / Rozstaw osi nie mniejszy niż 3000 mm / Prześwit pod osiami nie mniejszy niż 220 mm
3. 6.	Kolorystyka: / - nadwozie – czerwień sygnałowa RAL300 , dopuszcza się kolor biały / - zderzaki w kolorze nadwozia
3. 7.	Nadwozie typu pickup, kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z kierownicą po lewej stronie, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu 5 ratowników .( 1+1+3 ), Kabina wyposażona w: / - fotel kierowcy oraz pasażera podgrzewane z ręczną regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, / - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa , przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa, sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa fotela kierowcy i pasażera z przodu , / - poszycie foteli z materiału trudno brudzącego , wnętrze wyłożone tapicerką i podsufitką, / - kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu którychkolwiek drzwi , powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, / - pojazd wyposażony w zamek centralny z podwójnym ryglowaniem , zdalne sterowanie centralnego zamka , dodatkowo drzwi zamykane kluczem ( jeden klucz do wszystkich zamków, 2 komplety kluczy ) / - zbiornik paliwa o pojemności minimalnej 75 l , zbiornik AdBlue o pojemności minimalnej 20 l
3. 8.	Minimalne wymagania bezpieczeństwa pojazdu: / Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, poduszka powietrzna chroniąca kolana , poduszki boczne , / Układ ABS / System - TSC , ROM , HDC ,HSA, LAC, ESC , EBL , EBA / System kontroli pasa ruchu i koncentracji kierowcy , system zapobiegania kolizjom , / Podgrzewana szyba czołowa przednia i tylna szyba kabiny / Elektrycznie regulowane szyby przednie / Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
3. 9.	Kabina wyposażona w fabryczny system klimatyzacji
3. 10.	Kabina wyposażona w fabryczny radioodtwarzacz z zestawem głośnomówiącym bluetooth , ze sterowaniem z kierownicy oraz gniazdo USB i 4 głośniki nagłośnienia
3. 11.	Pojazd musi być wyposażony w kompletną instalację do podłączenia radiostacji przewoźnej (antena dachowa + zasilanie 12V). Radiotelefon dostarczy Zamawiający. Radiotelefon zamontuje Wykonawca.
3. 12.	W kabinie zainstalowany panel sterowniczo-kontrolny wyposażony w włączniki sterowania elementami wyposażenia pojazdu w tym zabudowy oraz elementy kontrolne pracy podzespołów bazowych w tym, kontrolki informująca o podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania, otwarciu skrytek oraz włączonym zasilaniu zabudowy opisane spersonalizowanymi piktogramami oraz opisami słownymi.
3.13	Kierownica wielofunkcyjna wyposażona w tempomat z regulowanym organicznikiem prędkości.
3. 14.	Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy.
4	ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA / WYPOSAŻENIE
4. 1.	Zabudowa przestrzeni sprzętowej typu Hardtop wykonana z laminatu w kolorze nadwozia , otwierana trójstronnie, do góry. Klapy boczne i tylna zamykane z zewnątrz na zamek – system 1 klucza do wszystkich zamków )
4. 2.	W przedziale sprzętowym zamontowana: / - wysuwana platforma o wysokiej nośności z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wysunięcie , platforma wykonane z blachy aluminiowej antypoślizgowej / - półka sprzętowa zamontowana nad wysuwaną platformą, wykonana z blachy aluminiowej, antypoślizgowej przedzielona na pół ścianką z blachy alumionowej antypoślizgowej / - 2 pojemniki na sprzęt zamontowane pomiędzy nadkolami a klapą bagażnika wykonane z blachy aluminiowej antypoślizgowej
4. 3.	Na dachu zamontowany bagażnik w formie platformy wraz z podporą o nośności minimalnej 150 kg do transportu sprzętu pożarniczego ( drabina , sanie lodowe )
4. 4.	Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze pola pracy w obrębie pojazdu wykonane w technologii LED, załączane z poziomu panelu sterowania w kabinie załogowej. Dwa światła na każdym z boków pojazdu i dwa z tyłu pojazdu zamontowane na bagażniku dachowym.
4. 5.	Pojazd wyposażony w oświetlenie przedziału sprzętowego wykonane w technologii LED, w sposób zapewniający równomierne oświetlenie przedziału, załączane z poziomu panelu sterowania w kabinie załogowej lub automatycznie po otwarciu którejkolwiek klapy zabudowy.
4. 6.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania w lampach tylnych.
4.7.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego, w skład której wchodzić musi; / - Belka sygnalizacyjna niskoprofilowa o wysokości maksymalnej 9 cm, dwusekcyjna wykonana w technologii LED w kolorze niebieskim, przystosowana do szerokości dachu zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wyposażona dodatkowo w szyld podświetlany z napisem „STRAŻ” , załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu, ilość punktów świetlnych LED minimum 27 na każdej z sekcji - preferowana belka GAMET Prism 54 lub równoważna / - 2 lampy kierunkowe przednie błyskowe LED w kolorze niebieskim zamontowane w grilu pojazdu, ilość punktów świetlnych LED min. 6 / 2 lampy kierunkowe błyskowe LED w kolorze niebieskim, min. 6 punkty świetlne zamontowane na bokach przedniego zderzaka / 2 lampy kierunkowe błyskowe LED w kolorze niebieskim min. 6 punktowe zamontowane z tyłu pojazdu na bagażniku dachowym / wzmacniacz sygnałowy o mocy min. 200 W, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, posiadający min. 3 różne sygnały dźwiękowe oraz funkcję MIX powodującą samoczynne zmienianie tonów wraz z funkcją podawania komunikatów słownych preferowany GAM 300 lub równoważny / - głośnik dźwięków ostrzegawczych o mocy min. 200W zainstalowany w obrębie wyciągarki / Powinien spełniać wymagania regulaminu na terenie RP tj. Regulamin 65 EKG/ONZ i Regulaminu 10 EKG/ONZ
4. 8.	Pojazd wyposażony w elektryczną wyciągarkę linową zainstalowaną w przedniej części pojazdu o mocy minimalne 6500 Lbs wraz z liną stalową o długości min 20m oraz 2 pilotami sterowniczymi (przewodowy + bezprzewodowy) oraz głównym wyłącznikiem prądu zasilającego wyciągarkę zlokalizowanym w jej obrębie. Wyciągarka nie może wystawać poza obrys poszycia zderzaka przedniego. Pojazd powinien posiadać zaczepy holownicze zarówno z przodu jak i z tyłu służące do odholowania pojazdu.
4. 9.	Pojazd wyposażony w orurowanie ochronne wykonane z rury w kolorze czarnym zainstalowane w przedniej części .
5	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
5.1.	2 gniazda elektryczne 12V zamontowane w kabinie załogi
6	WYMAGANIA POZOSTAŁE
6.1.	Pojazd oklejony cechami identyfikacyjnymi jednostki w sposób zgodny z wytycznymi KGPSP (nr operacyjne, nazwa jednostki, herb jednostki) oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia)
6.2.	Gwarancja na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowa) – min. 12 miesięcy
6.3.	Cena pojazdu musi uwzględniać montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego (wykonanie mocowań dla 3 jednostek sprzętu) podczas realizacji zamówienia oraz koszty przeszkolenia przedstawicieli Użytkownika.
6.4.	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: / - instrukcje obsługi w języku polskim do samochodu, zabudowy specjalistycznej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, / - aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania pojazdu w ochronie przeciwpożarowej / - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, / - pozostałe dokumenty określone umową

1. ---------------------------------------------------
2. podpis uprawnionego
3. przedstawiciela wykonawcy