SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.01

roboty remontowo-budowlane, technologiczne i instalacyjne

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją oraz rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Szczutowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                       z przebudowa SUW. W zakres tych robót wchodzi wbudowanie następujących materiałów:

1	ROBOTY BUDOWLANO - TECHNOLOGICZNE

1.1	Komora zasuw

-	Czyszczenie i malowanie armatury - r-g	8

-	Wymiana pokrywy nad komorą zasuw - pokrywa z blachy k.o. kat. 304

(waga 50 kg.) - szt.	1

1.2	Budynek stacji

1.2.1	Roboty remontowe

-	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami - m2	7,5

-	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki z bet. B 15 o grub. 10 cm - m3	0,75

-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie podłoża betonowego - m2 7,5

-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm - m2	7,5

-	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm  - rozbiórka – m 15

-	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 250 mm – m 15

1.2.2	Technologia i instalacje

-	Dostawa i montaż filtra DN 1800mm - szt.	1

-	Demontaż urządzenia hydroforowego - kpl	1

- 	Montaż zestawu hydroforowego - szt.	1

-	Wymiana złoża filtracyjnego 3x10 ton - 	szt.	1

-	Wypełnienie filtra złożem filtracyjnym (10 ton)	 - szt.	1

-	Dostawa i montaż zespołu przygotowania powietrza  (filtr, odwdniacze, mikrofiltr, filtr węglowy)  - szt.	1

-	Zasuwy kołnierzowe o śr. nom. 80 mm - szt.	5

-	Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 40 mm - szt. 2,000

-	Zawory zwrotne o śr. nominalnej 40 mm	 - szt.	1

-	Czyszczaki kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych - szt.	2,0

-	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50mm (63mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - 	m 5

-	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 125 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – m 8

-	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 90 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – m 12

-	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – m 10

-	Zawory odpowietrzające 25 mm - szt. 1

-	Manometry - szt. 2

-	Uruchomienie i rozruch filtra - r-g 50

1.3	Zbiorniki retencyjne

-	Dostawa i montaż zbiornika wody czystej V=150 m3 - szt. 2

-	Dostawa i montaż izolacji termicznej - szt. 2

-	Transport ponadgabarytowy - kpl	1

-	Demontaż płaszcza zewnętrznego zbiornika  (przyjęto 16 r-h na zbiornik) - szt. 2

-	Spust wody ze zbiornika V=10m3  (przyjęto 8 r-h na zbiornik) - szt.	2

-	Demontaż zbiornika zbiornika i pocięcie materiału na elementy transportowe  (przyjęto 6 r-h na zbiornik)	 - szt. 2

-	Demontaż kołnierzy w komorze zasuw – szt. 3

-	Montaż kołnierzy w komorze zasuw – szt. 3

-	Uruchomienie i rozruch zbiornika (2x30 r-g) - r-g 60

URZĄDZENIA DO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

FILTR

Stalowy, ocynkowany lub malowany farbą posiadającą atest PZH zbiornik z lamelami służącymi do odprowadzania wody przefiltrowanej i doprowadzaniu wody płucznej. Filtr wypełniony warstwą filtracyjną.

Wyposażenie filtra to:

- automatyczny zawór odpowietrzający

- 6 przepustnic z napędem pneumatycznym

- zawór spustowy

- 2 manometry

- przewody PE lub ze stali k.o.

ZESTAW POMP IIº

Zakłada się zestaw 3 pompowy, tzw. zestaw hydroforowy z własną szafką sterowniczą.   Montaż w miejscu demontowanego zestawu hydroforowego.

Zastaw wraz z szafą sterowniczą musi pochodzić od jednego producenta.

INSTALACJE  WEWNĘTRZNE

Przewody zewnętrzne należy wykonać z PE, PVC lub ze stali kwasoodpornej i łączyć przez zgrzewanie, kołnierze, spwanie. Przewody wyposażyć w niezbędną armaturę.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z   Dokumentacją Projektową, ustawą Prawo budowlane, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

    - 1.4.1 Wymagania w zakresie terenu budowy.

Inwestor w formie protokołu przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno – prawne, usytuowanie reperów wysokościowych, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy od dnia spisania protokołu przekazania do dnia zakończenia budowy (spisania protokołu odbioru końcowego). Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające jak ogrodzenie, oznakowanie, wymagane zabezpieczenia BHP robót, oświetlenie itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu budowlanego oraz materiałów, sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia  odbioru końcowego.

1.4.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej i specyfikacji technicznej.

Inwestor przekaże dla wykonawcy jeden egzemplarz kompletnego projektu prac geologicznych zawierający wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotu umowy.

1.4.3 Wymagania w zakresie BHP.

Do Wykonawcy należy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie wykonywali robót                   niebezpiecznych dla zdrowia. Wykonawca zapewni dla pracowników zatrudnionych na budowie właściwe warunki socjalne, odpowiednią odzież ochronną i roboczą jak również sprawy techniczne – sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót.

Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie posiadali aktualne badania lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy, a obsługujący sprzęt budowlany odpowiednie uprawnienia. Dokumenty te Wykonawca winien okazać na każde żądanie Inwestora.

1.4.4 Wymagania w zakresie ppoż.

Wykonawca będzie przestrzegał ochrony ppoż. W tym celu wyposaży zaplecze budowy, pojazdy, maszyny i urządzenia w odpowiedni sprzęt ppoż., zapewni składowanie na terenie budowy materiałów łatwopalnych w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w skutek realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.

1.4.5.Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne.

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych spowodowane przez jego działanie.

1.4.6.Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

- 2. Materiały.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia następujących wymagań:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higieniczno-zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Jakiekolwiek materiały nie spełniające w/w wymagań nie mogą być zastosowane przy realizacji budowy.

- 3. Sprzęt.

Sprzęt przeznaczony do wykonania przedmiotu umowy powinien być zgodny w zakresie i ilości z ofertą Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej.

Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonywania określonego rodzaju robót. Dokumenty takie kierownik budowy powinien przedstawić na każde żądanie Inspektora Nadzoru. Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie sprzętu , maszyn , narzędzi i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty wykonywane przy użyciu niewłaściwego sprzętu, niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, bądź ofertą, dokumentacją techniczną lub ST.

- 4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów. Ilość środków transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót bez zbędnych przerw i przestojów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami wydanymi przez Zarządcę drogi lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym.

- 5. Wykonanie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót w sposób jakościowo dobry, zgodny z postanowieniami umowy, projektem prac geologicznych, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji budowy w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji budowlano – wykonawczej wymaga pisemnej zgody Inwestora. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmiennych , kierownik budowy wspólnie z inspektorem nadzoru uzgadniają w formie protokołu konieczności zakres tych prac podając uzasadnienie ich wykonania.

- 6. Kontrola jakości robót.

  - 6.1 Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca w celu zapewnienia dobrej jakości jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i użytych materiałów. W tym celu przeprowadzi niezbędną ilość pomiarów i badań przy użyciu własnego sprzętu i urządzeń.

Wymagania co do zakresu badań i ilości określone są w polskich normach i ST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelaka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Jeżeli Inspektor Nadzoru zarządzi dodatkowe, ponadnormatywne badania to koszty tych badań obciążą Wykonawcę w przypadku stwierdzenia, że stosowane materiały lub roboty są niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i ST.

W innym przypadku koszty badań pokryje inwestor.

- 7. Obmiar  robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

- 8. Odbiór robót

Dla robót objętych umową określa się następujące rodzaje odbiorców robót:

- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowych robót,

- odbiór końcowy robót,

- odbiór ostateczny pogwarancyjny robót.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez zahamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i ST wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu.

8.2 Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i ST wykonanych robót.

Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady i usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zapłaty do czasu ich usunięcia.

8.3 Odbiór końcowy.

Celem odbioru końcowego jest ocena ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i ST wykonanych robót.

Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który winien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru i być podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

Każda strona otrzymuje egzemplarz protokołu.

Zauważone podczas odbioru usterki i braki (również w odniesieniu do kompletu wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na fakt, że poszczególne roboty były przeprowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty, że wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem Inspektora Nadzoru, jeżeli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, Inspektor Nadzoru ponownie pisemnie potwierdził swoje polecenie.

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru.

O usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru, prosząc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robót.

Po protokolarnym stwierdzeniu, usunięcia usterek czynności odbioru są uznane za zakończone, co stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego.

Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek i braków w wyznaczonym terminie powoduje usunięcie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia istotnych wad i braków obniżających zdolność użytkową  obiektu,  a powstałych z winy Wykonawcy, Inwestor może żądać obniżenia wynagrodzenia umownego.

Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- 9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robót. Cena ofertowa obejmować będzie wszystkie czynności , badania i wymagania określone dla tego zadania w dokumentacji projektowej.

Cena ofertowa będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej.

10.   Wykonanie robót

Stosowane materiały j.w. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty.

Montaż urządzeń

Montaż urządzeń należy dokonać zgodnie z instrukcją obsługi każdego urządzenia .

Podczas montażu urządzenie musi być właściwie wypoziomowane , oraz  zapewniony dostęp do serwisowania i wymagany odstęp od ściany i stropu . Podłączenie instalacji elektrycznej 	powinna wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach , zaznajomiona z instrukcją montażu. Podłączenie kabla zasilającego i wyłącznika głównego oraz automatyki należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym .

Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, armatury i sprzętu.

Rury i kształtki  polietylenowe

Przewody projektuje się wykonać z rur  polietylenowych (PE) PE 100, SDR 17 PN 10 do zewnętrznych sieci montowanych w wykopach otwartych .

Materiał rur polipropylenowych używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN i spełniać następujące kryteria:

- rury wg PN-EN ISO 15494:2004 (U)

- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych

- szczególnie odporny na 15 % roztwór podchlorynu sodowego

- ciśnienie nominalne PN 10

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Montaż zewnętrznych sieci z polietylenu wykonać wg wytycznych producenta, a także wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów oraz instalacji z tworzyw sztucznych”.

Armatura

Zasuwy

1. Wrzeciono ze stali nierdzewnej St 1.4021

2. Pierścień dławicowy z EPDM

3. O-ring z NBR

4. Pierścień grzebieniowy Ms 58 z ciągnionego mosiądzu

5. Uszczelka wargowa z EPMD

6. Uszczelka pokrywy płaska z EPMD

7. Prowadzenie klina trójpunktowe

8. Klin z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną powłoką z EPMD – z

opróżnieniem

9. Korpus z żeliwa sferoidalnego wewnątrz i zewnątrz epoksydowany

10. Kołnierz ze stopką

Sprzęt

- dźwig,

- samochód skrzyniowy

- zgrzewarka do rur PE

Uwaga: Szczegółowy zakres materiałów w załączonym przedmiarze robót.