Część nr III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po odpowiedziach z dnia 23.05.2017

Wymagania ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu pacjentów dializowanych, transportu sanitarnego pacjentów oraz krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka 
w Słupsku Sp. z o.o.

- Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

  - Cześć nr 1 – transport sanitarny,

  - Część nr 2 – transport osób dializowanych.

- Usługi transportu sanitarnego muszą być wykonywane specjalistycznymi środkami transportu, sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne badania techniczne, fabryczną homologację sanitarną – w przypadku ambulansów oraz homologację do przewozu chorych niepełnosprawnych – w przypadku przewozu osób dializowanych (nie wyraża się zgody na tzw „dopuszczenie do ruchu”). Dodatkowo w przypadku pojazdów sanitarnych- ambulansów wymagane jest uprzywilejowanie pojazdów w ruchu drogowym. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na wezwanie zamawiającego listy pojazdów, zawierających następujące dane:

  - nr rejestracyjny pojazdu

  - rodzaj pojazdu (specjalny sanitarny lub do przewozu osób niepełnosprawnych)

  - homologację na każdy pojazd - odpowiednio sanitarną lub do przewozu osób niepełnosprawnych

  - nr zezwolenia MSWiA na uprzywilejowanie każdego pojazdu sanitarnego w ruchu drogowym

  - opinię/decyzję sanepid na każdy pojazd sanitarny.

- Samochody wyposażone w GPS służący do monitorowania i zarządzania flotą 
pojazdów. Wykonawca udostępni Zamawiającemu usługę bezpośredniego monitorowania pojazdów w szczególności w zakresie faktycznie przejechanych tras dla poszczególnych pojazdów.

- Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zapewnienia środków łączności służących do stałej komunikacji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

- Zamawiający nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z eksploatacją środków transportu sanitarnego ani żadnych kosztów związanych z wykorzystywaniem środków łączności służących do stałej komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, w szczególności kosztów dojazdu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca rozpoczęcia transportu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania środków transportu sanitarnego 
w należytym stanie technicznym, czystości oraz do prowadzenia regularnej dezynfekcji ich wnętrza i wyposażenia. Czynności te muszą być odnotowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania do zatwierdzenia Zespołowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych opracowanej procedury dotyczącej mycia i dezynfekcji.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wymaganą ilość środków transportu wraz 
z personelem, aby zapewnić Zamawiającemu ciągłość wykonywania usługi przy spełnieniu wymagań opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i 2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępczych środków transportu na wypadek czasowego wyłączenia z eksploatacji podstawowego środka transportu oraz zapewni zastępstwo personelu.

- Ratownik, kierowca lub sanitariusz musi być wyposażony w odzież ochronną – wg. wzoru obowiązującego w ratownictwie medycznym – umożliwiającą identyfikację jego jako pracownika transportu sanitarnego,

- Usługa transportu sanitarnego podstawowego i specjalistycznego musi być świadczona 
w szczególności z zachowaniem następujących przepisów:

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 poz. 1400),

  - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),

  - Usługa transportu sanitarnego materiałów do badań laboratoryjnych, transportu krwi 
i preparatów krwiopochodnych musi być świadczona w szczególności z zachowaniem następujących przepisów: Zasady i warunków transportu krwi, które określono 
w „Przepisach dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa w zakładach opieki zdrowotnej” rozdział VI „Preparatyka krwi i jej składników” Krajowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa i Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

- Wszystkie pojazdy muszą posiadać pakiet ubezpieczeń OC, NW obowiązujący dla danego typu pojazdów;

- Pojazdy sanitarne powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku sytuacji uniemożliwiającej osobiste wykonanie usługi, Wykonawca jest zobowiązany  zapewnić transport przez osobę trzecią spełniającą warunki wymagane przez Zamawiającego. W takim przypadku wszelką odpowiedzialność za niewłaściwe wykonanie usługi ponosi Wykonawca zobowiązany umową zawartą z Zamawiającym. Rozliczenie za taki transport nastąpi zgodnie ze stawkami wynikającymi z umowy, a ewentualna różnica pozostaje do zapłaty po stronie Wykonawcy. Brak podjęcia realizacji zlecenia objętego umową upoważnia Zamawiającego do zlecenia przewozu innemu uprawnionemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy kosztem zamówionego transportu.

- Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Publicznych.

- Wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia ilości kilometrów są ilościami szacunkowymi, ustalonymi przez Zamawiającego na podstawie wykonanych usług w poprzednim okresie. Ilości te zostaną przyjęte do wyceny i porównania ofert, jednakże zamawiający zastrzega, iż umowa realizowana będzie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Realizacja usług transportu wina odbywać się trasą najbardziej optymalną.

- Wykonawca dostarczać będzie faktury za okres rozliczeniowy w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Do faktury załączać będzie:

  - Zestawienie przebiegu transportów sanitarnych wraz ze zleceniami wykonanych na rzecz poszczególnych oddziałów szpitalnych z wyszczególnieniem poszczególnych tras, kilometrów i pacjentów.

  - Zestawienie przebiegu kilometrów pojazdów w celu przewozu pacjentów Stacji Dializ wykonanych z wyszczególnieniem tras, ilości przejechanych kilometrów oraz wykaz przewożonych pacjentów w podziale na środki transportu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu przepisów porządkowych, sanitarno-epidemiologicznych, bhp i przeciwpożarowych oraz do współpracy 
w ramach procedur zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami Szpitala oraz procedur i instrukcji systemu zarządzania jakością, dotyczących świadczonej usługi.

- Wykonawca musi posiadać aktualną pozytywną opinię  PIS pod względem spełnienia warunków sanitarnych środków transportu, którymi Wykonawca  będzie realizował usługę.

- Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wdrożenia wszelkich wymogów, wynikających ze zmian przepisów prawa lub decyzji organów administracji publicznej.

- Zamawiający ma prawo kontroli realizacji usługi na każdym etapie jej wykonywania, w tym ma prawo wglądu do dokumentacji prowadzonej w trakcie realizacji zleconej usługi.

- Do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy wykonawca dostarczy do Zamawiającego uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności takie jak: Umowa na dostawę tlenu medycznego, paszporty techniczne potwierdzające aktualności przeglądów technicznych, certyfikaty CE na sprzęt i wyposażenie pojazdów itp.

CZEŚĆ NR 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakres transportu – transport sanitarny.

- Wymagana ilość środków transportu do dyspozycji Zamawiającego:

  - Dwa ambulanse typu T- transportowego:

- Jeden w godz. 07:00 do 19:00 we wszystkie dni tygodnia z obsadą – kierowca + sanitariusz (pracownik posiadający min. kurs KPP zgodnie z Ustawą o PRM),

- Jeden w godz. 07:00 do 19:00 w dni robocze z obsadą – kierowca + sanitariusz (pracownik posiadający min. kurs KPP zgodnie z Ustawą o PRM),

    - Samochody nie starsze niż z roku 2012

    - Samochody z fabryczną homologacją sanitarną

    - w klasie A1 lub A2.

    - Spełniający wymogi normy PN EN 1789

    - Wyposażony w nosze główne samojezdne, wielopoziomowe, przystosowane do reanimacji, z kompletem pasów i stabilizatorem głowy o nośności minimum 220kg

    - Fotel kardiologiczny samojezdny, mocowany do podłogi ambulansu, umożliwiający przewiezienie chorego w pozycji siedzącej, wyposażony w pasy bezpieczeństwa.

    - Torba medyczna w standardzie minimum PSP-R0

    - pulsoksymetr przenośny (dla dzieci i dorosłych) z kompletem (minimum 3) końcówkami do monitorowania chorego

    - Nosze płachtowe z minimum 6-ma uchwytami do przenoszenia chorego i kieszenią na nogi pacjenta

    - instalacja tlenowa z minimum jednym gniazdem centralnego poboru tlenu typu AGA + przejściówka DIN, z szybkozłączką.

- Na wyposażeniu ambulansu minimum 2 butle tlenowe.

- 10 l, podłączona do centralnej instalacji tlenowej

- 2 l przenośna, z własnym reduktorem, przepływomierzem , i gniazdem zasilania AGA + przejściówka DIN.

- Butle muszą posiadać aktualny atest.

- Umowa na dostawę tlenu medycznego.

    - Deska ortopedyczna z kompletem pasów i stabilizatorem głowy.

    - Cały sprzęt oraz wyposażenie medyczne ma posiadać certyfikat CE, certyfikaty na każde urządzenie/sprzęt medyczny.

    - Urządzenia/sprzęt medyczny muszą posiadać udokumentowane aktualne przeglądy techniczne do wglądu Zamawiającego.

  - Jeden ambulans typu T całodobowo we wszystkie dni tygodnia z obsadą – kierowca + ratownik medyczny,

    - Samochody z fabryczną homologacją sanitarną

    - Samochód nie starszy niż z roku 2012

    - w klasie A1 lub A2.

    - Spełniajacy wymogi normy PN EN 1789

    - Wyposażony w nosze główne samojezdne, wielopoziomowe, przystosowane do reanimacji, z kompletem pasów i stabilizatorem głowy, o nośności minimum 220kg

    - Fotel kardiologiczny samojezdny, mocowany do podłogi ambulansu, umozliwiajacy przewiezienie chorego w pozycji siedzącej, wyposażony w pasy bezpieczeństwa.

    - Torba medyczna w standardzie minimum PSP-R0

    - instalacja tlenowa z minimum jednym gniazdem centralnego poboru tlenu typu AGA + przejściówka DIN, z szybkozłączką.

- Na wyposażeniu ambulansu minimum 2 butle tlenowe.

- 10 l, podłączona do centralnej instalacji tlenowej

- 2 l przenośna, z własnym reduktorem, przepływomierzem , i gniazdem zasilania AGA + przejściówka DIN.

- Butle muszą posiadać aktualny atest.

- Umowa na dostawę tlenu medycznego.

    - pulsoksymetr przenośny z kompletem (minimum 3) końcówek do monitorowania chorego

    - Deska ortopedyczna z kompletem pasów i stabilizatorem głowy.

    - Nosze płachtowe z minimum 6-ma uchwytami do przenoszenia chorego i kieszenią na nogi pacjenta o nośności minimum 150kg

    - cały sprzęt oraz wyposażenie medyczne ma posiadać certyfikat CE - certyfikaty na każde urządzenie/sprzęt medyczny.

    - urządzenia/sprzęt medyczny muszą posiadać udokumentowane aktualne przeglądy techniczne do wglądu Zamawiającego.

  - Jeden ambulans typu S całodobowo we wszystkie dni tygodnia z obsadą – kierowca + ratownik medyczny,

    - Samochody z fabryczną homologacją sanitarną

    - Samochód nie starszy niż z roku 2012

    - w klasie C

    - Spełniający wymogi normy PN EN 1789 (minimalne wyposażenie przedstawia poniższa tabela)

    - Cały sprzęt oraz wyposażenie medyczne ma posiadać certyfikat CE - certyfikaty na każde urządzenie/sprzęt medyczny ma być dołączony do oferty.

    - Urządzenia/sprzęt medyczny muszą posiadać udokumentowane aktualne przeglądy techniczne do wglądu Zamawiającego.

| Wyrób | Ilość minimalna i uwagi |
| --- | --- |
| Nosze główne samojezdne, przystosowane do reanimacji, minimum 1 para kół skrętna z odłączanym podwoziem, umożliwiające ułożenie chorego w pozycji Trendelenburga. Nośność noszy minimum 220kg | 1 |
| Nosze podbierające | 1 |
| Materac próżniowy – dostępny w bazie Oferenta, w czasie nie dłuższym niż 15min od wezwania | 1 |
| Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego (o ile nosze główne nie spełniają funkcji tych wyrobów) | 1 |
| Płachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia | 1 |
| Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi | 1 |

Wyposażenie unieruchamiające

| Wyrób | Ilość minimalna |
| --- | --- |
| Zestaw unieruchamiający do złamań | Minimum 8 szyn różnej wielkości, przystosowanych do mycia i dezynfekcji |
| Zestaw unieruchamiający górny szyjny odcinek kręgosłupa Zestaw kołnierzy szyjnych | Minimum 3 kołnierze szyjne, |
| Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa Urządzenie do ewakuacji – nosze płachtowe z minimum 6-ma uchwytami, i kieszenią na nogi chorego, o minimalnym udźwigu 150kg. | 1 |

Wyposażenie do wentylacji/oddychania

| Wyrób | Ilość minimalna |
| --- | --- |
| Stacjonarny pojemnik tlenu. Minimum 2 000 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz / miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym | 1 |
| szybkozłączka | 1 |
| Przenośny zbiornik tlenu. Minimum 400 l, (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie, co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym | Minimum 2 szt. Jedna dostępna w ambulansie i minimum 1 w pełni naładowana w zapasie na żądanie Zamawiającego. Czas dostarczenia na SOR Zamawiającego nie może przekroczyć 15 min. Butle muszą posiadać aktualny atest - do dołączenia do oferty. Do Oferty należy dołączyć umowę na dostawę tlenu medycznego. |
| szybkozłączka | 1 |
| Worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuarem tlenu | Oddzielne zestawy dla dorosłego/dziecka/ noworodka |
| Mechaniczne urządzenie do odsysania o minimalnym ciśnieniu 65 kPa i minimalnej pojemności 1 I | 1 |
| Przenośne urządzenie do odsysania | 1 |

Wyposażenie diagnostyczne

| Wyrób | Ilość minimalna |
| --- | --- |
| Aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, rozmiary mankietów 10 cm – 66 cm | 1 |
| Oksymetr z końcówkami dla dorosłego/dziecka/noworodka | Przenośny z wbudowanym akumulatorem lub zasilaniem bateryjnym. Wymagany jest komplet zapasowych akumulatorów lub baterii |
| Stetoskop | 1 |
| Termometr (zakres minimalny od 28 °C do 42 °C) | 1 |
| Urządzenie do oznaczania glukozy we krwi | 1 |
| Latarka diagnostyczna | 1 |

Wyposażenie do infuzji

| Wyrób | Ilość minimalna |
| --- | --- |
| Płyny infuzyjne, litry | 4, różnego rodzaju, (NaCl, Ringer, PWE; Glukoza) |
| Zestawy do iniekcji i infuzji | 4 |
| Układ przeznaczony do stałego utrzymywania temperatury płynów do (37 ± 2) °C | 1 |
| Uchwyt do zestawów do infuzji | 2 |
| Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem | 1 |

Wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego

| Wyrób | Ilość minimalna |
| --- | --- |
| Defibrylator 2 fazowy z rejestratorem rytmu i danych pacjenta, przenośny, z zasilaniem 230V i 12V – przewody w komplecie. Wymagany minimum 1 w pełni naładowany akumulator zastępczy. | 1 |
| Monitor kardiologiczny – przenośny, z wbudowanym akumulatorem lub zasilaniem bateryjnym, | 1 |
| Kardiostymulator zewnętrzny- lub stanowiący integralną część defibrylatora. Wymagane elektrody samoprzylepne, jednorazowe | 1 |
| Przenośny zestaw rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.) Worek samorozprężalny ręczny Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu Rurki ustno- i nosowo-gardłowe Ssak Cewniki do odsysania | 1 każdego rodzaju |
| Zestaw do infuzji – łącznie z odpowiednimi kaniulami dożylnymi zakładanymi na stałe Zestaw do podawania płynów infuzyjnych Płyny infuzyjne Samoprzylepne materiały do mocowania Zestaw do intubacji – zawierający rękojeść(-ci) laryngoskopu i odpowiednie łopatki Kleszczyki Magilla Mandryny/prowadnice do wprowadzania Rurki dotchawicze z łącznikami Zacisk do rurki do napełniania mankietu Mocowania rurek Stetoskop Zestaw do podawania leków | Minimum 1 urządzenie każdego rodzaju |
| Aparat do nebulizacji | 3 aparaty |
| Zestaw do drenażu klatki piersiowej | 1 szt |
| Wolumetryczna pompa infuzyjna – przenośna, minimum 2 torowa (2 strzykawkowa) z wbudowanym akumulatorem lub zasilaniem bateryjnym oraz niezależnym 230V | 1szt |
| Kaniule do wkłuć centralnych | 3 rodzaje wielkości |
| Respirator ratowniczo-transportowy: z wbudowanym akumulatorem, i niezależnym zasialniem 230V, sterowany elektronicznie, umożliwiający wentylację minimum 3 różnymi trybami wentylacji oraz maskami z dodatnim ciśnieniem wdechowym, Wentylacji minimum 2ma wartościami tlenu: 100% oraz w zakresie 40-60% Wbudowanymi alarmami: minimum nieszczelności układu, niskiego ciśnienia zasilającego o2, wysokiego cisnienia układu, objętości, etc | 1 |
| Zastawka wytwarzająca dodatnie ciśnienie końcowe wydechowe (PEEP), regulowana w zakresie minimum 5-20 H2O | Wbudowana w respirator |
| Kapnometr | 1 szt |

Wyroby - bandażowanie i pielęgnacja

| Wyrób | Ilość minimalna |
| --- | --- |
| Pościel | 2 kpl |
| Koce | 2 |
| Materiały do opatrywania ran | 1 |
| Materiały do leczenia oparzeń termicznych i chemicznych | 1 |
| Miska nerkowata | 1 |
| Worek na wymiociny | 1 |
| Pojemnik na mocz (niewykonany ze szkła) | 1 |
| Pojemnik na zużyte materiały ostre | 1 |
| Zgłębnik żołądkowy z wyposażeniem | 1 |
| Rękawice chirurgiczne sterylne, liczba par | 5 |
| Rękawice jednorazowego użytku niesterylne | 100szt |
| Zestaw porodowy | 1 |
| Worek na odpady | 2 |
| Worek na odpady medyczne | 2 |
| Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze | 1 |

Środki ochrony indywidualnej (dla każdego członka zespołu)

| Wyrób | Ilość minimalna |
| --- | --- |
| Podstawowa odzież ochronna, w tym odblaskowa kamizelka lub kurtka o intensywnej widzialności | 1 |
| Rękawice ochronne | 1 |

Wyposażenie  ratownicze i ochronne

| Wyrób | Ilość minimalna |
| --- | --- |
| Materiały do czyszczenia i dezynfekcji | Minimum 1 preparat o szerokim spektrum do dezynfekcji powierzchni oraz skóry |
| Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa | 1 |
| Trójkąt ostrzegawczy/oświetlenie ostrzegawcze | 1 |
| Reflektor punktowy | 1 |
| Gaśnica | 1 w przedziale kierowcy |

Leki – minimalne wyposażenie:

lp. nazwa międzynarodowa dawka ilość / postać

- atropina 1% 5 amp. 1 ml

- calcium chloratum 10% 2 amp. 10 ml

- amiodaron 50 mg/ml 3 amp. 3ml

- clemastin 1 mg/ml 2 amp. 2 ml

- deksametazon 4 mg/ ml 4 amp. 1ml, 2 ml

- dobutamina  1 fiol. 5 ml,

- dopamina 10 mg/ml 2 amp. 5 ml

- dopomina 40 mg/ml 1 amp. 5 ml

- furosemid 10 mg/ml 5 amp. 2 ml

- glukoza 20%, 40% 6/4 amp.

- verapamil 2,5 mg/ml 1 amp. 2 ml

- ketoprofen 50 mg/ml 2 amp. 2 ml

- kwas acetylosalicylowy tabl. 10 tabl.

- norepinefryna 1 mg/ml 3 amp. 1ml, 4 ml

- magnesium sulf. 20mg/ml 2 amp. 10 ml

- NaHCO3 8,40% 5 amp.

- 0,9% NaCl 0,9%/10ml 10 amp.

- nitrogliceryna aerozol 0,4mg/ dawkę lub tabl 0,5 mg 1op/10 tabl.

- drotaweryna  2 amp. 2 ml

- propranolol 1mg/ml 2 amp.

- metamizol 500 mg/ml 1 amp.2 ml, 5 ml

- salbutamol 100 mcg/dawkę opak. 200 dawek

- salbutamol 1 mg/ml 2 amp. 2,5 ml lub salbutamol 5 mg/ml 2 amp. 2,5 ml

- tramadol 50 mg/ml 2 amp. 1 ml lub 100mg.amp

Szacunkowa ilość km: dla ambulansów typu T – 230 000 km / rok; 690 000 km/ 36 m-cy dla ambulansu typu S – 10 000 km / rok; 30 000 km/36 m-cy

Ambulans typu S dodatkowo obsługuje transport z lądowiska helikopterów znajdującego się na terenie szpitala – szacunkowa ilość lądowań - 27 / rok

- Wykonawca oddaje do dyspozycji Zamawiającego pojazdy wraz z personelem oraz udostępni bezpośredni kontakt do zespołów w celu przekazywania zleceń wyjazdu.

- Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za nadzór i kierowanie zespołami oraz realizacji postanowień niniejszej umowy. Jednocześnie wskazana osoba odpowiedzialna będzie za przyjmowanie harmonogramów transportu, uzgadniania zmian oraz rozliczania usług.

- Dyspozytornia odpowiedzialna za bezpośrednie przyjmowanie i przekazywanie zleceń wyjazdów po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca musi posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie ambulansu jako pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, chyba że prawo to wynika wprost z art. 53, ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602)

- Osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym w ruch powinna spełniać wymagania określone w art. 95a, ust 1, pkt 1 i 2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,

- Transporty Wykonawca wykona w sposób racjonalny łącząc zlecenia wyjazdów.

- Podstawienie ambulansu na transporty Wykonawca wykona wg kolejności ustalonej 
z Dyspozytorem Zamawiającego – Koordynator SOR.

- Podstawienie ambulansu na transporty zlecone przez Zamawiającego jako pilne wykonawca wykona niezwłocznie od chwili zgłoszenia jednak w czasie nie dłuższym niż 60 min 
a w przypadku obsługi lądującego helikoptera na lądowisku Zamawiającego czas podstawienia środka transportu do 15 min.

- Podstawienie ambulansu na transport pacjentów na badania, konsultacje do innych jednostek, ambulansem wyposażonym w sprzęt umożliwiający transport pacjenta z chorobą wysoce zakaźną z obsadą medyczną (kierowca i ratownik medyczny) wykonawca wykona niezwłocznie od chwili zgłoszenia jednak nie dłużej niż do 60 min.

- Wybór rodzaju transportu będzie uzależniony od decyzji lekarza kierującego WSS 
w Słupsku

- Usługa transportu rozliczana będzie za każdy przejechany km + dyspozycyjność w - pojazd z obsadą wg stawki godzinowej wg załączonego formularza

CZEŚĆ NR 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakres transportu osób dializowanych

Usługa realizowana przez Wykonawcę z mieszkania pacjenta do Stacji Dializ (do miejsca uzgodnionego z personelem Zamawiającego) oraz ze Stacji Dializ do mieszkania pacjenta wraz 
z udzieleniem niezbędnej pomocy podczas transportu - zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Stację Dializ i przekazanym Wykonawcy po podpisaniu umowy.

- Wymagana ilości środków transportu do dyspozycji Zamawiającego:

  - Jeden ambulans typu T z obsadą kierowca + osoba do pomocy:

    - w klasie A1 lub A2.

    - Spełniający wymogi normy PN EN 1789

    - Samochód nie starszy niż z roku 2012

    - Wyposażony w nosze główne samojezdne, wielopoziomowe, przystosowane do reanimacji, z kompletem pasów i stabilizatorem głowy, o nośności minimum 220kg

    - Fotel kardiologiczny samojezdny, mocowany do podłogi ambulansu, umożliwiający przewiezienie chorego w pozycji siedzącej, wyposażony w pasy bezpieczeństwa.

    - Torba medyczna w standardzie minimum PSP-R0

    - instalacja tlenowa z minimum jednym gniazdem centralnego poboru tlenu typu AGA + przejściówka DIN, z szybkozłączką.

- Na wyposażeniu ambulansu minimum 2 butle tlenowe.

- 10 l, podłączona do centralnej instalacji tlenowej

- 2 l przenośna, z własnym reduktorem, przepływomierzem , i gniazdem zasilania AGA + przejściówka DIN.

- Butle muszą posiadać aktualny atest.

- Umowa na dostawę tlenu medycznego.

    - Nosze płachtowe z minimum 6-ma uchwytami do przenoszenia chorego i kieszenią na nogi pacjenta o nośności minimum 150kg

    - cały sprzęt oraz wyposażenie medyczne ma posiadać certyfikat CE - certyfikaty na każde urządzenie/sprzęt medyczny.

    - urządzenia/sprzęt medyczny muszą posiadać udokumentowane aktualne przeglądy techniczne do wglądu Zamawiającego.

  - Dwa pojazdy typu BUS dostosowane dla osób niepełnosprawnych (NPS)

    - pojazd z fabryczną homologacją do przewozu chorych niepełnosprawnych ruchowo.

    - Samochody nie starsze niż z roku 2012

    - Pojazd minimum 8-mio osobowy, umożliwiający jednoczesne przewożenie minimum 2 chorych w pozycji siedzącej, na samojezdnych fotelach inwalidzkich lub kardiologicznych.

    - Fotel lub wózek musi być mocowany do podłogi pojazdu, homologowany, wyposażony w pasy do mocowania wózków, i pacjenta.

    - Fotele lub wózki mają stanowić integralne wyposażenie pojazdu.

    - Pojazd musi posiadać zestaw rozkładanych szyn/najazdów lub windę do wprowadzania chorych na wózku/fotelu do pojazdu

    - Dodatkowo pojazdy maja posiadać przestrzeń bagażową, umożliwiającą przewóz składanych wózków pacjenta

    - obsada kierowca + osoba do pomocy.

    - Torba medyczna w standardzie minimum PSP-R0

    - system łączności bezprzewodowej.

  - Jeden BUS dostosowany dla NPS

    - pojazd z fabryczną homologacją do przewozu chorych niepełnosprawnych ruchowo.

    - Samochód nie starszy niż z roku 2012

    - Pojazd minimum 9-cio osobowy, umożliwiający jednoczesne przewożenie minimum 2 chorych w pozycji siedzącej, na samojezdnych fotelach inwalidzkich lub kardiologicznych.

    - Fotel lub wózek musi być mocowany do podłogi pojazdu, homologowany, wyposażony w pasy do mocowania wózków, i pacjenta.

    - Fotele lub wózki mają stanowić integralne wyposażenie pojazdu.

    - Dodatkowo pojazdy maja posiadać przestrzeń bagażową, umożliwiającą przewóz składanych wózków pacjenta

    - obsada kierowca + osoba do pomocy.

    - Torba medyczna w standardzie minimum PSP-R0

    - system łączności bezprzewodowej.

Szacunkowa średnio miesięczna ilość kilometrów w okresie trwania umowy – 29 800 km/m-cznie * 12 m-cy = 357 600 km/rok = 1 072 800,00 km/36 m-cy

- Sposób przewożenia pacjentów uzależniony będzie od jego stanu zdrowia. Zdecydowana większość chorych wymaga przewożenia w pozycji siedzącej. Niektórzy chorzy wymagają transportu na wózku w pozycji siedzącej, zdarzają się  chorzy wymagający transportu 
w pozycji leżącej.

- Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za nadzór i kierowanie zespołami oraz realizacji postanowień niniejszej umowy. Jednocześnie wskazana osoba odpowiedzialna będzie za przyjmowanie harmonogramów transportu, uzgadniania zmian oraz rozliczania usług.

- Wykonawca będzie realizował transporty na podstawie harmonogramu opracowanego przez Stację Dializ.

- Zleceniobiorca powinien mieć zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na używanie ambulansu jako pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, chyba że prawo to wynika wprost z art. 53, ust 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

- Osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym w ruch powinna spełniać wymagania określone w art. 95a, ust 1, pkt 1 i 2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

- Usługa transportu rozliczana będzie za każdy przejechany km wg tras uzgodnionych 
z Zamawiającym. Należy łączyć transport pacjentów z poszczególnych miejscowości 
w optymalne trasy gwarantujące przywiezienie i odwiezienie z powrotem, zgodnie 
z grafikiem dializ przedstawionym przez Stację Dializ, bezwzględnie przestrzegając godzin przywiezienia na dializy oraz minimalizując czas odwiezienia do domu.