##### Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - po zmianach z dnia 23.08.2019 dla części nr 1

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji: 2019) sprzętu i aparatury medycznej 
o parametrach przedstawionych w poniższych tabelach wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie należy zrealizować do 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

- Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka 
w Słupsku Sp. z o. o. przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku Oddział Hematologii każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

- Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

- Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

- Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

- Szkolenie personelu:

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

- Uwaga

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

- Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

- Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

Część nr 1 – aparat USG - 1 sztuka

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH po zmianach z dnia 23.08.2019 r.

| LP. | Opis parametru | Wartość wymagana / graniczna | Punktacja | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ / model | podać | bez punktacji |  |
|  | Rok produkcji | podać | bez punktacji |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | bez punktacji |  |
|  | Technologia całkowicie Cyfrowa | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zużycie mocy | maks. 1000 W | wartość niższa 10 pkt. wartość wymagana – 0 pkt. |  |
|  | Podtrzymanie bateryjne | TAK / NIE | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy (MHz) | 2,0-18,0MHz | bez punktacji |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów | ≥ 3 000 000 Podać | większa wartość - 10 pkt. wartość wymagana - 0 pkt. |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | min. 3 podać | bez punktacji |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna-cal) | min. 21 cali podać | bez punktacji |  |
|  | Możliwość regulacji położenia i wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania w trzech płaszczyznach | TAK | bez punktacji |  |
|  | Regulacja wysokości panelu Sterowania | TAK, min.20 cm podać | bez punktacji |  |
|  | Możliwość obracania panelu Sterowania minimum 320 stopni | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (twz Cine loop) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler | min. 2 000 podać | bez punktacji |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętywanej prezentacji M lub D | min. 60 sek. podać | bez punktacji |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym możliwością eksporowania na nośniki przenośne DVD/CD oraz do systemu archiwizacji PACS | TAK | bez punktacji |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3,0 wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK | bez punktacji |  |
|  | DICOM 3,0 Modality Worklist | TAK | bez punktacji |  |
|  | Dotykowy panel sterujący o przekątnej min. 12 cali | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD | min. 500GB podać | bez punktacji |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic tzw „presety” | min 20 podać | bez punktacji |  |
|  | Drukarka termiczna (videoprinter) czarno-biała | TAK | bez punktacji |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji (cm) | min. 30 cm podać | bez punktacji |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego | min. 8x podać | bez punktacji |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego a także obrazu z pamięci CINE | min. 8x podać | bez punktacji |  |
|  | Zakres dynamiki systemu (dB) | min. 260dB podać | bez punktacji |  |
|  | Częstotliwość odświeżania w trybie B-Mode | min. 500 klatek/sek. podać | wartość większa – 10 pkt. wartość wymagana – 0 pkt. |  |
|  | Zastosowanie technologii optymalizującej obraz w trybie B-Mode w czasie rzeczywistym | TAK-opisać | bez punktacji |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” Przestrzennego wielokierunkowego (compouding) z możliwością wyboru powyżej 9 kierunków sterowania liniami obrazowymi | TAK-opisać | bez punktacji |  |
|  | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | TAK-opisać | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na głowicy liniowej na długości min. 50 cm | TAK, opisać, podać długość w cm | bez punktacji |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) – Wszystkie głowice | TAK | bez punktacji |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu (cm/s) | min. 550 cm/s podać | wartość większa – 10 pkt. wartość wymagana – 0 pkt. |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej (cm) | min. od 0,5 do 1,8 cm podać | zakres większy – 10 pkt. zakres wymagany – 0 pkt. |  |
|  | Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej | 0 st. +/-80 st. podać | bez punktacji |  |
|  | Zastosowanie technologii optymalizującej spektrum w czasie rzeczywistym | TAK- opisać | bez punktacji |  |
|  | Doppler kolorowy (CD) – Głowice liniowe | TAK | bez punktacji |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera kolorowego | min 20 st. dla zaoferowanej głowicy liniowej, podać | bez punktacji |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu (cm/s) | min. 3,0m/s podać | bez punktacji |  |
|  | Tryb angiologiczny (doppler mocy) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Kierunkowy Doppler mocy przeznaczony do wizualizacji drobnych naczyń | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy | TAK | bez punktacji |  |
| Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe | - małe narządy - brzuszne - naczyniowe - ortopedyczne - urologiczne | bez punktacji |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych | min. 8 | bez punktacji |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak | bez punktacji |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem obliczeniowym | Tak | bez punktacji |  |
| Głowice ultradźwiękowe |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych | tak | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Przetwornika (MHz) | min. 1,0-5,0 MHz (+/-1 MHz) | bez punktacji |  |
|  | Kąt pola skanowania (stopnie) | min. 90 stopni podać | bez punktacji |  |
|  | Promień krzywizny (mm) | 50mm +/-10 mm podać | bez punktacji |  |
|  | Liczba elementów akustycznych | min. 192 podać | wartość większa – 10 pkt. wartość wymagana – 0 pkt | . |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK | bez punktacji |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchownych i naczyniowych | tak | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika (MHz) | 2,0-22,0 MHz (+/-2MHz) podać | bez punktacji |  |
|  | Liczba elementów akustycznych | min. 192 podać | wartość większa – 10 pkt. wartość wymagana – 0 pkt | . |
|  | Szerokość pola skanowania | Min 50mm podać | bez punktacji |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK | bez punktacji |  |
| Opcje, rozbudowa systemu |
|  | Praca ze środkami kontrastującymi w trybie niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego | TAK-opisać | bez punktacji |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania IMT (Intima Media Thicknes) | TAK-opisać | bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i Dopplerem ciągłym pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej | TAK-opisać | bez punktacji |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania rozróżniającego sztywność tkanek głęboko położonych pod wpływem energii fali ultradźwiękowej oraz tkanek położonych powierzchniowo (elastografia) - zastosowanie na głowicy liniowej i konweksowej (w tym endokawitarnej) | TAK-opisać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia głowicy liniowej o zakresie częstotliwości 5 – 13 MHz realizującej obrazowanie 2D, 3D i 4D | TAK/NIE | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
|  | Pakiet do wizualizacji i oceny ilościowej blaszki miażdzycowej | TAK/NIE opisać | TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
|  | Zastosowanie głowicy śródoperacyjnej liniowej | TAK-opisać | bez punktacji |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w raz z głowicami (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. | Min 24 m-ce | Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 36 miesięcy. 24 m-ce - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | Tak podać | bez punktacji |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 5 lat | Tak podać liczbę lat | bez punktacji |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami) | Podać | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks | bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max 48 godzin | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy | Max 7 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy | 3 naprawy | bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) | Tak | bez punktacji |  |

………………………………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela