##### Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji: 2020) kolumny endoskopowej-toru wizyjnego o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie należy zrealizować do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

- Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka 
w Słupsku Sp. z o. o. przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku – Blok Operacyjny każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

- Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

- Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

- Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

- Szkolenie personelu:

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

- Uwaga

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

- Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych/folderach..

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

- Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna endoskopowa - tor wizyjny - 1 kpl.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Punktacja | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Rok produkcji 2020, podać | bez punktacji |  |
|  | Sterownik kamery |  |  |  |
|  | Sterownik kamery pracujący w standardzie wysokiej rozdzielczości, wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo do podłączenia monitora operacyjnego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyjście min. 1 x 3G-SDI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyjście min. 2 x DVI-D | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Gniazda wyjścia DVI-D umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja sterownika umożliwiająca rozbudowę o podłączenie sztywnego wideolaparoskopu 3D, umożliwiającego przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych w 3D | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia: - giętkich wideoendoskopów z przetwornikiem obrazowym umieszczonym w końcu dystalnym takich jak: wideogastroskop, wideokolonoskop i wideorektoskop | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Min. 3 gniazda USB zintegrowane w sterowniku kamery umożliwiające podłączenie m.in. - pamięci typu Pen Drive - zewnętrznej klawiatury, - dedykowanej drukarki. W tym 2 gniazda umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | Tak | Całkowita ilość gniazd usb: < lub =3 gniazda - 0 pkt. >3 gniazda - 5 pkt. |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym insuflatorem i ustawianie zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery; sterowanie zapisem poprzez: - przyciski głowicy kamery, - klawiaturę podłączoną do sterownika kamery | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zapis filmów w formacie: mpeg4 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie: jpeg | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia dedykowanej drukarki bezpośrednio do sterownika kamery i wydruku zdjęć | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa funkcji kamery poprzez przyciski na głowicy kamery i menu operacyjne kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci małych ikon graficzno - tekstowych informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja dowolnej konfiguracji menu operacyjnego, tj. możliwość usunięcia z menu wybranych ikon | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień kamery (profili użytkowników) dla min. 20 użytkowników | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. Możliwość zapamiętania danych dla min. 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery | Tak | Ilość Pacjentów: = 40 - 0 Pkt. > 40 - 5 Pkt. |  |
|  | Możliwość wyboru kasowania / pozostawienia danych pacjentów w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika kamery | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Tryb cyfrowego obrazowania z selektywnym wycięciem koloru tj. wyświetlanie na ekranie monitora operacyjnego obrazu z wyciętym kolorem czerwonym w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtru w źródle światła. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie | Tak / Nie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja procesora polegająca na jednoczasowym wyświetlaniu dwóch obrazów z dwóch źródeł wideo na ekranie monitora operacyjnego np. obrazu z głowicy laparoskopowej i obrazu z wideo rektoskopu w przypadku podłączenia tych urządzeń | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja wyświetlania ustawień insuflatora tj. ustawionego ciśnienia i przepływu CO2 na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu, dostępnych min. 4 stopni regulacji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępnych min. 4 stopni regulacji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | W zestawie: - pamięć PenDrive min. 32GB - przewód łączący monitor ze sterownikiem kamery DVI-D / DVI-D - klawiatura silikonowa USB do obsługi kamery poza sterylną strefą, stopień ochrony - IP68 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Głowica kamery - 1 szt. |  |  |  |
|  | Praca głowicy w standardzie wysokiej rozdzielczości | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażona w przetworniki obrazu: 3 x CMOS lub 3 x CCD | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zintegrowany na stałe obiektyw zapewniający zoom optycznym min. 2 x typu Parfocal | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zintegrowane min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zakres obrazowania głowicy kamery umożliwiający rejestrację efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1, EtO | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |  |
|  | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 43. | Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | Tak | Bez punktacji |  |
| 44. | Stopień ochrony min. CF | Tak | Bez punktacji |  |
| 45. | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 cm, śr. 4,8 mm - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| 46. | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| 47. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, o wymiarach zewnętrznych min. 440x90x45mm – 1 szt | Tak | Bez punktacji |  |
| 48. | Insuflator z podgrzewaniem gazu – 1 zestaw |  |  |  |
| 49. | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7" z oprogramowaniem w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |
| 50. | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym | Tak | Bez punktacji |  |
| 51. | Maksymalny przepływ gazu do 50 l/min | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie 1 - 50 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienie, przepływ CO2, tryb pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania 20 profili użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości 1 litra | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dren do insuflacji, sterylizowalny, długość min. 240 cm - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przewód niskociśnieniowy CO2, do podłączenia insuflatora do centralnego źródła CO2, dł. min.150 cm – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Multidziedzinowa pompa rolkowa - 1 zestaw | TAK |  |  |
|  | Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania w zabiegach laparoskopowych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowany program laparoskopowy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa pompy poprzez kolorowy ekranem dotykowym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania pompy o tryby stosowane w endourologii, artroskopii, ginekologii | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wybór trybu pracy pompy z menu wyświetlanego na ekranie dotykowym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja prędkości płukania w zakresie min. 100 - 2000 ml/min. w procedurach z kontrolą przepływu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie prędkości płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dren płuczący do procedur z kontrolą prędkości płukania, sterylny, jednorazowy - 10 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Urządzenie regulujące ewakuację gazu CO2 z pola operacyjnego podczas laparoskopii – 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Uruchamianie zaciskacza drenu przez dedykowany sterownik nożny lub po uruchomieniu diatermii chirurgicznej, sterownik nożny w zestawie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw drenów do ewakuacji dymu, gazu i płynu z pola operacyjnego, sterylne – 10 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Filtry do ewakuacji dymu – niesterylne – 10 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, chwytająco – preparujące, rozbieralne, z funkcją preparacji z użyciem strumienia wodnego, uchwyt metalowy z przyłączem do podawania płynu, śr. 5 mm, dł. 36 cm, autoklawowalne – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. | Min 24 m-ce | Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 36 miesięcy. 24 m-ce - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać | bez punktacji |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 5 lat | TAK podać liczbę lat | bez punktacji |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami) | Podać | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks | bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max 48 godzin | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy | Max 7 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy | 3 naprawy | bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) | Tak | bez punktacji |  |