##### Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, nr sprawy 129/PN/2020

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji III-IV kwartał 2020 lub 2021) sprzętu medycznego  
o parametrach przedstawionych w poniższych tabelach wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego  
w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.

- Zamówienie należy zrealizować do 35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

- Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka 
w Słupsku Sp. z o. o. przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku – każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

- Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

- Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

- Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

- Szkolenie personelu:

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

- Uwaga

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

- Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych/folderach..

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

- Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

Część nr 1 – aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych - 1 sztuka

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Punktacja | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF z pre- lub postdylucją | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF z postdylucją | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu | Tak | bez punktacji |  |
|  | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | Tak | bez punktacji |  |
|  | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego | Tak | bez punktacji |  |
|  | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków bez dodatkowego łącznika | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia worka/worków na filtrat do 20 L | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych parametrów dla każdego rodzaju zabiegu | Tak | bez punktacji |  |
|  | Zakres przepływu substytutu 10 - 160 ml/min. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu 35 – 39 ºC | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów | Tak | bez punktacji |  |
|  | Regulowana ultrafiltracja 0 – 100 ml/min | Tak | bez punktacji |  |
|  | Wydajność pompy krwi 10 – 500 ml/min | Tak | bez punktacji |  |
|  | Zintegrowany, obrotowy uchwyt hemofiltra | Tak | bez punktacji |  |
|  | Komunikacja poprzez ekran dotykowy 15” | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawiania ekranu w 3 płaszczyznach | Tak | bez punktacji |  |
|  | System pomocy kontekstowej | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość regulacji poziomu krwi w jeziorku żylnym z poziomu ekranu | Tak | bez punktacji |  |
|  | Dwa detektory powietrza | Tak | bez punktacji |  |
|  | 6 pomp perystaltycznych zintegrowanych na płycie czołowej | Tak | bez punktacji |  |
|  | Dodatkowa pompa strzykawkowa z automatycznym wykrywaniem wielkości strzykawki 30/50 ml | Tak | bez punktacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego, żylnego i przed filtrem bez kontaktu z powietrzem | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika | Tak | bez punktacji |  |
|  | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | Tak | bez punktacji |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania zintegrowane w obudowie | Tak | bez punktacji |  |
|  | Niezależne odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu czy filtratu | Tak | bez punktacji |  |
|  | System bilansując grawimetryczny z czterema niezależnymi wagami | Tak | bez punktacji |  |
|  | Dokładność ważenia na każdej wadze: 1 g | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi | Tak | bez punktacji |  |
|  | Wózek jezdny aparatu na 4-ch niezależnych kołach, w tym 2 z dwustopniową blokadą | Tak | bez punktacji |  |
|  | Dwa uchwyty z przodu i z tyłu aparatu ułatwiające przesuwanie/obracanie urządzenia | Tak | bez punktacji |  |
|  | Detektor przecieku krwi | Tak | bez punktacji |  |
|  | W cenie oferty aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | Tak | bez punktacji |  |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. | Min 24 m-ce | Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 36 miesięcy. 24 m-ce - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać | bez punktacji |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 5 lat | TAK podać liczbę lat | bez punktacji |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami) | Podać | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks | bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max 48 godzin | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy | Max 7 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy | 3 naprawy | bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) | Tak | bez punktacji |  |

Część nr 2 – aparat do znieczulenia - 4 sztuka

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Punktacja | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do znieczulenia - 4 sztuki |  |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać | bez punktacji |  |
| Parametry ogólne: |  |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych. | tak | bez punktacji |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny. | tak | bez punktacji |  |
|  | Masa aparatu do 150 kg. | tak | bez punktacji |  |
|  | komunikacja z aparatem w języku polskim | tak | bez punktacji |  |
|  | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230V (minimum 3 gniazda). | tak | bez punktacji |  |
|  | wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria, jedna zamykana na kluczyk. | tak | bez punktacji |  |
|  | kółka jezdne (z hamulcem centralnym minimum dwóch kół ). | tak | bez punktacji |  |
|  | wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną regulacją natężenia światła. | tak | bez punktacji |  |
|  | zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej. | tak | bez punktacji |  |
|  | awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O). | tak | bez punktacji |  |
|  | precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu. | tak | bez punktacji |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami. | tak | bez punktacji |  |
|  | wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. | tak | bez punktacji |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | tak | bez punktacji |  |
| Układ oddechowy: |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności. | tak | bez punktacji |  |
|  | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 l wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i bypassem CO2. | tak | bez punktacji |  |
|  | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym. | tak | bez punktacji |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min. | tak | bez punktacji |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi. | tak/nie | tak - 1 pkt. nie - 0 pkt. |  |
|  | eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną. | tak | bez punktacji |  |
| Respirator anestetyczny |
|  | Tryb wentylacji |  |  |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej | tak | przełączenie przy pomocy dźwigni. tak – 1 pkt. nie - 0 pkt. |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny. | tak | bez punktacji |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny. | tak | bez punktacji |  |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym. | tak | bez punktacji |  |
|  | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 3 l/min – 10 l/min. | tak | bez punktacji |  |
|  | możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna wentylacja zapasowa). | tak | bez punktacji |  |
|  | możliwość rozbudowy o tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością. | tak | bez punktacji |  |
|  | możliwość rozbudowy o tryb wentylacji CPAP + PSV. | tak | bez punktacji |  |
|  | możliwość rozbudowy o funkcję podania dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | tak | bez punktacji |  |
|  | możliwość rozbudowy o zautomatyzowany manewr cyklicznej rekrutacji pęcherzyków płucnych – wentylacja mechaniczna | tak | bez punktacji |  |
|  | zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | tak | bez punktacji |  |
| Regulacje |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4 | tak | bez punktacji |  |
|  | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | tak | bez punktacji |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | tak | bez punktacji |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa lub objętościowa | tak | bez punktacji |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | tak | bez punktacji |  |
|  | regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | tak | bez punktacji |  |
| Alarmy |
|  | alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV/MV np. podczas indukcji znieczulenia | tak | bez punktacji |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | tak | bez punktacji |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną | tak | bez punktacji |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy | tak | bez punktacji |  |
|  | alarm Apnea | tak | bez punktacji |  |
| Pomiar i obrazowanie |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych | tak | bez punktacji |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV | tak | bez punktacji |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV | tak | bez punktacji |  |
|  | pomiar częstości oddechowej f | tak | bez punktacji |  |
|  | ciśnienia szczytowego | tak | bez punktacji |  |
|  | ciśnienia średniego | tak | bez punktacji |  |
|  | ciśnienia PEEP | tak | bez punktacji |  |
|  | stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna | tak | bez punktacji |  |
|  | pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sewofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | tak | bez punktacji |  |
|  | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | tak | bez punktacji |  |
|  | pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie – objętość ciśnienie – przepływ przepływ – objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem podatności dróg oddechowych | tak | bez punktacji |  |
| Prezentacja graficzna |
|  | ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024 x 768 pikseli. Ekran główny respiratora niewbudowany w aparat. | tak | ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia w poziomie i pod kątem. tak - 6 pkt. nie - 0 pkt. |  |
|  | możliwość konfigurowania minimum czterech stron ekranu wentylatora | tak | bez punktacji |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | tak | bez punktacji |  |
|  | możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia | tak | bez punktacji |  |
|  | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | tak | bez punktacji |  |
|  | obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia. | tak | bez punktacji |  |
| Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia |
|  | ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | tak | bez punktacji |  |
|  | przekątna ekranu min. 15" Możliwość podłączenia ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | tak | bez punktacji |  |
|  | do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa - krzywa pletyzmograficzna - krzywa ciśnienia tętniczego Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych | tak | bez punktacji |  |
|  | zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | tak | bez punktacji |  |
|  | awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych | tak | bez punktacji |  |
|  | dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | tak | bez punktacji |  |
|  | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych do identyfikacji pacjentów | tak | bez punktacji |  |
|  | pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | tak | bez punktacji |  |
|  | alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | tak | bez punktacji |  |
|  | alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | tak | bez punktacji |  |
| Pomiar EKG |
|  | ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG | tak | bez punktacji |  |
|  | w zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci | tak | bez punktacji |  |
|  | pomiar częstości serca | tak | bez punktacji |  |
|  | ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | tak | bez punktacji |  |
|  | podstawowa analiza arytmii pracy serca możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | tak | bez punktacji |  |
|  | detekcja sygnału stymulatora serca | tak | bez punktacji |  |
|  | respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | tak | bez punktacji |  |
| Pomiar saturacji i tętna |
|  | zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | tak | bez punktacji |  |
|  | czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec i na ucho | tak | bez punktacji |  |
| Pomiar temperatur |
|  | pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej pomiar temperatury centralnej, w zestawie kabel do połączenia czujników i wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowy i centralny dla dzieci i dorosłych | tak | bez punktacji |  |
|  | jednoczasowe wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur T2-T1 | tak | bez punktacji |  |
| Pomiar ciśnienia |
|  | pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną | tak | bez punktacji |  |
|  | pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. | tak | bez punktacji |  |
|  | komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym. 4 różne rozmiary mankietów dla dorosłych: duży, średni, mały oraz mankiet na udo. Mankiet dla dzieci i niemowląt. | tak | bez punktacji |  |
|  | pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) 2 kanały: tętnicze i OCŻ. pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg, kabel interfejsowy do IBP x 2 z wejściem kompatybilnym dla przetworników jednorazowych f. Edwards | tak | możliwość pomiaru parametrów ppv i spv automatycznie z krzywej ciśnienia tak - 1 pkt. nie - 0 pkt |  |
|  | możliwość rozbudowy o pomiar stanu świadomości pacjenta metodą BIS lub Entropii. | tak | bez punktacji |  |
|  | pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego. Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta. | tak | pomiar przy użyciu czujnika saturacji tak -1 pkt. nie - 0 pkt. |  |
|  | pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych. Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora. | tak | bez punktacji |  |
|  | możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | tak | bez punktacji |  |
|  | aparat i monitor wykonane w nowoczesnej technologii zgodne z dyrektywą RoHS w sprawie ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | tak | bez punktacji |  |
|  | ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | tak | bez punktacji |  |
|  | polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | tak | bez punktacji |  |
| Inne |
|  | Komplet akcesoriów wielorazowych | Tak 2 komplety | bez punktacji |  |
|  | Wbudowany ssak injectorowy z wielorazowymi pojemnikami 1,0 l do stosowania wymiennych wkładów | tak | bez punktacji |  |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. | Min 24 m-ce | Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 36 miesięcy. 24 m-ce - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać | bez punktacji |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 5 lat | TAK podać liczbę lat | bez punktacji |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami) | Podać | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks | bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max 48 godzin | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy | Max 7 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy | 3 naprawy | bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) | Tak | bez punktacji |  |

Część nr 3 – respirator - 4 sztuki

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Punktacja | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirator - 4 sztuki |  |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać | bez punktacji |  |
| Parametry ogólne: |  |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240 V; 50 Hz+/-20% | TAK | bez punktacji |  |
|  | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora | na min. 1 godzinę pracy | bez punktacji |  |
|  | Podczas pracy respiratora na zasilaniu akumulatorowym możliwość użycia dodatkowego akumulatora i jego wymiany na nowy naładowany bez przerwania pracy respiratora. | TAK / NIE | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnej instalacji gazów | w zakresie min. 2,6 – 5,5[bar] W przypadku innego zakresu wykonawca dołączy odpowiedni reduktor | bez punktacji |  |
|  | Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem, powietrzem lub tlenem | TAK/NIE | bez punktacji |  |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą | TAK | bez punktacji |  |
| Tryby wentylacji |
|  | Wentylacja ciągła wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/Assist-IPPV | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wentylacja synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych CPAP/PEEP | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wentylacja spontaniczna | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wdech manualny | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wentylacja objętościowo zmienna VCV | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa typu BIPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | TAK | bez punktacji |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością - VCV | TAK | bez punktacji |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem - PCV | TAK | bez punktacji |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | TAK | bez punktacji |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | TAK | bez punktacji |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub trecheotomijnej typu ATC,TC,TRC | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wentylacja Wspomagana Adaptacyjnie z automatycznym dostosowaniem poziomu PEEP i FiO2 oraz wentylacji minutowej zgodnie z algorytmem inteligentnej wentylacji w zależności od zmierzonych parametrów życiowych pacjenta synchronizująca wentylację poprzez analizę krzywych do każdego respiratora wraz z kalkulacją ciśnienia przezpłucnego, lub Wentylacja NAVA z min 50 akcesoriami do każdego respiratora niezbędnymi do zastosowania trybu i modułu do respiratora, lub Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta – w respiratorze, lub Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez automatycznego dostosowywanie wspomagania ale z możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure Support w respiratorze, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego lub Moduł do respiratora wraz z min 50 akcesoriami z przeznaczeniem do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej do prezentacji parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, FRC / EELV, EE- pomiar wydatku energetycznego, RQ- wskaźnika oddechowego | TAK | bez punktacji |  |
| Parametry nastawialne |
|  | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 4 do 99 na minutę | TAK | bez punktacji |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2200 ml | TAK | bez punktacji |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 3 do145 l/min | TAK | bez punktacji |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 8 do 3:1 | TAK | bez punktacji |  |
|  | Czas wdechu Ti od 0.2 do 6.0 s | TAK | bez punktacji |  |
|  | Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 85 cmH2O | TAK | bez punktacji |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 35 cm H20 | TAK | bez punktacji |  |
|  | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | TAK | bez punktacji |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 70% | TAK | bez punktacji |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (mieszalnik gazów), co 1% | TAK | bez punktacji |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,3 do 15 l/min | TAK | bez punktacji |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,3 do 15 cmH2O | min. 5-50% | bez punktacji |  |
| Mierzone parametry |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia plateau | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK/NIE | Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. |  |
|  | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK | bez punktacji |  |
| Monitor |
|  | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej min. 14" do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji – ekran dotykowy | TAK podać | 14" – 0 pkt 19" 10 pkt powyżej 20 pkt |  |
|  | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora | TAK/NIE | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Dodatkowy wyświetlacz, ekran itp. informujący o podstawowych parametrach wentylacji przy uszkodzeniu ekranu głównego | TAK | Tak- 1- pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Prezentacja na ekranie min.4 krzywych oddechowych Ciśnienie, przepływ, objętość z możliwością wyświetlania ich jednocześnie na ekranie | TAK | bez punktacji |  |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ objętość | TAK | bez punktacji |  |
| Alarmy |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK- opisać | bez punktacji |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego | TAK | bez punktacji |  |
|  | Niskiego ciśnienia tlenu , powietrza | TAK | bez punktacji |  |
|  | Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wysokiego ciśnienia | TAK | bez punktacji |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK | bez punktacji |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK | bez punktacji |  |
| Inne funkcje |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | TAK | bez punktacji |  |
|  | Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wentylacja bezpieczeństwa. Zachowanie ciągłości wentylacji poprzez obejście elementów podejrzanych o uszkodzenie, gdy testy diagnostyczne prowadzone w tle normalnej pracy wykryją problem dotyczący elementów mieszania gazów, systemu wdechowego lub systemy wydechowego. Funkcja ta ma za zadanie dać operatorowi czas na wymianę respiratora na sprawny. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta oraz na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK | bez punktacji |  |
| Wyposażenie każdego respiratora |
|  | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę (MMAD < 4.0 µm) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Jednorazowe rury oddechowe – 10 szt. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Jednorazowy wdechowy filtr respiratorowy – 25 szt. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Jednorazowy wydechowy filtr respiratorowy - 12 szt. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Ramię podtrzymujące | tak | bez punktacji |  |
|  | Kabel zasilający | tak | bez punktacji |  |
|  | Dodatkowo 2 (dwa) respiratory wyposażone w zintegrowany manometr do utrzymywania prawidłowego ciśnienia w mankiecie rutki | tak | bez punktacji |  |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. | Min 24 m-ce | Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 36 miesięcy. 24 m-ce - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać | bez punktacji |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 5 lat | TAK podać liczbę lat | bez punktacji |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami) | Podać | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks | bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max 48 godzin | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy | Max 7 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy | 3 naprawy | bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) | Tak | bez punktacji |  |

Część nr 4 – wózek do transportu chorych  - 3 sztuki

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Punktacja | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać | bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK | bez punktacji |  |
|  | Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) Długość całkowita: 2190 mm (± 30 mm) Materac o wymiarach 2000x700mm | TAK PODAĆ | bez punktacji |  |
|  | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 479 - 800 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. | TAK PODAĆ | bez punktacji |  |
|  | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | TAK PODAĆ | bez punktacji |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | TAK PODAĆ | bez punktacji |  |
|  | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Leże czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka). | TAK PODAĆ | bez punktacji |  |
|  | Szczyty wózka chromowane z tworzywowymi wstawkami. Szczyty z możliwością blokady podczas transportu. | TAK PODAĆ | bez punktacji |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku | TAK | bez punktacji |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) - regulacja płynna | TAK PODAĆ | bez punktacji |  |
|  | Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-42° (± 3°) - regulacja płynna | TAK PODAĆ | bez punktacji |  |
|  | Wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe | TAK | bez punktacji |  |
|  | Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52 | TAK PODAĆ | bez punktacji |  |
|  | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | TAK | bez punktacji |  |
|  | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | Tak | bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie wózka: wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, materac składający się: - pianka poliuretanowa pokryta obiciem tapicerskim - grubość materaca min. 8 cm. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak | bez punktacji |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole | Tak | bez punktacji |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów oraz ramy wózka w tym kolor szary. | Tak | bez punktacji |  |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. | Min 24 m-ce | Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 36 miesięcy. 24 m-ce - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać | bez punktacji |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 5 lat | TAK podać liczbę lat | bez punktacji |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami) | Podać | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks | bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max 48 godzin | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy | Max 7 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy | 3 naprawy | bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) | Tak | bez punktacji |  |

Część nr 5 – pompy infuzyjne przepływowe - 15 sztuk

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Punktacja | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Pompy fabrycznie nowe | Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać | bez punktacji |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | Tak | bez punktacji |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | Tak | bez punktacji |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | Tak | bez punktacji |  |
|  | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | Tak | bez punktacji |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h | Tak | bez punktacji |  |
|  | Masa pompy nie więcej, niż 1,5 kg | Tak | bez punktacji |  |
|  | Odłączalny zatrzaskowy uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | Tak | bez punktacji |  |
|  | Odłączalny zatrzaskowy uchwyt do przenoszenia do 3 pomp, z opcjonalną możliwością zasilania jednym przewodem, nie wymagającą dodatkowych elementów łączeniowych. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na 9 poziomach | Tak | bez punktacji |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak | bez punktacji |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. Do 50 | Tak | bez punktacji |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | Tak | bez punktacji |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | Tak | bez punktacji |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | Tak | bez punktacji |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak | bez punktacji |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak | bez punktacji |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | Tak | bez punktacji |  |
|  | Wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≥ 0,01 ml ; alarm 0,02 - 0,3ml;objętość skumulowana 1,5 ml /h; możliwość ustawienia obj. skumulowanej w zakresie 0,5-3,8 ml/h | Tak | bez punktacji |  |
|  | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | Tak | bez punktacji |  |
|  | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | Tak | bez punktacji |  |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. | Min 24 m-ce | Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 36 miesięcy. 24 m-ce - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać | bez punktacji |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 5 lat | TAK podać liczbę lat | bez punktacji |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami) | Podać | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks | bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max 48 godzin | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy | Max 7 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy | 3 naprawy | bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) | Tak | bez punktacji |  |

Część nr 6 – Defibrylator - 3 sztuki

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Punktacja | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać | bez punktacji |  |
|  | Defibrylator z kolorowym ekranem typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie wartości liczbowych | Tak | bez punktacji |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak | bez punktacji |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej | Tak | bez punktacji |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej 200J poniżej 3 sekund | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | Tak | bez punktacji |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi ERC/AHA z 2015 roku | Tak | bez punktacji |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 10 do 360 J | Tak | bez punktacji |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | Tak | bez punktacji |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | Tak | bez punktacji |  |
|  | Przycisk rozładowania energii | Tak | bez punktacji |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | Tak | bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak | bez punktacji |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń, w wyposażeniu rozłączny kabel EKG | Tak | bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; Auto | Tak | bez punktacji |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna, w wyposażeniu 1 kpl. elektrod jednorazowych do stymulacji z kablem połączeniowym | Tak | bez punktacji |  |
|  | tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | Tak | bez punktacji |  |
|  | natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | Tak | bez punktacji |  |
|  | zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp/min | Tak | bez punktacji |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | Tak | bez punktacji |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | Tak | bez punktacji |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | Tak | bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów | Tak | bez punktacji |  |
|  | Pamięć min. 48 godzinne trendów, 24 godz. ciągłego zapisu EKG | Tak | bez punktacji |  |
|  | Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania jakości uciśnięć z wyświetlaniem krzywej głębokości uciśnięć na ekranie | Tak | bez punktacji |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin | Tak | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | Tak | bez punktacji |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak | bez punktacji |  |
|  | Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 360 minut monitorowania | Tak | bez punktacji |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200 J na w pełni naładowanych akumulatorach | Tak | bez punktacji |  |
|  | Programowanie codziennego, automatycznie wykonywanego testu, niewymagającego ręcznego włączenia defibrylatora - przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość zlecenia automatycznego wydruku wyniku autotestu lub późniejszego wydruku z pamięci defibrylatora. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | Tak | bez punktacji |  |
|  | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6,5 kg | Tak | bez punktacji |  |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. | Min 24 m-ce | Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 36 miesięcy. 24 m-ce - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać | bez punktacji |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 5 lat | TAK podać liczbę lat | bez punktacji |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami) | Podać | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks | bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max 48 godzin | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy | Max 7 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy | 3 naprawy | bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) | Tak | bez punktacji |  |

Część nr 7 – urządzenie do kompresji klatki piersiowej - 1 sztuka

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Punktacja | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać | bez punktacji |  |
|  | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC 2015 | Tak | bez punktacji |  |
|  | Głębokość uciśnięć w zakresie od 2 cm do 6 cm | Tak | bez punktacji |  |
|  | Głębokość uciśnięć klatki piersiowej regulowana w czasie rzeczywistym, w całym zakresie, w trakcie pracy, bez wstrzymywania urządzenia | Tak | bez punktacji |  |
|  | Częstość w zakresie od 100 do 120 ucisków/ min | Tak | bez punktacji |  |
|  | Regulacja częstotliwości uciśnięć klatki piersiowej w czasie rzeczywistym, w całym zakresie, w trakcie pracy, bez wstrzymywania urządzenia | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów angioplastyki - konstrukcja urządzenia pozwalająca na niezakłócone obrazowanie podczas badania w projekcjach głowa, nogi, skosy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Tryby pracy w trzech trybach:15:2, 30:2, ciągły | Tak | bez punktacji |  |
|  | Uniesienie tłoka powyżej klatki piersiowej w celu ułatwienia pełnego rozprężenia klatki piersiowej podczas przerwy na wentylację pacjenta. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przy zastosowaniu mechanicznej kompresji przed urazami i pogłębianiem już istniejących. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Deska pod plecy przezierna dla promieni RTG. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami i torbą/ plecakiem 12 kg | Tak | bez punktacji |  |
|  | Klasa odporności IP54 | Tak | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ekran LCD o wymiarach 2,4’’ | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość skonfigurowania ekranu startowego urządzenia na 3 różne sposoby. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Wysokość klatki piersiowej pacjenta od 14 do 34 cm | Tak | bez punktacji |  |
|  | Szerokość klatki piersiowej pacjenta do 48 cm | Tak | bez punktacji |  |
|  | Zasilanie w pełni elektryczne. Źródło zasilania: akumulator LiPo, | Tak | bez punktacji |  |
|  | Czas pracy na jednym akumulatorze 90 – 120 minut. | Tak | bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii podawany na ekranie w minutach | Tak | bez punktacji |  |
|  | Czas ładowania akumulatora od 0-do100% 220-240V - 135 minut | Tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość podglądu z pozycji urządzenia ilość cykli ładowania baterii | Tak | bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie: Urządzenie do kompresji klatki piersiowej; Torbo-plecak wykonany z materiału typu PLAN łatwego do czyszczenia i dezynfekcji, wyposażony w szelki do przenoszenia na plecach oraz w uchwyt umożliwiający transport urządzenia w ręku; Wyjście zasilania umożliwiające ładowanie urządzenia bezpośrednio z torby/plecaka; Deska pod plecy przezierna dla promieniowania RTG; 2 wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z klatą piersiową; Zasilacz 230 V AC; Akumulator | Tak | bez punktacji |  |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. | Min 24 m-ce | Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 36 miesięcy. 24 m-ce - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać | bez punktacji |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 5 lat | TAK podać liczbę lat | bez punktacji |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami) | Podać | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks | bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max 48 godzin | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy | Max 7 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy | 3 naprawy | bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) | Tak | bez punktacji |  |

Część nr 8 – kolumna endoskopowa-tor wizyjny  - 1 sztuka

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Punktacja | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoskopowa kamera 4K | tak | bez punktacji |  |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać | bez punktacji |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | tak | bez punktacji |  |
|  | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi 10 funkcji | tak | bez punktacji |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | tak | bez punktacji |  |
|  | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy | tak | bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość kamery 4K UHD | tak | bez punktacji |  |
|  | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | tak | bez punktacji |  |
|  | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa | tak | bez punktacji |  |
|  | Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | tak | bez punktacji |  |
|  | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | tak | bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne) | tak | bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym | tak | bez punktacji |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła | tak | bez punktacji |  |
|  | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | tak | bez punktacji |  |
|  | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt. | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych | tak | bez punktacji |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | tak | bez punktacji |  |
|  | Waga głowica kamery - 0,5 kg | tak | bez punktacji |  |
|  | Waga konsoli kamery - 5,44 kg | tak | bez punktacji |  |
|  | Przewód głowicy kamery - długość 3,05m | tak | bez punktacji |  |
|  | Wymiary konsoli kamery: 33,02 cm szer.x11,32 cm wys. X 42,23 cm głęb. | tak | bez punktacji |  |
|  | Źródło światła LED |  |  |  |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: - Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)), - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni . | tak | bez punktacji |  |
|  | Obsługa trzech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG | tak | bez punktacji |  |
|  | Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm | tak | bez punktacji |  |
|  | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | tak | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | tak | bez punktacji |  |
|  | Żywotność LED min 60 000 godzin | tak | bez punktacji |  |
|  | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | tak | bez punktacji |  |
|  | Tryb gotowości standby | tak | bez punktacji |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | tak | bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację trybu automatycznie dostosowującego ustawienia źródła światła | tak | bez punktacji |  |
|  | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych umożliwiających śródooperacyjne podświetlanie moczowodów | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | tak | bez punktacji |  |
|  | Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2014, | tak | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie laserowe klasy 1M | tak | bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera | tak | bez punktacji |  |
|  | Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm | tak | bez punktacji |  |
|  | Wymiary: 31,8 cm szer., x12,1 cm wys. X 42,7 cm dł. | tak | bez punktacji |  |
|  | Waga 7,3 kg | tak | bez punktacji |  |
|  | Medyczny monitor 4K | tak | bez punktacji |  |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać | bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160 | tak | bez punktacji |  |
|  | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD | tak | bez punktacji |  |
|  | Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny | tak | bez punktacji |  |
|  | Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm | tak | bez punktacji |  |
|  | Jasność: 525 cd/m² standard | tak | bez punktacji |  |
|  | Kontrast: 1500:1 standard | tak | bez punktacji |  |
|  | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalności | tak | bez punktacji |  |
|  | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów | tak | bez punktacji |  |
|  | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | tak | bez punktacji |  |
|  | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | tak | bez punktacji |  |
|  | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | tak | bez punktacji |  |
|  | Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 | tak | bez punktacji |  |
|  | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz | tak | bez punktacji |  |
|  | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski | tak | bez punktacji |  |
|  | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | tak | bez punktacji |  |
|  | Zużycie energii: 85W | tak | bez punktacji |  |
|  | Wymiary: 756.7 x 453.07 x 77.2mm (szerokość × wysokość × głębokość) | tak | bez punktacji |  |
|  | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm | tak | bez punktacji |  |
|  | Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A | tak | bez punktacji |  |
|  | Waga netto monitora: 10,5 kg | tak | bez punktacji |  |
|  | Optyka laparoskopowa 2 szt | tak | bez punktacji |  |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać | bez punktacji |  |
|  | Umożliwiająca wizualizację z użyciem: - Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni - Transiluminacji w bliskiej podczerwieni ; | tak | bez punktacji |  |
|  | Wymiary optyki: 10.00 mm ; Kąt ptrzenia optyki 30 stopni | tak | bez punktacji |  |
|  | Kontener do sterylizacji optyk bariatrycznych i światłowodu (2 optyki i światłowód) 3szt | tak | bez punktacji |  |
|  | Światłowód – 2 szt. | tak | bez punktacji |  |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać | bez punktacji |  |
|  | Kompatybilny z torami wizyjnymi o wysokiej rozdzielczości | tak | bez punktacji |  |
|  | Daje możliwość wizualizacji z użyciem: - Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni - Transiluminacji w bliskiej podczerwieni | tak | bez punktacji |  |
|  | Światłowód wyposażony w sensor informujący kompatybilne źródło światła o odłączeniu optyki od światłowodu; funkcja zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | tak | bez punktacji |  |
|  | Wymiary światłowodu: 5mm x 3m | tak | bez punktacji |  |
|  | Generator do termoablacji i termoresekcji | tak | bez punktacji |  |
|  | Producent | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie typ/model | podać | bez punktacji |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Rok produkcji III-IV kwartał 2020, lub 2021 podać | bez punktacji |  |
|  | Klasa ochrony I typ BF | tak | bez punktacji |  |
|  | Aparat do termoablacji i termoresekcji prądem o częstotliwości radiowej | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość prowadzenia zabiegów termoablacji w otwartym polu operacyjnym, laparoskopowym oraz przezskórnie | tak | bez punktacji |  |
|  | Moc generatora: 0 – 200 Wat | tak | bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury: do 200 °C | tak | bez punktacji |  |
|  | Częstotliwość pracy: 400 kHz | tak | bez punktacji |  |
|  | Zakres pomiaru impedancji: 25 Ω do 1000 Ω | tak | bez punktacji |  |
|  | Zasilanie: 230 V AC, 50Hz | tak | bez punktacji |  |
|  | Regulacja czasu trwania ablacji w zakresie 0-60 min | tak | bez punktacji |  |
|  | Wskaźnik bieżącej kontroli czasu ablacji | tak | bez punktacji |  |
|  | Wykres wartości temperatury, impedancji i mocy mierzonych w czasie rzeczywistym (równocześnie dla wszystkich podłączonych elektrod) | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość eksportu danych o wykonanym zabiegu (oprogramowaniem dostarczonym ze sprzętem z laptopa/komputera, lub złączem USB na przenośny nośnik pamięci) | tak | bez punktacji |  |
|  | Algorytm ablacji toru wkłucia końcówki ablacyjnej (track ablation) | tak | bez punktacji |  |
|  | Generator wykorzystujący automatyczne zaprogramowane algorytmy pracy dostosowane do rodzaju tkanki i użytej elektrody. | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość programowania algorytmu pracy generatora (parametry mocy wyjściowej, impedancji odcięcia podaży mocy, czas odcięcia podaży mocy, czas ablacji) | tak | bez punktacji |  |
|  | Automatyczny algorytm odcinający zabezpieczający przed karbonizacją tkanki | tak | bez punktacji |  |
|  | Generator w komplecie z pompą perystaltyczną o regulowanej prędkości przepływu z pojemnikiem na odpady | tak | bez punktacji |  |
|  | Generator sprzężony z pompą perystaltyczna do podawania roztworu soli fizjologicznej do obszaru ablacji i chłodzenia elektrody, działanie pompy sterowane automatycznie z generatora. | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zabiegów termoablacji guzów nowotworowych wątroby, nerek, kości (pierwotnych i przerzutowych), płuc, tarczycy, termoablacji żylaków, mięśniaków, nerwiakowłókniaków | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość pracy elektrod w trybie sprzężonym z możliwością parowania aktywnych elektrod: monopolarnym (2-3 elektrod), bipolarnym (2-3 elektrod), multipolarnym (2-3 elektrod - sprzężenie mono-bi-polarne). | tak | bez punktacji |  |
|  | Dostępne elektrody pojedyncze, wiązkowe, z regulowaną długością końcówki aktywnej oraz pojedyncze i wiązkowe z perfuzją soli fizjologicznej do tkanki. | tak | bez punktacji |  |
|  | Dostępne elektrody , z regulowaną długością końcówki aktywnej oraz pojedyncze i wiązkowe z perfuzją soli fizjologicznej do tkanki. | tak | bez punktacji |  |
|  | Elektrody dostarczane w komplecie z drenami, 2 elektrodami neutralnymi, drenem perystaltycznym do pompy, wybraną elektrodą oraz instrukcją przygotowania do zabiegu. | tak | bez punktacji |  |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran umożliwiający wybór opcji generatora i dokonywania nastaw parametrów pracy urządzenia w intuicyjnym i prostym menu | tak | bez punktacji |  |
|  | Możliwość konfiguracji systemu (proces uruchamiania, alarmy, tryby pracy) i jego dostosowania do procedur i potrzeb użytkownika, przygotowywany w formie Update’u wgrywanego przez złącze USB. | tak | bez punktacji |  |
|  | Dostępne elektrody dedykowane do poszczególnych procedur - do termoablacji tarczycy, żylaków, mięśniaków, endometrium, nerwiakowłókniaków | tak | bez punktacji |  |
|  | W cenie zestawu: elektroda pojedyncza wewnętrznie chłodzona – 2 szt elektroda pojedyncza wewnętrznie chłodzona z perfuzja soli fizjologicznej do tkanki w miejscu ablacji – 2 szt elektroda pojedyncza wewnętrznie chłodzona z aktywna końcówką o regulowanej długości od 0,5 do 3 cm – 2 szt | tak | bez punktacji |  |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. | Min 24 m-ce | Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 36 miesięcy. 24 m-ce - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać | bez punktacji |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 5 lat | TAK podać liczbę lat | bez punktacji |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami) | Podać | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks | bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max 48 godzin | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy | Max 7 dni od chwili zgłoszenia | bez punktacji |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak | bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy | 3 naprawy | bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) | Tak | bez punktacji |  |