##### Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania: Dostawa polisomnografu oraz optyki o zmiennym kierunku patrzenia

Nr postępowania: 06/TP/2022

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa: Część nr1 – Polisomnografu, Część nr 2 – optyki o zmiennym kierunku patrzenia o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk  O/Otorynolaryngologiczny – każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. 	
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

- Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

- Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

- Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

- Szkolenie personelu:

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

- Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

- Uwaga

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

- Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych/folderach..

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

Część nr 1

Polisomnograf – 1 sztuka

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Urządzenie typ/model | Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min 2021 | tak |  |
|  | Aparat do badań polisomnograficznych umożliwiający wykonanie pomiarów w szpitalu jak i ambulatoryjnie | tak |  |
|  | Urządzenie (jednostka główna) instalowana bezpośrednio na klatce piersiowej pacjenta | tak |  |
|  | Wszystkie przetworniki ciśnień , wzmacniacze , czujnik pozycji ciała , mikrofon do rejestracji chrapania wbudowane w aparat ( jednostkę główną ); | tak |  |
|  | Waga/ciężar aparatu (jednostki głównej) wraz z akumulatorami nie więcej niż 300 gram | tak |  |
|  | Zasilanie aparatu z wewnętrznego akumulatora , ładowarka do aparatu z aprobatą medyczną. | tak |  |
|  | Zarówno zewnętrzne przyłącza jak i gniazda w aparacie oznaczone odpowiednimi kolorami ułatwiającymi obsługę( instalację czujników ) | tak |  |
|  | Przyłącza zewnętrznych czujników posiadają zabezpieczenia przed przypadkowym rozłączeniem | tak |  |
|  | Aparat wyposażony w poręczną walizkę do zastosowań ambulatoryjnych. | tak |  |
|  | Możliwość startu pomiaru zarówno manualnie jak i automatycznie poprzez zaprogramowanie daty i godziny. | tak |  |
|  | Pojemność pamięci zapisu danych dla pojedynczego badania min 8 godzin | tak |  |
|  | Aparat min 38 kanałowy | tak |  |
|  | Rejestracja kanałów : przepływ powietrza chrapanie ciśnienie CPAP/BIPAP ruchy oddechowe brzucha ruchy oddechowe klatki piersiowej Saturacja SpO2 tętno częstotliwość pulsu EKG ( 6 kanałów) pomiar ruchów kończyn dolnych EEG w tym okulografia i odprowadzenia podbródkowe pomiar skurczowego ciśnienia krwi ocena PTT sensor światła Możliwość opcjonalnego rozbudowania aparatu o moduł wejść analogowych do pomiarów ( np. kapnografii, pH ) | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o zsynchronizowaną z zapisem wideometrię cyfrową wraz z rejestracją dźwięków i możliwością komunikacji z pacjentem za pomocą mikrofonu. | tak |  |
|  | Przyłącze modułu neurologicznego z graficznym oznaczeniem umiejscowienia elektrod miseczkowych zestaw 10 szt. elektrod miseczkowych w komplecie | tak |  |
|  | Pasy rejestrujące ruchy oddechowe brzucha i klatki piersiowej, z przetwornikami pneumatycznymi, zapinane na rzepy 1 komplet (brzuch, klatka) . | tak |  |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej ilości komputerów bez dodatkowych opłat licencyjnych | tak |  |
|  | Możliwość zainstalowania oprogramowania w sieci / na dysku zewnętrznym | tak |  |
|  | Możliwość dokonywania zapisu badań ON-LINE jak również zapis ambulatoryjny. | tak |  |
|  | Bezpłatna dostępność aktualizacji do oprogramowania | tak |  |
|  | Automatyczna analiza zarejestrowanych danych w tym automatyczne tworzenie hypnogramu faz snu . Automatyczna ocena wyników na podstawie najnowszych kryteriów. | tak |  |
|  | Możliwość własnoręcznego korygowania zapisanego badania. Wycinanie artefaktów , oznaczania zdarzeń manualne zatwierdzenie faz snu. | tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
|  | Automatyczne tworzenie raportu końcowego wraz z możliwością edycji oraz stworzenia własnego szablonu w specjalnie zintegrowanym wewnętrznym edytorze programu. | tak |  |
|  | Raport końcowy obejmujący prezentację wyników w postaci statystyki liczbowej jak i prezentacji w postaci wykresów w tym słupkowych | tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: Aparat Auto CPAP z kompletem masek oraz oprogramowaniem | tak |  |
|  | Aparat wyposażony w 100 szt. kaniul jednorazowych | tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. | Min 24 m-cy |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 10 lat | TAK podać liczbę lat |  |
|  | W cenie oferty minimum jeden przegląd w okresie gwarancji (wraz z dojazdem i częściami) | Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max 48 godzin |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 dni od chwili zgłoszenia |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy | Max 7 dni od chwili zgłoszenia |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy | 3 naprawy |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu: Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu, kartę gwarancyjną, deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu, instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji, niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania, licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane), wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy | tak |  |

Część nr 2

Optyka o zmiennym kierunku patrzenia – 1 sztuka

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartość wymagana / graniczna | Wartość oferowana (podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Urządzenie typ/model | Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min 2021 | tak |  |
|  | Optyka o zmiennym, regulowanym kierunku patrzenia w zakresie min. 15-90°, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna – 1 szt. | tak |  |
|  | Wielorazowy płaszcz ssąco-płuczący do pompy płuczącej, dł. robocza 14 cm, kompatybilny z zaoferowaną optyką o zmiennym kierunku patrzenia 15-90°- 1 szt. | tak |  |
|  | Kosz druciany do przechowywania i sterylizacji optyki - 1 szt. | tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. | Min 24 12 m-cy |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 8 lat (Zamawiający dopuszcza zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 5 lat od daty dostawy) | TAK podać liczbę lat |  |
|  | W cenie oferty minimum jeden przegląd w okresie gwarancji (wraz z dojazdem i częściami) | Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę | tak, podać nr tel. i nr faks |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max 48 godzin |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 10 dni od chwili zgłoszenia |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy | Max 7 15 dni od chwili zgłoszenia |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy | 3 naprawy |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu: Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu, kartę gwarancyjną, deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu, instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji, niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania, licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane), wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy | tak |  |