Załącznik Nr 5

Ewidencja mostów

Gmina Zambrów

| Lp. | Nazwa miejscowości | Rodzaj konstrukcji | Długość m | Szerokość m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wdziękoń Pierwszy Wybudowany w 2004 r. | Pokład drewniany na palach i przyczółkach żelbetowych | 9,60 | 6,00 |
| 2 | Gardlin Wybudowany w 2016 r. | konstrukcja z blach stalowych karbowanych z wyposażeniem. - materiał - stalowa blacha karbowana; - konstrukcja wielopłaszczowa; -wymiary konstrukcji stalowej B, H- 9,145m 1,94m, - światło pionowe od dna- ok. 2,58m, - długość całkowita ze skrzydłami- 17,60m, - posadowienie - bezpośrednie; - konstrukcja skrzydeł- żelbetowe podwieszane | 17,60 | 9,14 |
| 3 | Łady Borowe Wybudowany w 2012 r | Pokład drewniany, konstrukcja nośna stalowa. przyczółki żelbetowe | 4,70 | 6,10 |
| 4 | Nowy Laskowiec – Wola Zambrowska Wybudowany w 2013 r. | konstrukcja z blach stalowych karbowanych z wyposażeniem | 13,00 | 6,50 |
| 5 | Nowy Skarżyn Remontowany w 2008 r. | Pokład drewniany na szynach stalowych, przyczółki żelbetowe | 5,80 | 6,10 |
| 6 | Wiśniewo | Rodzaj konstrukcji dźwigarów – stalowe belki walcowane 9 szt. Schemat statyczny obiektu – swobodnie podparty o rozstawie podpór 14 m. Rodzaj konstrukcji pomostu – płyta monolityczna z betonu zbrojonego Rodzaj izolacji pomostu – papa zgrzewalna. | 14,50 | 15,72 |