ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

- DANE OGÓLNE

  - Karta uzgodnień

  - Podstawa opracowania

  - Inwestor

  - Lokalizacja

- STAN ISTNIEJĄCY

2.1. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

- PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

- CEL OPRACOWANIA

- ZESTWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

CZĘŚĆ GRAFICZNA

RYS.  NR 1/1                 PLAN ORIENTACYJNY – BEZ SKALI

RYS. NR 2/1                 PLAN SYTUACYJNY – SKLA 1:500

RYS. NR 2/2                 PLAN SYTUACYJNY – SKLA 1:500

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt stałej organizacji ruchu został wykonany w związku z wprowadzeniem zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t na ciąg dróg gminnych relacji Nagórki Jabłoń  - Klimasze (dr. gminna nr 106069B) oraz Klimasze – Poryte Jabłoń (dr. gminna             nr 106068B). Wprowadzenie ograniczenia tonażu na w/w ciągu dróg gminnych jest podyktowane pogarszającym się stanem nawierzchni drogi oraz zwiększonym natężeniem ruchu samochodów ciężarowych o dużej masie całkowitej. Ze względu na to, że ciąg dróg gminnych objętym opracowaniem przebiega przez tereny rolnicze w sąsiedztwie gospodarstw rolnych, łąk, pastwisk i gruntów uprawnych dopuszcza się ruch pojazdów obsługujących produkcję rolną.

Podstawę opracowania stanowi:

-  Zlecenie z  Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie          (Dz. U. z 1999, poz. 430 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z 	późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 	warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 	(Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003r.),

- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 	lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów na drogach (Dz. U. Nr 170 poz. 1393),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków 	technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 	i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

- inwentaryzacja istniejącego oznakowania.

1.3.  Inwestor

Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,

  - Lokalizacja

Lokalizację projektowanych znaków przedstawiono na rysunkach	 zagospodarowania terenu nr 2.1; 2.2 i znajdują się w ciągu dróg gminnych relacji Nagórki Jabłoń  - Klimasze (dr. gminna nr 106069B) oraz Klimasze – Poryte Jabłoń (dr. gminna nr 106068B) na działkach: nr 26381/1 - obręb Zambrów; 353, 416 - obręb Nagórki, 962, 959 – obręb Poryte Jabłoń.

2. STAN ISTNIEJĄCY

Ciąg dróg gminnych objętym opracowaniem posiadaj nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości 5,0-6,0m poboczami gruntowymi, chodnikami co dokładnie zostało pokazane na rysunkach zagospodarowania terenu nr. 2/1, 2/2. Odcinki dróg objęte przebiega przez tereny zurbanizowane w otoczeniu domów jednorodzinnych (rys. nr 2/2) oraz pól uprawnych, łąk i gospodarstw rolnych (rys. nr 2/1)

W obrębie pasa drogowego i jego sąsiedztwie przebiega: napowietrzna sieć energetyczna, linia telefoniczna, sieć wodociągowa.

Na przedmiotowym odcinku występuje oznakowanie pionowe które zostało pokazane na planie sytuacyjnym.

2.1. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Stałą organizację ruchu planuje się wprowadzić w terminie do dnia 30.10.2018r.

- PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W celu poinformowaniu kierowców o wprowadzonym zakazu wjazdu pojazdów                            o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10t ustawiono pod istniejącym znakiem D-42 „Teren zabudowany” znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t”                z tabliczką dopuszczającą ruchu pojazdów obsługujących produkcję rolną.

Następnie należy ustawić znak F-6 celem poinformowania kierowców o istniejącym ograniczeniu tonażu do 10t na drodze gminnej dochodzącej do drogi gminnej 106069B.  Za skrzyżowaniem należy ustawić znak B-18 „zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t”              z tabliczką dopuszczającą ruchu pojazdów obsługujących produkcję rolną.

Na rys. 2.2 wskazano lokalizację  projektowanych znaków. Na drodze gminnej nr  106068B  za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1994B należy ustawić znak B-18 „zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t”  z tabliczką dopuszczającą ruchu pojazdów obsługujących produkcję rolną. W celu wcześniejszym poinformowaniu kierowców                                  o wprowadzonym zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej  powyżej 10t na drodze gminnej w odległości 100m od skrzyżowania na drodze powiatowej ustawić należy znaki uzupełniające F-6.

Wszystkie znaki istniejące oraz projektowane zostały pokazane na rysunkach zagospodarowania terenu nr 2.1; 2.2.

Sposób ustawienia i rodzaj znaków drogowych pokazano na planie zagospodarowania.  Zastosowano tablice znaku o wielkości średniej wykonane na folii I generacji. Tablice znaków należy przymocować do słupków stalowych o średnicy Ø 50 mm. Mocowanie, wysokość i odległości ustawiania elementów od krawędzi jezdni należy wykonać  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

4. CEL OPRACOWANIA

Projekt stałej organizacji ruchu opracowano go w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz zminimalizowania degradacji nawierzchni dróg gminnych nr 106069B Nagórki Jabłoń – Klimasze oraz nr 106068B Nagórki Jabłoń – Klimasze – Poryte Jabłoń.

5. ZESTWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

| Oznaczenie | Opis | Ilość sztuk [szt.] | Ilość słupków [szt.] | Wielkość | Typ foli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-18 | „Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t” | 3 | 2 | Średnie | I generacji |
| F-6 | „Uprzedzenie o zakazie lub niebezpieczeństwie występującym za skrzyżowaniem” | 3 | 3 | Średnie | I generacji |
| T-0 | „Tabliczka informacyjna” | 5 |  |  | I generacji |
| Razem | 11 | 5 |  |  |

KARTA UZGODNIEŃ

DO PROJEKTU  STAŁEJ  ORGANIZACJI  RUCHU