Załącznik nr 1

do SIWZ

............................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

............................................................................................................

(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail)

NIP......................................................, REGON................................

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ambulansu sanitarnego – 1 kpl., nr sprawy: 8/ZP/18:

Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................... reprezentując Wykonawcę (nazwa i adres) .......................……………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca:

      - Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę :

Wartość brutto: ............................................ PLN

(słownie: ...................................................................................................................................)

- Zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

- Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania oraz warunki opisane we wzorze umowy.

- Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Informuje, że wybór oferty:

  - nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*;

  - będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług* (niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy)::

| L.p. | Nazwa towaru | Wartość towaru netto (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- |

9. Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

10. Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy):

| Część przedmiotu zamówienia powierzana do wykonania podwykonawcy | Nazwa podwykonawcy | Określenie części zamówienia powierzanej do wykonania podwykonawcom (% lub w zł) |
| --- | --- | --- |

11. Zgodnie z Rozdz. IX ust. 10 wskazuje dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdz. IX ust. 8 pkt 1) lit. a) SIWZ): | Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych |
| --- | --- |

12. Informacje dotyczące Wykonawcy:

| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Czy Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ? | [] Tak [] Nie |

13. Ofertę niniejszą składa na ………. kolejno ponumerowanych stronach.

14. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

  - (imię i nazwisko) .................................... (zajmowane stanowisko)     ...........................

  - (imię i nazwisko) ...................................  (zajmowane stanowisko)     ...........................

- Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w ………………………, zawarte na stronach od ……… do ….… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą być udostępnione.**

** Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

(…)

___________________, dnia _______________

___________________________________________

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

do SIWZ

DOKUMENT NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT,

NIE PODLEGA UZUPEŁNIENIU

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

| Wymagane minimalne warunki dla samochodu bazowego typu C, zabudowy medycznej samochodu i wyposażenia oferowanego samochodu w sprzęt medyczny |
| --- |
| SAMOCHÓD BAZOWY wraz z zabudową medyczną zgodny z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważna i PN EN 1865 lub równoważna Rok produkcji: 2018, | Proszę podać: Marka samochodu bazowego: ………………………………………………… Typ/Model: ………………………………….. |
| I. NADWOZIE |
| Typu furgon zamknięty w kolorze białym (kolor lakieru zgodny z symboliką UE) o wymiarach wnętrza przedziału medycznego, charakteryzujący się wymiarami: - wysokość - min. 185 cm,- długość - min. 300 cm, - szerokość - min. 170 cm, zapewniające możliwość przewożenia 5 osób (wraz z kierowcą), w tym 1 osoby na noszach; Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem 250O , wyposażone dodatkowo w ograniczniki położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, ze stopniem wewnętrznym lub zewnętrznym wysuwanym, z oknem będącym jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa. Drzwi boczne lewe przesuwne za którymi znajduje się zewnętrzny schowek na deskę ortopedyczną , nosze zbierakowe, krzesełko kardiologiczne, materac próżniowy oraz dwie butle tlenowe 10l; Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny; Centralny zamek wszystkich drzwi , sterowany pilotem; Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V o mocy min. 2000 W, nagrzewnica wodna w przedziale medycznym zależna od pracy silnika wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, dwuparownikowa klimatyzacja z niezależną regulacją chłodzenia i siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziału medycznego . system sterowania przedziału medycznego instalacją elektryczną, sterowanie oświetleniem wewnętrznym, zewnętrznym, klimatyzacją, ogrzewaniem, oraz wentylatorem za pomocą zintegrowanego panelu dotykowego, który posiada świadectwo homologacji WE oraz został przebadany przez jednostkę akredytowaną na kompatybilność elektromagnetyczną zgodnie z Dyrektywą 72/245/EWG Okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą Sygnalizacja świetlno - dźwiękowa i oznakowanie: belka świetlna wyposażona w modułu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu 2 niebieskie lampy pulsacyjne w technologii LED, zamontowane na wysokości pasa przedniego pojazdu, lampa typ LED umieszczona w tylnej części pojazdu sygnały dźwiękowe modulowane o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem (zmiana modulacji klaksonem), lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych, pas barwy niebieskiej z folii odblaskowej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas barwy czerwonej folii odblaskowej dookoła pojazdu, napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, standardowe oznaczenie typu karetki i znak RATOWNICTWO MEDYCZNE wykonane z folii odblaskowej umieszczone na bokach i drzwiach tylnych w uzgodnieniu z Zamawiającym. oznakowanie ambulansu, którym mowa w lit. i zostanie ustalone z Wykonawcą po zawarciu umowy. |
| II. SILNIK |
| Wysokoprężny (turbo-diesel) o pojemności min. 2200cm³ z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa Moc minimum 165 KM, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim. Moment obrotowy min 380 NM |
| III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
| Skrzynia biegów manualna; synchronizowana z napędem na koła przednie lub tylne. |
| IV. ZAWIESZENIE |
| Zawieszenie powinno charakteryzować komfortem jazdy, gwarantujące w trudnym terenie dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość. |
| V. UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY I KOŁA |
| Hamulce tarczowe obu osi pojazdu, ze wspomaganiem, z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania oraz elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy. Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz regulowaną kolumną kierownicy, Obręcze kół szerokie, opony letnie (radialne,) zalecane przez producenta. rok produkcji 2018, |
| VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| Alternator zapewniający odpowiednio dużą moc (min. 180Ah), ładowania zespołu akumulatorów o pojemności wystarczającej do zasilania wszystkich odbiorników nawet przy krótkotrwałym wyłączeniu silnika. Zespół dwóch akumulatorów do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 180 Ah Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: minimum dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, wyłącznik przeciwporażeniowy, układ służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V. przewód zasilający zewnętrzny o długości min. 5 m (gniazdo i wtyk o małych gabarytach). Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego, powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami, bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym należy oznakować czytelnie-opis. Oświetlenie specjalne: przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie Dwa halogeny po lewej i dwa po prawej stronie pojazdu oraz dwa w tylnej części dachu sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |
| VII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |
| Wyposażenie powinno być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zranienie osób poruszających się w pojeździe; Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, izolowaną z drzwiami przesuwnymi z możliwością przejścia; Jeden fotel obrotowy z regulowanym oparciem, z zagłówkiem z możliwością złożenia siedziska do oparcia, wyposażony w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia; Fotel obrotowy przy przegrodzie dzielącej przedział medyczny z przedziałem kierowcy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy i wyposażony w zagłówek oraz bezwładnościowy pas bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia; Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwozmywalną, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu, Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego; Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi; Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany , sufit, drzwi); Okna przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości; Centralna instalacja tlenowa: - z 2 butlami (każda 10 l tlenu), - z reduktorami - minimum 3 gniazda poboru tlenu monoblokowe typu panelowego. Półki, szafki wykonane z materiału, łatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych krawędzi z bezpiecznym zamknięciem uniemożliwiającym niekontrolowane otwarcie się w czasie jazdy, w tym: - na ścianach bocznych zestawy szafek (w tym jedna zamykana na klucz); - szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki, wyposażona w plastikowe pojemniki ułatwiające przechowywanie leków Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych – min. 2 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg. Szyna typu MODURA o długości 30 cm na ścianie lewej. Sufitowy uchwyt dla personelu montowany wzdłuż przedziału medycznego Urządzenie do utrzymywania odpowiedniej temperatury płynów infuzyjnych z termostatem i wskaźnikiem temperatury. |
| XIII. LAWETA NOSZY GŁÓWNYCH |
| Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym min 30 cm, wysuwem na zewnątrz przedziału medycznego z jednoczesnym pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy do ambulansu, z możliwością przechyłu lawety wraz z noszami do pozycji Trandelenburga w trakcie jazdy pojazdu, posiadające oznaczenie zgodności CE nośność min 200 kg podać markę i model | Proszę podać: Nazwa producenta/ marka: ………………………………………………… Typ/Model: ………………………………….. Nośność: ………. kg |
| IX. ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |
| Miejsca do trwałego zamontowania radiotelefonu i możliwość podłączenia anteny zewnętrznej. Antena powinna posiadać: zakres częstotliwości 168 – 170 MHz; impedancję wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; polaryzację pionową; charakterystykę promieniowania dookólną; odporność na działanie wiatru 55 m/s. anteny 1/4 λ . 3. Możliwość dostępu do anteny od wnętrza przedziału medycznego (w suficie przez lampę oświetlenia). |
| X. DODATKOWE WYPOSAŻENIE AMBULANSU |
| Dwie gaśnice p.poż (po jednej w przedziale medycznym i kierowcy); Młotek do wybijania szyb i nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa; Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne; Poduszka powietrzna dla kierowcy i dla pasażera, boczne poduszki; Przednie światła przeciwmgielne; Radioodtwarzacz + głośniki; Dywaniki gumowe; Gwarancja na samochód bazowy wraz z zabudową medyczną: minimum 24 miesiące; Plecak |
| WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |
| I. NOSZE GŁÓWNE |
| Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; Z materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. Przystosowanym do mycia i dezynfekcji Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej za pomocą siłowników gazowych Bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni. Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy oraz systemem pasów/uprzęży służących do transportu małych dzieci w pozycji leżącej lub siedzącej. Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający przedłużenie powierzchni leża w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne. Fabryczna półka uniwersalna mocowana na stałe bezpośrednio do ramy noszy po stronie głowy pacjenta umożliwiająca przechowywanie oraz transport np. dokumentacji, rzeczy osobistych pacjenta itp. nośność min. 15 kg; Gwarancja min. 24 miesiące Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważna (podać wagę noszy w kg); Załączyć folder potwierdzający oferowane parametry | Proszę podać: Nazwa producenta/ marka: …………………………………………………………………………....................................... Typ/Model: …………………………………… Waga noszy głównych: …….. kg Obciążenie dopuszczalne noszy głównych: …… kg |
| II. TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |
| systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami regulacja wysokości na min. sześciu poziomach, ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę Możliwość regulacji długości goleni przednich (bez udziału serwisu), na minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie. Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia); Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach.(hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu) Transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy. Transporter wyposażony w dodatkowe uchylne uchwyty, ułatwiające pracę w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych. Transporter ma posiadać możliwość złożenia do minimalnego poziomu wysokości poprzez zwolnienie dedykowanych blokad, bez konieczności wykonywania dodatkowych absorbujących czynności np. Ustawianie kół do jazdy „na wprost” , uruchamianie blokady kół Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważna (podać wagę transportera w kg); Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; Gwarancja min. 24 miesiące Deklaracja zgodności CE –załączyć Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 lub równoważna System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 +A1 lub równoważna | Proszę podać: Nazwa producenta/ marka: …………………………………………………………………………....................................... Typ/Model: ………………………………….. |
| III. NOSZE PODBIERAJĄCE |
| Łopaty noszy wykonane z aluminium lub tworzywa sztucznego Rozdzielne na dwie niezależne połowy Możliwość złożenia noszy do transportu w ambulansie Możliwość regulacji długości Wyposażone w pasy dla pacjenta Udźwig min 150 kg Gwarancja min. 24 miesiące | Proszę podać: Nazwa producenta/ marka: …………………………………………………………………………....................................... Typ/Model: ………………………………….. |
| IV. MATERAC PRÓŻNIOWY |
| Minimalne wymiary dł. 200 cm x szer. 80 cm; Min. 8 uchwytów transportowych; Pompka dwukierunkowa w zestawie; Torba transportowa; Udźwig min. 150 kg. Gwarancja min. 24 miesiące | Proszę podać: Nazwa producenta/ marka: …………………………………………………………………………....................................... Typ/Model: ………………………………….. |
| V. KRZESEŁKO TRANSPORTOWE Z FUNKCJĄ SKŁADANIA PODCZAS TRANSPORTU |
| Urządzenie fabrycznie nowe; Wykonane z materiału odpornego na korozję; Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa odpornego na uszkodzenia; Z możliwością złożenia do transportu w ambulansie; Min. 2 pasy poprzeczne; Waga krzesełka max. 10 kg; Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg. Gwarancja min. 24 miesiące | Proszę podać: Nazwa producenta/ marka: …………………………………………………………………………....................................... Typ/Model: ………………………………….. |
| VI. PŁACHTA DO PRZENOSZENIA PACJENTA |
| Wymiary min. 700x2000; Wyposażona w kieszeń na stopy. Min. 8 uchwytów do przenoszenia; Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg; Wykonana z materiału łatwego do czyszczenia, dezynfekcji i prania; Gwarancja min. 24 miesiące | Proszę podać: Nazwa producenta/ marka: …………………………………………………………………………....................................... Typ/Model: ………………………………….. |
| VII. DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH |
| DESKA: - Wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego; - Min. 12 dużych uchwytów - Wymiary: Długość – min. 180 cm, Szerokość – min. 41 cm; - Waga deski – max 9 kg PASY ZABEZPIECZAJACE DO DESKI: - konstrukcja pasa dwuczęściowa, wykonane z materiału wodoodpornego, zabezpieczonego przed wnikaniem krwi, olejów i innych substancji ropopochodnych - możliwość regulacji długości, - pasy kodowane kolorami mocowane do deski za pomocą karabińczyków – min. 4 szt STABILIZATOR GŁOWY - system 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych, - podkładka z rzepem do przyczepiania klocków - paski do mocowania stabilizatora do deski Gwarancja min. 24 miesiące Gwarancja min. 24 miesiące na wszystkie elementy deski ortopedycznej wymienione powyżej | Proszę podać: Nazwa producenta/ marka: …………………………………………………………………………....................................... Typ/Model: ………………………………….. |
| VIII. ZESTAW UNIERUCHAMIAJĄCY DO ZŁAMAŃ MINIMUM 13 SZYN KRAMERA W MIĘKKIM POWLECZENIU |
| Zestaw składający się z min. 13 szyn Kramera w powleczeniu wykonanym z tkaniny powlekanej od wewnątrz gąbką dla zwiększenia komfortu unieruchomionej kończyny; Powleczenie musi być nieprzepuszczalne dla płynów, wydzielin i wydalin z możliwością dezynfekcji wielorazowego użytku; Torba transportowa w zestawie; Gwarancja min. 24 miesiące na wszystkie elementy w/w zestawu | Proszę podać: Nazwa producenta/ marka: …………………………………………………………………………....................................... Typ/Model: ………………………………….. |
| IX. ZESTAW UNIERUCHAMIAJĄCY GÓRNY SZYJNY ODCINEK KRĘGOSŁUPA |
| Uniwersalny kołnierz dla dorosłych z regulacją podparcia podbródka szt.3; Gwarancja min. 24 miesiące | Proszę podać: Nazwa producenta/ marka: …………………………………………………………………………....................................... Typ/Model: ………………………………….. |
| X. KAMIZELKA UNIERUCHAMIAJĄCA |
| Wyposażona w 3 pasy piersiowe z regulacją długości, kodowane kolorami; Wyposażona w 2 pasy pachwinowe; Wyposażona w poduszkę; Minimum dwa uchwyty transportowe; Torba transportowa; Obciążenie min. 150 kg Gwarancja min. 24 miesiące | Proszę podać: Nazwa producenta/ marka: …………………………………………………………………………....................................... Typ/Model: ………………………………….. |
| XI. WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DOROSŁYCH-WIELORAZOWY PRZYSTOSOWANY DO STERYLIZACJI W AUTOKLAWIE |
| Dla pacjentów o masie powyżej 30 kg; Objętość worka min. 1400 ml; Wyposażony w kpl. 3 masek w rozmiarach 3,4,5 przystosowanych do sterylizacji w autoklawie; Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania dodatkowych łączników; Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa; Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta; Gwarancja min. 24 miesiące | Proszę podać: Nazwa producenta/ marka: …………………………………………………………………………....................................... Typ/Model: ………………………………….. |
| XII. WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DZIECI -WIELORAZOWY PRZYSTOSOWANY DO STERYLIZACJI W AUTOKLAWIE |
| Dla pacjentów o masie 8-30 kg; Objętość worka min.450 ml Wyposażony w kpl. 3 masek w rozmiarach 1,2,3 przystosowanych do sterylizacji w autoklawie; Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania dodatkowych łączników; Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa 40 cm H2O; Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta; Gwarancja min. 24 miesiące | Proszę podać: Nazwa producenta/ marka: …………………………………………………………………………....................................... Typ/Model: ………………………………….. |
| XIII. WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DZIECI -WIELORAZOWY PRZYSTOSOWANY DO STERYLIZACJI W AUTOKLAWIE |
| Dla pacjentów o masie poniżej 8 kg; Objętość worka min. 250 ml; Wyposażony w kpl. 3 masek przystosowanych do sterylizacji w autoklawie; Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania dodatkowych łączników; Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa 40 cm H2O; Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta; Gwarancja min. 24 miesiące | Proszę podać: Nazwa producenta/ marka: …………………………………………………………………………....................................... Typ/Model: ………………………………….. |
| PARAMETRY W RAMACH KRYTERIUM OCENY OFERT (PUNKTOWANE) ( AMBULANS | Proszę podać TAK lub NIE |
| Niezależne od silnika ogrzewanie powietrzne przedziału medycznego o mocy min. 5 kW z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. Punktacja: TAK – 25 pkt, NIE – 0 pkt | ……………… |
| Nieodpłatny pakiet serwisowy producenta samochodu bazowego*) na co najmniej 3 lata lub 60 000 km Punktacja: TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt | ……………… |
| Komplet opon zimowych (z roku produkcji samochodu) z felgami stalowymi Punktacja: TAK – 5 pkt, NIE – 0 pkt | ……………… |

*) Nieodpłatny pakiet serwisowy zawiera:

- przegląd techniczny, badanie techniczne

- wymiana oleju silnikowego oraz filtrów

- ogólny przegląd samochodu

- serwis klimatyzacji, tj. raz w roku sprawdzenie oraz ewentualne napełnienie i odgrzybienie

_______________________, dnia _________________

_____________________________________________

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3
do SIWZ

Wykonawca:

……………………………….……………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………..…..…

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ambulansu sanitarnego – 1 kpl., nr sprawy: 8/ZP/18, prowadzonego przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 
do SIWZ

Wykonawca:

……………………………….……………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………….……………………………

………………………………………………..……...…

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej uPzp)

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ambulansu sanitarnego – 1 kpl., nr sprawy: 8/ZP/18, oświadczam, że:

            - nie należę *) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z innymi uczestnikami postępowania

            - należę*) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z następującymi uczestnikami postępowania: ……………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

_______________________, dnia _________________

_____________________________________________

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

*)niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

do SIWZ

(WZÓR)

UMOWA NR ……………………

W dniu ………….. w Warszawie, pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej wpisanym przez Sąd Rejonowy dla  m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000180451, mającym swoją siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 01-755, przy ul. Krasińskiego 54/56, (NIP 118–00–59–744, REGON 010132188) zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK - Dyrektor

a:

…………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:……………………………….

łącznie zwane dalej „Stronami”,

w wyniku przeprowadzenia, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), nazywanej dalej: „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ambulansu sanitarnego – 1 kpl., nr sprawy 8/ZP/18, została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu samochodu sanitarnego typu C z wyposażeniem medycznym o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, która stanowi integralną część niniejszej Umowy (Załącznik nr 1), zwanego w treści umowy „przedmiotem umowy”.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, bez przebiegu, wolny od wad, obciążeń i praw ustanowionych na rzecz osób trzecich, posiada wymagane przez prawo zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające do obrotu i użytkowania.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany pojazd jest zgodny z obowiązującą Normą PN-EN 1789 lub równoważną i PN EN 1865 lub równoważną oraz z parametrami technicznymi opisanymi w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, odpowiada przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) i posiada niezbędną homologację na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans sanitarny.

- Oferowany przedmiot zamówienia w dniu składania ofert nie był przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych umową warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności.

§ 2

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ………………. (w dniu roboczym - Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.). Szczegółowy termin dostawy oraz szkolenia zostanie ustalony przez Wykonawcę z Zamawiający z 3-dniowym wyprzedzeniem.

- Koszty transportu i odpowiedzialność za przedmiot umowy w czasie transportu spoczywają na Wykonawcy.

- Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty konieczne do eksploatacji i obsługi samochodu sanitarnego oraz sprzętu medycznego, 
w szczególności:

    - Instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim;

    - Książkę gwarancyjną w języku polskim;

    - Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu, w szczególności fakturę, świadectwo homologacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu sanitarnego oraz sprzętu medycznego, na własny koszt i ryzyko w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, niedłuższym niż 14 dni od dat dostarczenia przedmiotu umowy.

- Odbiór zostanie dokonany przez komisję powołaną Rozkazem Dyrektora Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Klauzula „bez uwag” nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i usterki, które ujawnią się po odbiorze, w szczególności w okresie gwarancji lub rękojmi.

- Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela 24 miesięcznej gwarancji na samochód bazowy, wszystkie elementy zabudowy medycznej oraz wszystkie elementy wyposażenia medycznego, której termin rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru towaru. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.

- Każda naprawa gwarancyjna ambulansu i/lub sprzętu medycznego powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy tego ambulansu i/lub sprzętu medycznego.

- W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest naprawić lub wymienić wadliwy towar (podzespół, komponent) na pełnowartościowy, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego, które może być dokonane drogą elektroniczną na adres: ……………………………, faksem na nr: ……………………. lub w formie pisemnej. Zmiana danych kontaktowych, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna względem Zamawiającego od momentu poinformowania o zmianie.

- Wszystkie przeglądy techniczne w okresie gwarancji (lub limicie 60 000 km) wykonane będą na koszt Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego. Przeglądy techniczne będą wykonywane raz na rok (dotyczy Wykonawcy, który zaoferował ten parametr w ofercie 
i otrzymał punkty dodatkowe w kryterium parametry techniczne-punktowane).

- Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy nie może przekroczyć 3 napraw. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego elementu, tego samego rodzaju powodująca jego wymianę na nowy przekroczy 3 naprawy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe (dotyczy wyposażenia medycznego).

- Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą przez cały okres trwania umowy jest p.……………………………., tel.: …………………………..

- Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym przez cały okres trwania umowy jest p. ……………………………, tel.: ………………………….

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 11 i 12 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o powyższych zmianach pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.

§ 3

## WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Całkowita wartość netto przedmiotu umowy wynosi: ……….. PLN (słownie: …………).

- Całkowita wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ……… PLN (słownie: …………..).

- Rozliczenie finansowe usługi nastąpi, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5, na podstawie otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia Faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru, o którym mowa w §2 ust. 5 Umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.

- Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich.

- Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 7 ust. 2.

§ 4

RĘKOJMIA ZA WADY

- Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień w ramach udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. W ramach odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, roszczenie o wymianę przedmiotu umowy na nowy lub żądanie usunięcia wad.

- Okres rękojmi wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

- W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia niezwłocznie, bez powodowania nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez strony.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia.

- Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

§ 6

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w Ofercie.

- Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

4.	W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 8 ust. 1 pkt 11) niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie.

6.	Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zapisy stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.

7.	Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

8.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 7

KARY UMOWNE

      - Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokościach:

- za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji, o którym mowa w §2 ust. 8 Umowy. w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy - w wysokości 15% wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 2;

- w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone w umowie - w wysokości 10 %  wartości brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty (w terminie 30 dni od otrzymania wezwania), w zależności od wyboru Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej noty o ile taka forma pokrycia kar umownych zostanie wybrana na podstawie ust. 2.

- W przypadku nienależytego wykonania dostawa Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczego wykonania usługi niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części (a w zakresie, w jakim umowa jest umową o świadczenie usług, wypowiedzieć ją w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia) gdy:

- Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową (np. co najmniej co najmniej trzykrotnie nie dotrzymał terminu wykonania któregokolwiek z obowiązków umownych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) i nie zmienia sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie;

- Wykonawca zaprzestanie realizacji Umowy lub opóźnienie w stosunku do terminów określonych w §2 ust. 1, będzie trwało dłużej niż 30 dni roboczych – w terminie do 30 dni od upływu piątego dnia roboczego opóźnienia;

- opóźnienie w usunięciu wady ponad termin określony w umowie przekracza 30 dni;

- jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp – w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;

- suma kar umownych, o których mowa w §7 przekroczy 20% łącznej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 2 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- Wykonawca odmówił wykonania czynności określonych w § 1 umowy – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, w szczególności jeżeli zleca wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym podmiotom niż wskazane w Ofercie lub jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż określone w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że inny termin przewidziano w ust. 1) i zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:

- Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego;

2)	wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu usług wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, o ile wykonane usługi będą miały dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze i będą mogły być wykorzystane ze względu na cel umowy.

§ 9

ZMIANY UMOWY

1.	Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy, w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianych usług lub warunków wykonania, w szczególności w następujących przypadkach:

    - zmiany terminu realizacji umowy (wydłużenie terminu), o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące;

    - uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy;

    - zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy;

    - siły wyższej;

    - wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

2. Możliwa jest zmiana umowy w szczególności:

  - w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie,

  - w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 
a niepozwalających na realizację umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia,

- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, sposób realizacji przedmiotu zamówienia.

  - w razie złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/usługi,

  - w przypadku istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/usługi, uzasadniających ryzyko, że jego produkty/usługi, lub elementy świadczenia mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości,

- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, sposób realizacji przedmiotu zamówienia,

4. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 10

KLAUZULA POUFNOŚCI

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, jakie Strony powzięły lub powezmą, zwłaszcza wszelkie informacje techniczne, technologiczne lub handlowe, będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę. W szczególności, Strony oświadczają, że zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkich dokumentów, opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie, w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, roboczych kontaktów przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących umowy. Strony umowy będą związane klauzulą poufności bezterminowo. Ujawnienie informacji przez drugą Stronę wymaga każdorazowej akceptacji Właściciela informacji.

- Odbiorca informacji będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela.

- Odbiorca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela.

- Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich informacji związanych z realizacją niniejszego zamówienia, obowiązuje od momentu nawiązania pierwszego kontaktu pomiędzy Stronami.

- Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Materiały udostępnione do wglądu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. Wszelkie kopie tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu umowy, a oryginały powinny zostać zwrócone Stronie/Właścicielowi Informacji niezwłocznie po ich wykorzystaniu.

§ 11

SIŁA WYŻSZA

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy w szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, strajki uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, kataklizm, klęska żywiołowa taka jak pożar, powódź, silne wiatry, długotrwałe opady, śnieżyce, gęste mgły, temperatura powietrza poniżej -20 st. C.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług, z uwzględnieniem zapisów ust. 5.

- Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.

- W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim zakresie zrealizowano część, zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

§ 12

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest:

    - do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji zamówienia;

    - podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu realizacji zamówienia. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia;

    - do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji o przebiegu wykonywania zamówienia, w szczególności o zamiarze zaprzestanie jego realizacji - na adres wskazany w Umowie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia ww. sytuacji;

    - niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących utrudnić realizację Zamówienia lub mogących mieć wpływ na jego realizację, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności przy ostatecznym rozliczeniu Umowy.

§ 13

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

- Zamawiający w miarę możliwości i potrzeb będzie współpracował z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy.

§ 14

PERSONEL WYKONAWCY

      - Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania umowy.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem zamówienia określonego w umowie.

      - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

§ 15

KONTROLA

1.	Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania umowy. Zamawiający może zlecić wykonanie kontroli innym osobom lub podmiotom.

2.	W przypadku kontroli, wykonywanej przez Zamawiającego lub inne uprawnione podmioty, Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem umowy.

3.	Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z realizacją umowy.

4.	Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bez zbędnej zwłoki pełnej informacji o stanie wykonywania umowy.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poza. 1579 ze zm.).

- Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Nieważność któregokolwiek zapisu Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.

- Wysłanie pisma na adres Strony umowy, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek doręczenia z dniem powtórnej awizacji.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Egz. 1 - Pion Głównego Księgowego

Egz. 2 - Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych

Egz. 3 - Wykonawca

Załączniki:

Załącznik nr…… –………………………na …. ark.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA

...........................................					…………………………

...........................................					…………………………

*niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

Zaznaczyć właściwe.

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy