Projekt powinien zawierać:

1. Część opisową, w tym m. in.:

a) podstawę opracowania projektu,

b) przedmiot i zakres opracowania,

c) rodzaje projektowanych robót (budowa, rozbudowa, itp.) zgodnie z Prawem budowlanym,

d) parametry techniczne projektowanej drogi:

• prędkość projektowa, dopuszczalne obciążenie na oś,

• szerokość pasów ruchu projektowanej konstrukcji nawierzchni,

• warunki gruntowe i warunki wodne.

e) stan istniejący (szerokość jezdni, poboczy, pasa drogowego, opis i ocena istniejącej konstrukcji nawierzchni, rodzaje gruntów i warunki wodne, uzasadnienie odstępstw od normatywów projektowania),

f) rozwiązania projektowe drogi,

g) konstrukcję nawierzchni,

h) sposób odwodnienia,

i) kolejność robót

j) przyjęte szerokości jezdni,

k) opis robót ziemnych,

l) opis technologiczny robót,

m) urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

n) roboty branżowe (rozwiązania kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym, drzewostanem),

o) dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko,

p) plan i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Część rysunkową, w tym m. in.:

a) plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:

• naniesionym początkiem i końcem przebiegu odcinka drogi objętego projektem,

• podaną lokalizacją projektowanej drogi w kolorze czerwonym oraz siecią innych dróg (oznaczonych innymi kolorami) wraz z podaniem numeracji dróg,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500, sporządzony na aktualnej mapie:

• naniesionymi na kolorowo granicami pasa drogowego,

• lokalizacją punktów głównych trasy z podaniem ich współrzędnych geodezyjnych,

• istniejącymi i projektowanymi obiektami i urządzeniami w drodze,

• pikietażem uwzględniającym punkty charakterystyczne,

• projektowanymi elementami drogi jak: jezdnię, zjazdy, pasy zieleni itp.,

• osią drogi wraz z parametrami łuków i krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych osi drogi wraz z parametrami łuków, krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych osi w punktach charakterystycznych (np. załamań niwelety),

• wykazem reperów wraz z adresem i wysokością,

• lokalizacją przekrojów poprzecznych.

c) profil podłużny w skali nie mniejszej niż 1:100/1:500 sporządzony wzdłuż osi projektowanej jezdni wg niwelacji państwowej z naniesieniem:

• rzędnych projektowanych,

• spadków i wzniesień projektowanej niwelety jezdni z podaniem łuków poziomych i pionowych,

• niwelety urządzeń odwadniających wraz z rzędnymi, umocnienia rowów i skarp,

• lokalizacji najniższego punktu jezdni profilu podłużnego w przekrojach ulicznych na łukach poziomych, na których zastosowano przechyłkę jeśli jednocześnie występuje łuk pionowy wklęsły,

• rzędnych istniejących,

• pikiety charakterystycznych punktów drogi jak: początek, koniec, środek łuków poziomych i pionowych,wpustów, zjazdów, skrzyżowań, itp.,

• długości prostych i łuków,

• hektometrów,

• położenia obiektów inżynierskich,

• rzędnych w punktach charakterystycznych osi zjazdów.

d) przekroje normalne drogi w obrębie pasa drogowego w skali 1:50 z podaniem:

• zarysu projektowanej nawierzchni jezdni, krawężników, chodników i zieleńców, granica pasa drogowego,

• przyjętych spadków poprzecznych,

• lokalizacją istniejącej i przebudowywanej sieci przewodów podziemnych i urządzeń,

• rodzajem i grubością poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni wraz z długością (kilometraż) występowania danego przekroju normalnego,

e) mapa zbiorcza wszystkich występujących branż.

3. Przedmiar robót

4. Kosztorys inwestorski

5. STWiORB

6. Projekt czasowej i stałej organizacji ruchu.

Dla każdej branży oddzielnie należy opracować kosztorys inwestorski oraz tabele elementów scalonych.