Kod CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Załącznik do SIWZ-  OPZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

dotyczy wykonania dokumentacji projektowej

cz.1 „Przebudowa ulicy Jordana”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy ulicy Jordana w Zamościu, z uwzględnieniem uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej.

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót.

- Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

- Charakterystyczne parametry określające zadanie inwestycyjne.

2.1 Lokalizacja

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działkach geodezyjnych nr ewid.: 83, 94, 131 ark. 58, obręb 01 – Miasto Zamość. W załączniku graficznym poglądowa mapa z zaznaczonym obszarem opracowania.

2.2 Wymagany zakres przebudowy:

Istniejąca ulica o nawierzchni z trylinki, w krawężnikach, chodnik po stronie zachodniej. Należy zaprojektować:

1) droga jednojezdniowa klasy D z nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej betonowej z zachowaniem istniejącej szerokości jezdni, z ewentualną wymianą części krawężników po stronie wschodniej i wykorzystaniem istniejącej podbudowy,

2) powierzchniowe odwodnienie korpusu drogowego. Odwodnienie zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami.

3) projekt należy wykonać na aktualnej mapie zasadniczej.

UWAGA!

Podane wyżej parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale Zamawiającego na etapie opracowania Projektu Budowlanego. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany ww. wymogów technicznych.

Cz.2 „Przebudowa odcinka ulicy Włościańskiej od posesji nr 1B – 2D do posesji nr 3-8A wraz z odwodnieniem”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy odcinka ulicy Włościańskiej w Zamościu ( od posesji nr 1B-2D do posesji nr 3-8A wraz z odwodnieniem), z uwzględnieniem uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego  oraz  uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej.

2) Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót.

3) Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

2. Charakterystyczne parametry określające zadanie inwestycyjne

2.1 Lokalizacja

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działce geodezyjnej nr ewid.: 78 ark. 5, obręb 01 – Miasto Zamość. W załączeniu graficznym poglądowa mapa z zaznaczonym obszarem opracowania.

2.2 Wymagany zakres przebudowy:

Istniejąca nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej ma liczne ubytki.

Należy zaprojektować:

1) nawierzchnia ulicy z masy asfaltowo-bitumicznej z zachowaniem istniejącej szerokości jezdni, z wykorzystaniem istniejącej podbudowy,

2) powierzchniowe odwodnienie korpusu drogowego. Odwodnienie zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami.

3) projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych.

UWAGA!

Podane wyżej parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale Zamawiającego na etapie opracowania Projektu Budowlanego. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany ww. wymogów technicznych.

Cz.3 „Przebudowa ulicy Klonowicza”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy ulicy Klonowicza w Zamościu, z uwzględnieniem uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej.

2) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót.

3) Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

- Charakterystyczne parametry określające zadanie inwestycyjne

2.1 Lokalizacja

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działkach geodezyjnych nr ewid.: 24 ark. 64, obręb 01 – Miasto Zamość. W załączniku graficznym poglądowa mapa z zaznaczonym obszarem opracowania.

2.2 Wymagany zakres przebudowy:

Istniejąca nawierzchnia z klinkieru.

Należy zaprojektować:

1) droga jednojezdniowa klasy D z nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej betonowej z zachowaniem istniejącej szerokości jezdni, z wykorzystaniem istniejącej podbudowy,

2) rozwiązać kompleksowe, powierzchniowe odwodnienie drogi,  na odcinkach gdzie nie będzie możliwości odprowadzenia wody powierzchniowo, należy doprojektować wpusty kanalizacji deszczowej. Odwodnienie zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami.

3) projekt należy wykonać na aktualnej mapie zasadniczej.

UWAGA!

Podane wyżej parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale Zamawiającego na etapie opracowania Projektu Budowlanego. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany ww. wymogów technicznych.

Cz. 4 „Budowa drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych przy ul. Partyzantów”

- Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych przy ul. Partyzantów w Zamościu, z uwzględnieniem uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej.

2) Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót.

3) Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

2. Charakterystyczne parametry określające zadanie inwestycyjne

2.1 Lokalizacja

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działkach geodezyjnych nr ewid.: 129 ark. 47, obręb 01 – Miasto Zamość. W załączeniu graficznym poglądowa mapa z zaznaczonym obszarem opracowania.

2.2 Wymagany zakres przebudowy:

Istniejąca nawierzchnia z destruktu.

Należy zaprojektować:

1) ulica z kostki brukowej betonowej oraz płyt ażurowych (przekrój rzymski),

2) powierzchniowe odwodnienie korpusu drogowego. Odwodnienie zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami.

3) projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych.

UWAGA!

Podane wyżej parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale Zamawiającego na etapie opracowania Projektu Budowlanego. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany ww. wymogów technicznych.

Cz.5 „Przebudowa drogi wewnętrznej i zatoki postojowej przy ul. Brzozowa 24, 26, 28, 30 Osiedle Powiatowa”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi wewnętrznej i zatoki postojowej przy ul. Brzozowej 24, 26, 28, 30 osiedle Powiatowa w Zamościu, z uwzględnieniem uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego  oraz  uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej.

2) Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót.

3) Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

2. Charakterystyczne parametry określające zadanie inwestycyjne

2.1 Lokalizacja

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działkach geodezyjnych nr ewid.:45/136 ark. 31, obręb 01 – Miasto Zamość. W załączeniu graficznym poglądowa mapa z zaznaczonym obszarem opracowania.

2.2 Wymagany zakres przebudowy:

Istniejąca droga oraz parking z płyt betonowych chodnikowych.

Należy zaprojektować:

1) droga z nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej betonowej z zachowaniem istniejącej szerokości jezdni,

2) zatoka postojowa z kostki brukowej betonowej lub płyt ażurowych,

3) odwodnienie drogi – należy doprojektować wpusty kanalizacji deszczowej. Odwodnienie zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami.

4) projekt należy wykonać na mapie do celów projektowych.

UWAGA!

Podane wyżej parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale Zamawiającego na etapie opracowania Projektu Budowlanego. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany ww. wymogów technicznych.

Cz.6 „Przebudowa drogi dojazdowej wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia ulicznego do dwóch zespołów garażowych (122 szt.) oraz domków jednorodzinnych na osiedlu Reymonta przy ulicy Wspólnej”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi dojazdowej wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia ulicznego do dwóch zespołów garażowych w Zamościu, z uwzględnieniem uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej.

2) Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót.

3) Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

2. Charakterystyczne parametry określające zadanie inwestycyjne

2.1 Lokalizacja

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działkach geodezyjnych nr ewid.: 84/27 ark. 38, obręb 01 – Miasto Zamość. W załączeniu graficznym poglądowa mapa z zaznaczonym obszarem opracowania.

2.2 Wymagany zakres przebudowy:

Istniejąca nawierzchnia z trylinki.

Należy zaprojektować:

1) droga jednojezdniowa z nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej betonowej lub masy asfaltowo-bitumicznej,

2) na odcinkach gdzie nie będzie możliwości odprowadzenia wody powierzchniowo, należy zaprojektować kanalizację deszczową (wpusty uliczne). Odwodnienie zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami.

3) należy zaprojektować oświetlenie uliczne ( 2 lampy oświetleniowe), zgodnie z obowiązującymi normami.

4) projekt należy wykonać na mapie do celów projektowych.

UWAGA!

Podane wyżej parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale Zamawiającego na etapie opracowania Projektu Budowlanego. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany ww. wymogów technicznych.

Cz.7 „Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Planty”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy miejsc parkingowych na osiedlu Planty w Zamościu, z uwzględnieniem uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej.

2) Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót,

3) opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

2. Charakterystyczne parametry określające zadanie inwestycyjne

2.1 Lokalizacja

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane na działce geodezyjnej nr ewid. 13/92 ark. 19 wzdłuż bloku nr 28, obręb 01 – Miasto Zamość. W załączeniu graficznym poglądowa mapa z zaznaczonym obszarem opracowania.

2.2 Wymagany zakres przebudowy:

1) nawierzchnia parkingu z płyt ażurowych

2) projekt należy wykonać na aktualnej mapie zasadniczej.

UWAGA!

Podane wyżej parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale Zamawiającego na etapie opracowania Projektu Budowlanego. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany ww. wymogów technicznych.

Do Wykonawcy należy:

1) Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania Projektu Budowlanego i  Projektu Wykonawczego.

2) Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy zasadniczej lub do celów projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.

3) Wykonawca we własnym zakresie uzyska aktualne wszystkie branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców urządzeń związanych z projektowanymi robotami drogowymi.