Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykaz parametrów oferowanej instalacji spopielania zwłok

do postępowania o zamówienie publiczne:

„Dostawa i montaż instalacji spopielania zwłok w istniejącym „Domu Pogrzebowym” w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej.

| Lp. | Wymagania techniczne dotyczące instalacji spopielarni zwłok | Wartość parametru/potwierdzenie spełnienia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piec kremacyjny kompletny (zasadniczo zmontowany fabrycznie o wym. gabarytowych umożliwiających instalację korpusu pieca w istniejącej kaplicy do wprowadzenia przez bramę o wym. szer. 2800 x wys. 3100 zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, jednak o korpusie nie większym niż dł. 3850 x szer. 2300 x wys. 2800) z okładziną z materiału ogniotrwałego, z komorą główną i komorą dopalania gazów spalinowych oraz z drzwiami załadunkowymi na siłownikach przeznaczonymi do wprowadzania trumien i wyprowadzania szczątek. W pomieszczeni od frontu pieca z wykończeniem ze stali nierdzewnej. W związku z tym, że montowany będzie jedyny piec kremacyjny w tym obiekcie, winien umożliwiać spopielanie dużych, niestandardowych trumien o wymiarze co najmniej: szer. 1100 mm x wys. 920 mm x dł. 2350 mm | spełnia/nie spełnia* Dane techniczne pieca: ………………………………. ………………………………. ………………………………. Wymiary pieca:………………… Maksymalne wymiary trumien do spopielania…………………………… |  |
| 2 | Wyposażenie pieca kremacyjnego: co najmniej dwa automatycznie załączające się palniki w komorze kremacyjnej i w komorze dopalania gazów spalinowych, zasilane gazem poprzez jednopunktowe przyłącze w piecu kremacyjnym. Zamawiający zabuduje zbiorniki zewnętrzne i wykona oraz przetestuje przyłącze gazowe, system bezpieczeństwa termicznego, minimalizujący zagrożenie dla instalacji kremacyjnej, spowodowane gwałtownym wzrostem temperatury, zakłócającym prawidłowy przebieg procesu spopielania, następujący po wprowadzeniu do pieca ciała z nadwagą, z dużą ilością tkanki tłuszczowej, podłogę ukształtowaną w sposób uniemożliwiający wydostawania z komory głównej pieca, tłuszczów w postaci płynnej podczas spopielania ciała z nadwagą, z dużą ilością tkanki tłuszczowej, strefę schładzania prochów, umożliwiającą wygarnięcie prochów do niej i rozpoczęcie następnej kremacji podczas schładzania już spopielonych prochów. Usuwanie prochów odbywać się winno od tylnej, technicznej części pieca. wentylator/y spalania dostarczone wraz z dedykowanym falownikowym regulatorem prędkości oraz systemem doprowadzania powietrza do pieca kremacyjnego, orurowaniem przyłączeniowym i automatycznymi zaworami sterującymi, umożliwiającymi automatyczną regulację podciśnienia w piecu, wyciągi odprowadzające gazy spalinowe do komina, komin wylotowy gazów spalinowych z zabudowanymi odpowiednimi króćcami umożliwiającymi podłączenie instrumentów do kontroli składu spalin przez zewnętrzne instytucje kontrolne, jak również w razie potrzeby montaż w przyszłości dedykowanej instalacji filtracyjnej w pomieszczeniu na piętrze powyżej pieca kremacyjnego, instalację odgromową komina, sondę tlenową, szafę sterownicza z programatorem nadzorującym i kontrolującym przebieg procesu kremacyjnego, panel obsługowy dla operatora, komputer z monitorem LCD min 15”, zdalnie podłączony do pieca kremacyjnego, w pełni kompletny, z systemem archiwizacji danych oraz interfejsem sieciowym / modemem (na potrzeby zdalnej pomocy technicznej). zapewniający prowadzenie procesu spopielania zwłok bezdymowo oraz przy zachowaniu parametrów spalin spełniających wymogi prawa polskiego, obowiązujące w tym zakresie. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 3 | Urządzenie do automatycznego załadunku trumien do pieca kremacyjnego z wykończeniem ze stali nierdzewnej. | spełnia/nie spełnia* |  |
| 4 | Urządzenie do pulweryzacji prochów tzw. kremulator szczątek, umożliwiający ponadto umieszczenie prochów w urnie technicznej oraz separację elementów obcych pozostałych w ciałach osób kremowanych. | spełnia/nie spełnia* |  |

*Niepotrzebne skreślić

...................................................., dnia .......................................

…………………………...............……………………………………….

Podpis wraz z pieczęcią osoby

uprawnionej do składania oświadczenia woli

w imnieniu Wykonawcy