Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot Zamówienia stanowi:

- dostawa,

- montaż,

- uruchomienie i oddanie do eksploatacji (współpraca z Zamawiającym w celu  uzyskania zezwolenia na użytkowanie)

- przeszkolenie  w zakresie obsługi załogi Zamawiającego (w tym praktyczne spopielenie 30 ciał)

- przekazanie stosownych instrukcji obsługi i serwisu;

kompletnej instalacji do spopielania zwłok, która zlokalizowana będzie w istniejącym budynku kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej, zgodnie z dokumentacją techniczną Zamawiającego.

W skład instalacji kremacyjnej wchodzą następujące, główne elementy:

- Piec kremacyjny kompletny (zasadniczo zmontowany fabrycznie o wym. gabarytowych umożliwiających instalację korpusu pieca w istniejącej kaplicy do wprowadzenia przez bramę o wym. szer. 2800 x wys. 3100 zgodnie z  załączoną dokumentacją techniczną, z okładziną z materiału ogniotrwałego, z komorą główną i komorą dopalania gazów spalinowych oraz z drzwiami załadunkowymi zamykanymi automatycznie (w przypadku awarii zapewnić możliwość ich ręcznego zamykania), przeznaczonymi do wprowadzania trumien i wyprowadzania szczątek. W pomieszczeniu od frontu pieca z wykończeniem ze stali nierdzewnej. Piec kremacyjny w tym obiekcie, winien umożliwiać spopielanie trumien o wymiarze co najmniej: szer. 900 mm x wys. 750 mm wysokości x dł. 2200 mm

Piec kremacyjny wyposażony winien być w:

- co najmniej dwa automatycznie załączające się palniki w komorze kremacyjnej i w komorze

dopalania gazów spalinowych, zasilane gazem poprzez jednopunktowe przyłącze w piecu kremacyjnym. Zamawiający zabuduje zbiorniki zewnętrzne i wykona oraz przetestuje przyłącze gazowe,

- system bezpieczeństwa termicznego, minimalizujący zagrożenie dla instalacji kremacyjnej, spowodowane gwałtownym wzrostem temperatury, zakłócającym prawidłowy przebieg procesu spopielania, następujący po wprowadzeniu do pieca ciała z nadwagą, z dużą ilością tkanki tłuszczowej.  System może być oferowany w postaci specjalnego algorytmu sterującego,

- podłogę ukształtowaną w sposób uniemożliwiający wydostawania z komory głównej pieca, tłuszczów w postaci płynnej podczas spopielania ciała z nadwagą, z dużą ilością tkanki tłuszczowej,

- strefę schładzania prochów, umożliwiającą wygarnięcie prochów do niej i rozpoczęcie następnej kremacji podczas schładzania już spopielonych prochów. Usuwanie prochów odbywać się winno od  tylnej, technicznej części pieca.

- wentylator/y spalania dostarczone wraz z dedykowanym falownikowym regulatorem prędkości oraz systemem doprowadzania powietrza do pieca kremacyjnego, orurowaniem przyłączeniowym i automatycznymi zaworami sterującymi, umożliwiającymi automatyczną regulację podciśnienia w piecu,

- wyciągi odprowadzające gazy spalinowe do komina,

- komin wylotowy gazów spalinowych z zabudowanymi odpowiednimi króćcami umożliwiającymi podłączenie instrumentów do kontroli składu spalin przez zewnętrzne instytucje kontrolne, jak również w razie potrzeby montaż w przyszłości dedykowanej instalacji filtracyjnej w pomieszczeniu na piętrze nad urządzeniem do automatycznego załadunku trumien do pieca kremacyjnego,

- instalację odgromową komina, jeśli proponowane rozwiązanie jej wymaga. Budynek jest wyposażony w instalację odgromową,

- sondę tlenową,

- szafę sterownicza z programatorem nadzorującym i kontrolującym przebieg procesu

kremacyjnego,

- panel obsługowy dla operatora,

- komputer z monitorem LCD min 15”, zdalnie podłączony do pieca kremacyjnego, w pełni kompletny, z systemem archiwizacji danych oraz interfejsem sieciowym / modemem (na potrzeby zdalnej pomocy technicznej) lub inne urządzenie umożliwiające zapisywanie danych z przebiegu procesu w piecu oraz równolegle w chmurze a podgląd procesu jest możliwy z dowolnego komputera lub tabletu po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji,

- system zasilania awaryjnego do stosowania podczas przerw w dostawie prądu, a także wszelkich urządzeń niezbędnych do zapewnienia ciągu w kominie podczas przerw w dostawie prądu, np. automatyczny agregat prądotwórczy, UPS  i.t.p.

zapewniający prowadzenie procesu spopielania zwłok bezdymowo oraz przy zachowaniu parametrów spalin spełniających wymogi prawa polskiego, obowiązujące w tym zakresie.

- Urządzenie do automatycznego załadunku trumien do pieca kremacyjnego z wykończeniem ze stali nierdzewnej.

- Urządzenie do pulweryzacji prochów tzw. kremulator szczątek, umożliwiający ponadto umieszczenie prochów w urnie technicznej oraz separację elementów obcych pozostałych w ciałach osób kremowanych.

Warunki płatności:

50 % w momencie, gdy piec kremacyjny zostanie dostarczony do lokalizacji  Zamawiającego.

35 % w momencie wykonania rozruchu technologicznego instalacji spopielającej

15 % w momencie zakończenia praktycznego szkolenia załogi Zamawiającego i

dostarczenia instrukcji obsługi i serwisowych dla instalacji.

Czas realizacji 7 miesięcy od podpisania umowy. Zmiana terminu możliwa jest wówczas, gdy z powodów za które odpowiada Zamawiający nie możliwe jest kontynuowanie prac przez Dostawcę.

Przedmiot Zamówienia nie obejmuje prac budowlanych, polegających na przygotowaniu obiektu do zamontowania instalacji spopielającej takich jak np. wykonanie fundamentów pod piec, otworu bramowego z bramą, wykonanie otworów w stropach i ścianach jak również wykończeń powierzchni podłóg i ścian, jak także wykonanie instalacji zasilającej urządzenia do spopielanie w gaz, energię elektryczną i wodę o odpowiednich parametrach. Do dokumentacji przetargowej pomocniczo dołączono dokumentację projektową obejmującą roboty budowlane do realizacji po stronie Zamawiającego, która stanowi załącznik nr 9a), b), c), d). Rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej stanowią przykładowe rozwiązanie, które będzie podlegać stosownym modyfikacjom, wynikających z wymogów technicznych wybranego pieca kremacyjnego.

GWARANCJA ORAZ KONSERWACJA I CZYNNOŚCI SERWISOWE

Zgodnie z ofertą.

Zamawiający zapewnia:

- Swobodne korzystanie z niezagrodzonych tras dostępowych do obiektu, jak również wolny dostęp do drzwi, przez które realizowana będzie instalacja, a także możliwość swobodnego korzystania z terenu przyległego do obiektu,

- Plac przeznaczony do składowania i bezpiecznego przechowywania dostarczonych urządzeń, w ustalonym miejscu sąsiadującym z obiektem, z zapewnieniem swobody poruszania się pomiędzy miejscem składowania a terenem lokalizacji, a obszarem wewnątrz obiektu, na którym realizowana będzie instalacja.

- Możliwość zastosowania przegubowych samochodów ciężarowych dużej ładowności, o długości do 13 m

- Czas rozładunku nieograniczony.

- Możliwość budowy wysokiego rusztowania w miejscach, w których przeprowadzane będą wysokościowe prace instalacyjne, włącznie z rusztowaniem prowadzącym do górnej części nowego komina.

- Możliwość podłączenia instalacji odgromowej komina do istniejącej instalacji odgromowej budynku, jeśli jest zalecana przez Dostawcę pieca.

- Przed przeprowadzeniem rozruchu technicznego, gotowość przyłącza elektrycznego i gazowego do instalacji oraz działający i adekwatny system wentylacji o parametrach wymaganych przez instalację. Zapewniamy wykonanie przyłącza gazowego dla LPG (propan),  o odpowiedniej wydajności i ciśnieniu. Orurowanie instalacji gazowej i przyłączenie pieca kremacyjnego do instalacji nie mieści się w zakresie dostawy.

- Instalacja usługi ADSL o stałym adresie IP oraz utrzymanie tej usługi na potrzeby Zdalnej Pomocy Technicznej,

- Wykonanie innych instalacji elektrycznych w budynku spopielarni dla urządzeń

niemieszczących się w zakresie dostawy.

- Wszelkie roboty budowlane związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym pomieszczenia, w którym znajdują się urządzenia.

- Możliwość prowadzenia prac od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 16.00 z zaznaczeniem, że w tym czasie w Kaplicy prace o podwyższonym poziomie hałasu nie będą przeprowadzone bez wcześniejszego zawiadomienia oraz uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA;

Manualny wózek transportowy o zmiennej wysokości (wyposażony w ręczną pompę hydrauliczną), dostosowany do rozładunku trumien z karawanu i przewozu trumien do urządzenia do załadunku pieca, Zamawiający zakupi po montażu pieca.