Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi:

-	dostawa,

-	montaż,

-	  uruchomienie i oddanie do eksploatacji (współpraca z Zamawiającym w celu  uzyskania zezwolenia na użytkowanie),

-	przeszkolenie  w zakresie obsługi załogi Zamawiającego (w tym praktyczne spopielenie 30 ciał w okresie 21 dni, przy czym minimum dwukrotnie spopielenie po 5 ciał po kolei w ciągu 10 godzin), oraz ewentualnie w zakresie wymiany niektórych elementów

-	przekazanie stosownych instrukcji obsługi i serwisu w języku polskim;

kompletnej instalacji do spopielania zwłok, która zlokalizowana będzie w istniejącym budynku kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej, zgodnie z dokumentacją techniczną Zamawiającego.

2. W skład instalacji kremacyjnej wchodzą następujące, główne elementy:

2.1. piec kremacyjny kompletny (zasadniczo zmontowany fabrycznie o wym. gabarytowych umożliwiających instalację korpusu pieca w istniejącej kaplicy do wprowadzenia przez bramę o wym. szer. 2800mm x wys. 3100mm zgodnie z  załączoną dokumentacją techniczną, z okładziną z materiału ogniotrwałego, z komorą główną i komorą dopalania gazów spalinowych oraz z drzwiami załadunkowymi  przednimi przeznaczonymi do wprowadzania trumien oraz rozładunkowymi tylnymi do wyprowadzania szczątek, zamykanymi/otwieranymi automatycznie (w przypadku awarii zapewnić możliwość ich ręcznego zamykania/otwierania). Piec może być malowany, najlepiej w kolorze szarym a w pomieszczeniu od frontu pieca w części widocznej z wykończeniem ze stali nierdzewnej. Piec kremacyjny w tym obiekcie, winien umożliwiać spopielanie trumien o wymiarze co najmniej:

szer. 900 mm x wys. 700 mm x dł. 2200 mm

Piec kremacyjny wyposażony winien być w:

- co najmniej dwa automatycznie załączające się palniki w komorze kremacyjnej i w komorze

dopalania gazów spalinowych, zasilane gazem poprzez jednopunktowe przyłącze w piecu kremacyjnym. Zamawiający zabuduje zbiorniki zewnętrzne i wykona oraz przetestuje przyłącze gazowe,

- system bezpieczeństwa termicznego, minimalizujący zagrożenie dla instalacji kremacyjnej, spowodowane gwałtownym wzrostem temperatury, zakłócającym prawidłowy przebieg procesu spopielania, następujący po wprowadzeniu do pieca ciała z nadwagą, z dużą ilością tkanki tłuszczowej.  System może być oferowany w postaci specjalnego algorytmu sterującego,

- podłogę ukształtowaną w sposób uniemożliwiający wydostawania z komory głównej pieca, tłuszczów w postaci płynnej podczas spopielania ciała z nadwagą, z dużą ilością tkanki tłuszczowej,

- strefę schładzania prochów, umożliwiającą wygarnięcie prochów do niej i rozpoczęcie następnej kremacji podczas schładzania już spopielonych prochów. Usuwanie prochów odbywać się winno od  tylnej, technicznej części pieca.

- wentylator/y spalania dostarczone wraz z dedykowanym falownikowym regulatorem prędkości oraz systemem doprowadzania powietrza do pieca kremacyjnego, orurowaniem przyłączeniowym i automatycznymi zaworami sterującymi, umożliwiającymi automatyczną regulację podciśnienia w piecu,

- wyciągi odprowadzające gazy spalinowe do komina,

- komin wylotowy gazów spalinowych z zabudowanymi odpowiednimi króćcami umożliwiającymi podłączenie instrumentów do kontroli składu spalin przez zewnętrzne instytucje kontrolne. Konstrukcja komina winna również w razie potrzeby umożliwiać montaż w przyszłości dedykowanej instalacji filtracyjnej w pomieszczeniu na piętrze nad pomieszczeniem do wprowadzania zwłok do pieca.

- możliwość zainstalowania uchwytów dla instalacji odgromowej komina, jeśli proponowane rozwiązanie jej wymaga. Budynek jest wyposażony w instalację odgromową,

- sondę tlenową,

- szafę sterownicza z programatorem nadzorującym i kontrolującym przebieg procesu

kremacyjnego,

- panel obsługowy dla operatora,

- komputer z monitorem LCD min 15”, zdalnie podłączony do pieca kremacyjnego, w pełni kompletny, z systemem archiwizacji danych oraz interfejsem sieciowym / modemem (na potrzeby zdalnej pomocy technicznej) lub inne urządzenie umożliwiające zapisywanie danych z przebiegu procesu w piecu oraz równolegle w chmurze a podgląd procesu jest możliwy z dowolnego komputera lub tabletu po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji,

- system zasilania awaryjnego (z wyłączeniem agregatu prądotwórczego, którym dysponuje Zamawiający) do stosowania podczas przerw w dostawie prądu, a także wszelkich pozostałych urządzeń niezbędnych do zapewnienia ciągu w kominie podczas przerw w dostawie prądu, np. UPS.

zapewniający prowadzenie procesu spopielania zwłok bezdymowo oraz przy zachowaniu parametrów spalin spełniających wymogi prawa polskiego, obowiązujące w tym zakresie.

  - Urządzenie do pulweryzacji prochów tzw. kremulator szczątek, umożliwiający ponadto umieszczenie prochów w urnie technicznej oraz separację elementów obcych pozostałych w ciałach osób kremowanych.

- Czas realizacji 8 miesięcy od podpisania umowy. Zmiana terminu możliwa jest wówczas, gdy z powodów za które odpowiada Zamawiający nie możliwe jest kontynuowanie prac przez Wykonawcę.

- Przedmiot zamówienia nie obejmuje prac budowlanych, polegających na przygotowaniu obiektu do zamontowania instalacji spopielającej takich jak np. wykonanie fundamentów pod piec, otworu bramowego z bramą, wykonanie otworów w stropach i ścianach jak również wykończeń powierzchni podłóg i ścian, jak także wykonanie instalacji zasilającej urządzenia do spopielanie w gaz, energię elektryczną i wodę o odpowiednich parametrach. Zamówienie nie obejmuje również dostawy urządzenia do wprowadzania zwłok do pieca jak i agregatu prądotwórczego. Do dokumentacji przetargowej pomocniczo dołączono dokumentację projektową obejmującą m.in. roboty budowlane do realizacji po stronie Zamawiającego, która stanowi załącznik nr 9a), b), c), d). Dokumentacja projektowa stanowi przykładowe rozwiązanie techniczne, które będzie podlegać stosownym modyfikacjom, wynikających z wymogów technicznych wybranego pieca kremacyjnego.

- Załączniki do SIWZ oraz do opisu przedmiotu zamówienia

10a) Tabela wartości stężeń średniorocznych,

10b) Roczna róża wiatrów,

10c) Zestawienia udziałów poszczególnych kierunków wiatru % i częstości poszczególnych prędkości wiatru,

10d) Tabela meteorologiczna,

zostały podane dla oferentów  celem dokonania stosownych obliczeń sprawdzających, potwierdzających właściwy dobór parametrów a w szczególności wysokości komina, umożliwiających uzyskanie stosownych decyzji na użytkowanie instalacji do spopielania zwłok.

GWARANCJA ORAZ KONSERWACJA I CZYNNOŚCI SERWISOWE

Zgodnie z ofertą.

Zamawiający zapewnia:

- Swobodne korzystanie z niezagrodzonych tras dostępowych do obiektu, jak również wolny dostęp do drzwi, przez które realizowana będzie instalacja, a także możliwość swobodnego korzystania z terenu przyległego do obiektu,

- Plac przeznaczony do składowania i bezpiecznego przechowywania dostarczonych urządzeń, w ustalonym miejscu sąsiadującym z obiektem, z zapewnieniem swobody poruszania się pomiędzy miejscem składowania a terenem lokalizacji, a obszarem wewnątrz obiektu, na którym realizowana będzie instalacja.

- Możliwość zastosowania przegubowych samochodów ciężarowych dużej ładowności, o długości do 13 m

- Czas rozładunku nieograniczony.

- Możliwość budowy wysokiego rusztowania w miejscach, w których przeprowadzane będą wysokościowe prace instalacyjne, włącznie z rusztowaniem prowadzącym do górnej części nowego komina.

- Możliwość podłączenia instalacji odgromowej komina do istniejącej instalacji odgromowej budynku, jeśli jest zalecana przez Dostawcę pieca.

- Przed przeprowadzeniem rozruchu technicznego, gotowość przyłącza elektrycznego i gazowego do instalacji oraz działający i adekwatny system wentylacji o parametrach wymaganych przez instalację. Zapewniamy wykonanie przyłącza gazowego dla LPG (propan),  o odpowiedniej wydajności i ciśnieniu. Orurowanie instalacji gazowej i przyłączenie pieca kremacyjnego do instalacji nie mieści się w zakresie dostawy.

- Instalacja usługi ADSL o stałym adresie IP oraz utrzymanie tej usługi na potrzeby Zdalnej Pomocy Technicznej,

- Wykonanie innych instalacji elektrycznych w budynku spopielarni dla urządzeń

niemieszczących się w zakresie dostawy.

- Wszelkie roboty budowlane związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym pomieszczenia, w którym znajdują się urządzenia.

- Możliwość prowadzenia prac zasadniczo od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 16.00 z zaznaczeniem, że w tym czasie w Kaplicy prace o podwyższonym poziomie hałasu nie będą przeprowadzone bez wcześniejszego zawiadomienia oraz uzgodnienia z  Zamawiającym. Dopuszcza się wydłużenie godzin pracy przy montażu pieca po godzinach pracy zakładu pogrzebowego na wyraźny wniosek Wykonawcy. Montaż pieca odbywać się będzie w pomieszczeniach oddzielonych drzwiami wewnętrznymi od pozostałej części  kaplicy. Jest też możliwość zamknięcia Kaplicy przez pracownika dyżurnego zakładu.

UWAGA:

Manualny wózek transportowy o zmiennej wysokości (wyposażony w ręczną pompę hydrauliczną), dostosowany do rozładunku trumien z karawanu i przewozu trumien do urządzenia do załadunku pieca, Zamawiający zakupi po montażu pieca /przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy manualnego wózka transportowego/