znak postępowania: nr 3/ZC/2019.

Bielsko-Biała, 15.01.2020 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż instalacji spopielania zwłok w istniejącym „Domu Pogrzebowym” w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1843/ informuję, iż zmianie ulegają następujące zapisy treści SIWZ:

1. Pkt 8.2  SIWZ otrzymuje brzmienie:

8.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.01.2020r. do godz. 9:00.

2. Pkt 11.5  SIWZ otrzymuje brzmienie:

  - Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie  opisanej  w następujący sposób:

Nadawca:

………………………………………..…..				                     Adresat:

Zieleń Miejska Sp. z o.o.

…………………………………………....				       Aleja Armii Krajowej 132

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).			 	        43-316 Bielsko-Biała

PRZETARG NIEOGRANICZONY

OFERTA NA: „Dostawa i montaż instalacji spopielania zwłok 
w istniejącym „Domu Pogrzebowym” w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej”

Nie otwierać przed terminem otwarcia !!!

29.01.2020r. godz. 9:15

3. Pkt 11.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w terminie do dnia 29.01.2020r. , do godz. 9:00.

4. Pkt 11.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.01.2020r., godz.  9.15.

5. Pkt 2.1. Załącznika nr 1 do  SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia  otrzymuje następujące brzmienie:

2.1. piec kremacyjny kompletny (zasadniczo zmontowany fabrycznie o wym. gabarytowych umożliwiających instalację korpusu pieca w istniejącej kaplicy do wprowadzenia przez bramę o wym. szer. 2800mm x wys. 3100mm zgodnie z  załączoną dokumentacją techniczną, z okładziną z materiału ogniotrwałego, z komorą główną i komorą dopalania gazów spalinowych oraz z drzwiami załadunkowymi  przednimi przeznaczonymi do wprowadzania trumien oraz rozładunkowymi tylnymi do wyprowadzania szczątek, zamykanymi/otwieranymi automatycznie (w przypadku awarii zapewnić możliwość ich ręcznego zamykania/otwierania). Piec może być malowany, najlepiej w kolorze szarym a w pomieszczeniu od frontu pieca w części widocznej z wykończeniem ze stali nierdzewnej. Piec kremacyjny w tym obiekcie, winien umożliwiać spopielanie trumien o wymiarze co najmniej:

szer. 900 mm x wys. 700 mm x dł. 2200 mm (ciąg dalszy bez zmian)

6. Pkt 1 (kolumna - Wymagania techniczne dotyczące instalacji spopielarni zwłok) Załącznika nr 8 do  SIWZ – Wykaz parametrów oferowanej instalacji spopielania zwłok otrzymuje następujące brzmienie:

Piec kremacyjny kompletny (zasadniczo zmontowany fabrycznie o wym. gabarytowych umożliwiających instalację korpusu pieca w istniejącej kaplicy do wprowadzenia przez bramę o wym. szer. 2800mm x wys. 3100mm zgodnie z  załączoną dokumentacją techniczną, z okładziną z materiału ogniotrwałego, z komorą główną i komorą dopalania gazów spalinowych spalinowych oraz z drzwiami załadunkowymi  przednimi przeznaczonymi do wprowadzania trumien oraz rozładunkowymi tylnymi do wyprowadzania szczątek, zamykanymi/otwieranymi automatycznie (w przypadku awarii zapewnić możliwość ich ręcznego zamykania/otwierania). Piec może być malowany, najlepiej w kolorze szarym a w pomieszczeniu od frontu pieca w części widocznej z wykończeniem ze stali nierdzewnej. Piec kremacyjny w tym obiekcie, winien umożliwiać spopielanie trumien o wymiarze co najmniej:

szer. 900 mm x wys. 700 mm x dł. 2200 mm

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do  SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – aktualizacja 15.01.2020r.

- Załącznik nr 8 do  SIWZ – Wykaz parametrów oferowanej instalacji spopielania zwłok – aktualizacja 15.01.2020r.