ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. „ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO                                    Z ZAMONTOWANYM NOWYM URZĄDZENIEM HAKOWYM”

1.   Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego                        z zamontowanym  przez profesjonalny serwis nowym urządzeniem hakowym.

2.    Pojazd oraz zamontowane na nim urządzenie hakowe muszą być sprawne technicznie, posiadać niezbędne dopuszczenia, certyfikaty (homologacje) oraz być gotowe do używania w dniu dostawy.

3.     Wymagania dot. samochodu i urządzenia hakowego:

3.1. Samochód używany ciężarowy 4x2  (hakowiec )

- Podwozie nie starsze niż 2013r.

- Samochód bezwypadkowy,

- Typ podwozia dwuosiowy 4x2,

- Rozstaw osi mierzony między pierwszą a drugą osią nie większy niż 3600 mm

- Zawieszenie przednie paraboliczne resor,

- Zawieszenie tylne pneumatyczne poduszki,

- Dopuszczalna masa całkowita nie większa 11 990 kg,

- Przebieg pojazdu nie większy niż 260 000 km udokumentowany książką pojazdu,

- Kabina krótka dwu osobowa,

- Klimatyzacja,

- Silnik o mocy nie większej niż 180 KM diesel,

- Norma emisji spalin euro 5,

- Skrzynia biegów manualna,

- Okno w tylnej ścianie kabiny,

- Elektryczne sterowanie szyb po stronie kierowcy i pasażera,

- Układ hamulcowy ABS,

- Ogumienie R 19.5 cala minimum 70% do jazdy,

- Ważne badanie UDT,

3.1. Nowe fabrycznie urządzenie hakowe:

- urządzenie hakowe fabrycznie nowe (rok produkcji 2017),

- długość urządzenia hakowego nie większa niż 3300 mm,

- nominalna moc załadunkowa min 8 000 kg,

- wysokość zaczepu haka 1200 mm,

- rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali przygotowana do montażu modułowego (przykręcanie na śruby do podwozia),

- Wszystkie elementy montowane do ramy urządzenia mocowane w sposób modułowy (skręcany),

- Wszystkie elementy mocujące urządzenie do podwozia cynkowane ogniowo,

- Wszystkie elementy urządzenia hakowego wykonane w technologii spawanej (nie odlewane),

- sterowanie z wewnątrz i z zewnątrz pojazdu (bez elektrozaworów),

- uszczelnienia siłowników hydraulicznych,

- blokada hydrauliczna kontenera,

- rozdzielacz hydrauliczny renomowanego producenta ,

- pompa hydrauliczna,

- konstrukcja stalowa śrutowana, następnie malowana farba podkładową epoksydową w kolorze czarnym,

- ocynkowane podesty robocze po obu stronach podwozia,

- dokumentacja do rejestracji w UDT .

- Gwarancja producenta/dostawcy min. 12 miesięcy lub więcej w zależności od treści złożonej oferty

Uwaga:

Zamawiający przed odbiorem/dostawą zastrzega sobie prawo dokonania oględzin pojazdu/urządzenia hakowego oraz wykonania badań na koszt Zamawiającego w Stacji Kontroli Pojazdów, a także jazdę próbną. Koszty te Wykonawca musi uwzględnić w  składanej ofercie.