Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

nr IBGKiOŚ.271.1.107.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa schodołazu do budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin współfinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

| Miejsce użytkowania urządzenia |
| --- |
| Zastosowanie urządzenia | Wewnątrz budynku |
| Obsługiwany zasięg | Parter - I piętro - II piętro (oraz trasa powrotna) – (wg załączonej dokumentacji fotograficznej) |
| Charakterystyka klatki schodowej | Wysokość stopni ( wg załączonej dokumentacji fotograficznej) Głębokość stopni –ok. 30 cm Wysokość stopni- ok 16,5 cm, 17 cm i 18 cm Szerokość klatki ( światło przejścia) – od ok 110 cm do 130 cm Schody z płytek |
| Parametry urządzenia |
| Ogólny opis urządzenia | Fabrycznie nowe urządzenie do transportu osób ze szczególnymi potrzebami wraz z siedziskiem lub dołączonym do niego wózkiem inwalidzkim Waga urządzenia do 40 kg. Udźwig: min. 130 kg Długość: max do 140 cm Gwarancja – min. 24 miesiące Instrukcja obsługi w języku polskim. |
| Napęd | Silnik elektryczny (akumulatorowy), gąsienice wykonane z gumy zapewniające przyczepność, niepozostawiające śladów na powierzchni. |
| Zasilanie | 12V - 24 V przy pomocy akumulatora/ów ładowarka elektroniczna zasilana bezpośrednio z sieci 220-230 V. Urządzenie winno być wyposażane w diodę informującą o stanie naładowania akumulatorów. |
| Sterowanie | Panel sterowania umieszczony na kolumnie sterowniczej, Przyciski do sterowania umieszczone na panelu sterowania w zasięgu ręki. Obsługa urządzenia przez 1 osobę. |
| Zabezpieczenia | Kontrolery bezpieczeństwa i blokady na drążku sterowniczym pozwalajcie zatrzymać urządzenie w przypadku zagrożenia. Awaryjny przycisk STOP Mocowanie wózków do urządzenia za pomocą zapięć, uchwytów lub innych elementów mocujących. |
| Certyfikaty | Schodołaz stanowiący przedmiot zamówienia powinien posiadać znak bezpieczeństwa CE . |

Do odbioru końcowego Zamawiający będzie wymagał:

- instrukcji w języku polskim,

- stosownych atestów i certyfikatów, które dopuszczają schodołaz do użytku,

- specyfikacji technicznej urządzenia,

- karty gwarancyjnej,

- protokołu ze szkolenia pracownika.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowy schodołaz wraz z niezbędnym osprzętem, wolny od wad oraz wykonać jazdę testową obejmującą zasięg obsługi wskazany w przedmiocie zamówienia. Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia pracownika Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia oraz do sporządzenia protokołu z przedmiotowego szkolenia.

Dostawa zakupionego schodołazu musi nastąpić do miejsca przeznaczenia, tj.: Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin.

Termin realizacji : do 3 tygodni od dnia podpisania umowy

Gwarancja 24 m-ce od daty odbioru końcowego.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w przedmiocie zamówienia (w tym szczególnie zasięgu obsługi) które będą podstawą do pozytywnego odbioru urządzenia.